Spektrálna analýza diskrétnych periodických signálov - Diskrétna Fourierova Transformácia (DFT)

Navzorkujte zadaný spojitý periodický signál (1 periódu - minimálne 8 vzoriek; použit ideálne vzorkovanie) zvolenou vzorkovacou frekvenciou fVZ (pri volbe medznej frekvencie vychádzat z harmonickej analýzy signálu pomocou Fourierovho radu) - výsledkom je diskrétny periodický signál.

Získaný diskrétny signál zobrazte graficky.

Vypocítajte spektrum diskrétneho periodického signálu pomocou Diskrétnej Fourierovej Transformácie (DFT). Vypocítané hodnoty zapíšte do tabulky a graficky znázornite amplitúdu a fázu spektra.

Rekonštruujte zadaný diskrétny signál pomocou Inverznej DFT (IDFT). Výsledný priebeh znázornite graficky.

Zo spektra signálu získaného DFT vytvorte spektrum Fourierovho radu (v komplexnom tvare) pre spojitý signál a tento rekonštruujte (rekonštrukcia spojitého signálu z diskrétneho signálu - reverzný proces ku vzorkovaniu).

Porovnajte takto rekonštruovaný spojitý signál s jeho originálom a vypocítajte MSE. Prípadné odchylky vysvetlite.

Pomocou RFT vypocítajte spektrum signálu x(n)={1,0,-1,0,1,0,-1,0}. Signál rekonštruujte pomocou IRFT. (zošit)

Pomocou RFT vypocítajte spektrum zadaného signálu pre dávku N=8 a urobte spätnú rekonštrukciu pomocou IRFT. (zošit)

http://www.smartbot.net/camera2.html

or <a href="http://www.smartbot.net/camera2.html