# DVOJBRANY

# Definice a rozdělení dvojbranů

Dvojbran – libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran pouze vztahy mezi napětími a proudy na vstupních a výstupních svorkách, tj. mezi vnějšími veličinami. Nezajímají nás napětí a proudy ve větvích uvnitř dvojbranu. Vnitřní struktura dvojbranu může být libovolně složitá.

Budeme vyšetřovat chování dvojbranu v harmonickém ustáleném stavu, použijeme SKM, tzn., že budeme pracovat s fázory napětí a proudů.

Při návrhu přenosové cesty od zdroje ke spotřebiči pro přenos energie nebo signálu pracujeme s těmito typickými dvojbrany:

- vedení (dvouvodičové nebo koaxiální kabel) modelované T článkem nebo ( článkem

- ideální transformátor

- dělič napětí

- derivační, integrační členy

- elektrické filtry

- zesilovače a útlumové články apod.

# Rozdělení dvojbranů

- podle fyzikální struktury

- lineární (obsahují pouze lineární prvky),  nelineární (obsahují i nelineární prvky: diody, transistory, operační zesilovače)

- aktivní ( se zdroji),   pasivní (pouze R,L,C)

- aktivní dále dělíme na:  autonomní x neautonomní

autonomní (obsahují pouze nezávislé zdroje napětí a proudu)

neautonomní (s řízenými zdroji – tranzistory, op. zesil.)

neautonomní – nemůže trvale dodávat činný výkon

autonomní – s nezávislými zdroji – může trvale dodávat činný výkon

- podle topologické struktury

články : T, (, ((levý, pravý), X, přemostěný T článek atd.

Dále rozlišujeme dvojbrany podélně a příčně symetrické

Nesymetrické např. ( článek

# Rovnice neautonomního dvojbranu

autonomní dvojbran převedeme na neautonomní, jestliže zdroje připojíme k vnějším svorkám

Dosud jsme pracovali s dvojpóly, vztahy mezi fázorem napětí a proudu bylo možno vyjádřit dvěma rovnicemi s komplexními parametry Z, Y (komplexní impedance a admitance)

Dvojbran: je definován 2 vstupními a 2 výstupními veličinami, existuje celkem 6 možností pro vyjádření vztahů mezi nimi. Každé přiřazení lze vyjádřit pomocí charakteristických matic dvojbranu, jsou to čtvercové matice řádu (2, 2)

Např.:

## CHARAKTERISTICKÉ MATICE DVOJBRANU

- impedanční matice dvojbranu

vyjadřuje napětí pomocí proudů

- admitanční matice dvojbranu

vyjadřuje proudy pomocí napětí

- postupná (přímá) kaskádní matice

vyjadřuje vstupní veličiny pomocí výstupních

- zpětná kaskádní matice

(vyjadřují výstupní veličiny pomocí vstupních)

- sériově paralelní matice

- paralelně sériová matice

# rčování charakteristických matic

Určování charakteristických matic

Prvky charakteristických matic lze vyšetřit několika způsoby:

- z rovnic obvodu

- ze stavu naprázdno nakrátko (výpočtem nebo i měřením)

- ze vzájemných vztahů mezi charakteristickými maticemi

- z tabulek dvojbranů

### 1.  Určování charakteristických matic z rovnic obvodu

Postup: formulujeme rovnice dvojbranu některou ze známých metod analýzy a upravíme je do tvaru charakteristických rovnic. Prvky charakteristické matice dostaneme jejich porovnáním

Příklad:

Stanovte impedanční matici T článku

s1:

s2:

Příklad:

Určete admitanční matici ( článku

A:

B:

Upravíme je do tvaru

Pro symetrický dvojbran platí

Dvojbrany složené pouze z pasivních prvků jsou reciprocitní, mezi prvky imitančních matic pak platí následující vztahy:

# Reciprocitní dvojbrany

splňují princip reciprocity, který lze formulovat následovně

- připojíme-li zdroj napětí na vstupní (resp.) výstupní svorky a určíme-li proud mezi výstupními (resp. vstupními) svorkami spojenými nakrátko, pak pro dvojbrany splňující princip reciprocity platí:

- připojíme-li zdroj proudu na vstupní (resp.) výstupní svorky a určíme-li napětí naprázdno mezi výstupními (resp. vstupními) svorkami, pak pro dvojbrany splňující princip reciprocity platí:

Příklad:

V obvodu dle obrázku byly pro zdroj U01 = 10 V změřeny proudy: I1 = 7 A, I2 = 3 A.

Určete celkový proud procházející odporem R1, připojíme-li na výstupní svorky dodatečně zdroj U02 = 4 V.

Hledaný proud vypočteme pomocí principu reciprocity

zdroj napětí je připojen ke vstupním svorkám

působí-li v obvodu oba zdroje, pak proud

I1 = 7 - 1,2 = 5,8 A

Příklad:

Určete kaskádní matici ( článku

s:

A:

pro kaskádní matice reciprocitních dvojbranů platí     det A = 1

| reciprocita | z12 = z21 | y12 = y21 | det A = 1 | det B = 1 | h12 = - h21 | g12 = - g21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| symetrie | z11 = z22 | y11 = y22 | a11 = a22 | b11 = b22 | det H = 1 | det G = 1 |

Příklad:

Pro symetrický T článek určete hybridní matici H

Dvojbran je symetrický a reciprocitní  (  2 prvky určíme z rovnic obvodu, další 2 z tabulky

Rovnice pro smyčku  s:

reciprocita:

symetrie:

2.  Určování charakteristických matic dvojbranu z chodu naprázdno a nakrátko

Tento postup je založen na myšlence, že vtahy mezi vnějšími napětími a proudy lze snadno vyšetřit (vypočítat nebo změřit) pro následující stavy dvojbranu

- vstup resp. výstup naprázdno (vstupní resp. výstupní svorky jsou rozpojeny)

- vstup resp. výstup nakrátko (vstupní resp. výstupní svorky jsou spojeny dokrátka)

Matematicky tyto stavy vyjadřujeme takto:

- stav naprázdno podmínkou       I = 0

- stav nakrátko podmínkou         U = 0

Dosadíme-li tuto podmínku do charakteristických rovnic dvojbranu, zůstane na  pravé straně obou  rovnic pouze jeden člen, z takto upravených rovnic lze přímo určit příslušné prvky charakteristických matic. Přitom často používáme následující označení:

- vstupní impedance (naprázdno, nakrátko) jako poměr napětí a proudu na vstupních svorkách při výstupu dvojbranu(naprázdno, nakrátko)

- výstupní impedance (naprázdno, nakrátko) jako poměr napětí a proudu na výstupních svorkách při vstupu dvojbranu (naprázdno, nakrátko)

- komplexní přenos napětí jako poměr výstupního a vstupního napětí (pro stav naprázdno)

- komplexní přenos proudu jako poměr výstupního a vstupního proudu (pro stav nakrátko)

Naznačený postup ukážeme na vyšetření prvků impedanční a kaskádní matice, pro další dvě často používané (admitanční a serioparalelní) jsou příslušné vztahy uvedeny v tabulce.

## Stanovení prvků impedanční matice

## Impedanční rovnice jsou

a) Je-li výstup naprázdno, pak platí

vstupní impedance naprázdno

přenosová impedance naprázdno

b) Je-li výstup naprázdno, pak platí

přenosová impedance nakrátko

výstupní impedance naprázdno

Příklad:

Stanovte prvky impedanční matice pro T-článek složený z odporů

reciprocitní

## Stanovení prvků kaskádní matice A

výstup naprázdno I2 = 0

výstup nakrátko U2 = 0

Příklad:

Pasivní symetrický dvojbran je sestaven pouze z odporů. Z údajů ampérmetru A a voltmetrů V1, V2 stanovte prvky kaskádní matice A.

reciprocitní

Příklad:

Určete prvky admitanční matice ( článku (viz tabulka)

Příklad:

Dvojbran je složen pouze z odporů, měřením byly zjištěny následující hodnoty:

výstup naprázdno         I1 = 1mA, U1 = 2 V, U2 = 0,5 V

vstup naprázdno           I2 = 1mA, U1 = 0,5 V, U2 = 1 V

Stanovte jeho impedanční matici a určete, z jakých odporů je složen, je-li to T článek.

Příklad:

Stanovte prvky hybridní matice T článku (hodnoty odporů jsou udány v ()

Výstup nakrátko:

(proudový dělič)

Vstup naprázdno:

reciprocitní

Příklad:

Pro obvod s řízeným zdrojem napětí určete prvky kaskádní matice A.

výstup naprázdno I2 = 0

s1:

s2:

výstup nakrátko U2 = 0

s1:

s2:

Ekvivalentní dvojbrany

# Postup pro určení ekvivalentního dvojbranu

- Pro daný dvojbran vyšetříme některou jeho charakteristickou matici.

- Tutéž charakteristickou matici určíme pro náhradní dvojbran.

- Pro ekvivalentní dvojbrany platí rovnost mezi jejich charkteristickými maticemi.

- Porovnáním stejnolehlých prvků obou charakteristických matic dostaneme soustavu čtyř algebraických rovnic, jejichž vyřešením nalezneme hodnoty prvků náhradního dvojbranu.

Náhrada platí jen za určitých omezujících předpokladů, např. pro určitý kmitočet.

Příklad: Nahraďte ideální transformátor ekvivalentním T článkem

rovnice transformátoru

upravíme do tvaru impedančních rovnic

porovnáním dostaneme

Příklad: Dvojbran s impedanční maticí Z je realizován

- T článkem

- ( článkem

Určete, z jakých prvků bude sestaven a jaká podmínka musí být splněna.

a)

např.:

b)

# Text boxes

U1, U2    vnější napětí dvojbranu

I1, I2       vnější proudy dvojbranu

podélně symetrický

příčně symetrický

Impedanční a admitanční matice nazýváme   IMITANČNÍ MATICE

Kaskádní matice nazýváme   PŘENOSOVÉ  MATICE

Sériově paralelní a paralelně sériovou matici nazýváme  Hybridní matice

rovnice dvojbranu – vyjadřují vztahy mezi vstupními a výstupními veličinami napětími a proudy

U kaskádní matice orientujeme proud na výstupních svorkách opačně (ve směru toku energie)

Formulujeme rovnice pro smyčky s1 a s2:

Formulujeme rovnice metodou uzlových napětí pro uzly A a B:

pokud jsou napětí zdroje shodná u01 = u02, pak se shodují i proudy i1 = i2

pokud jsou proudy zdroje i1 = i2 shodné, pak se shodují i napětí u1 = u2

zdroj napětí U01 = 10 V  (resp. U02 = 4 V  připojen na výstup

Obecný dvojbran má charakteristickou matici řádu (2,2)  (  je třeba určit 4 prvky

Je-li dvojbran reciprocitní (tj. složený pouze z pasivních prvků), pak vztah mezi prvky charakteristické matice lze vyjádřit pomocí 1 rovnice  (   postačí určit pouze 3 prvky

je-li dvojbran symetrický, pak platí další  rovnice vyjadřující vzájemný vztah mezi prvky charakteristické matice  (  postačí určit pouze 2 prvky

Sérioparalelní rovnice jsou ve tvaru

přenosová
impedance

T-článek 			 (-článek		      (-článek

Y =  Z -1

B =  A -1

G =  H -1

Pro symetrický dvojbran platí

Princip reciprocity (možnost záměny vstupních a výstupních svorek) splňují všechny pasivní dvojbrany

## Vztahy mezi prvky charakteristických matic reciprocitních a symetrických dvojbranů

přenos proudu
(zpětný)

přenos napětí
(zpětný)

odpor voltmetru ( (, výstup naprázdno

Dva dvojbrany jsou ekvivalentní, jsou-li na jejich vstupních a výstupních svorkách stejná napětí a proudy, tj, mají-li shodné charakteristické matice

Prvky T-článku jsou frekvenčně závislé, ekvivalence dvojbranů bude platit pouze pro zvolenou frekvenci

Oba dvojbrany T-článek i ( jsou frekvenčně závislé, neboť obsahují reaktanční prvky L a C, ekvivalence dvojbranů bude platit pouze pro zvolenou frekvenci

přenosová
admitance