Slovenská Technická Univerzita

Fakulta  elektrotechniky  a  informatiky

Katedra Telekomunikácií

Oscilátor s Wienovým mostíkom

Juraj Belobrad

Richard Moravec

3.ročník, TLK

14.1.2009

Wienov článok je selektívny článok, čiže pásmová priepust.

Obr. 1: Wienov článok

Komplexný napäťový prenos H(ω) má vzťah

Zavedieme rezonančnú frekvenciu ωm vzťahom

Potom vidíme, že pri frekvencii ω = ωm má Wienov článok prenos

respektíve

Veľkosť prenosu dosiahne maximum pri frekvencii ω=ωm. Při tejto frekvencii je vstupný a výstupný signál vo fáze.

Obr. 2: Amplitúdová a frekvenčná charakteristika Wienovho článku

Pri použití Wienovho článku ako spätnoväzobného člena oscilátora nám z amplitúdovej podmienky vyplýva, že zosilňovač musí mať napäťové zosilnenie |A|=3. Potom z fázovej podmienky vyplýva, že zosilňovač musí byť neinvertujúci. V nf oblasti použijeme neinvertujúci zosilňovač s operačným zosilňovačom podľa obr. 3.

Obr. 3: Oscilátor s Wienovým článkom

Výstupný signál bude mať frekvenciu

Pre zosilnenie neinvertujúceho zosilňovača s OZ platí

Pri návrhu zosiľňnovača sa snažíme dosiahnut Au > 3 a celkový fázový posun jA zosilňovača volíme :     jA = + 2.k.p = + k.360° ( k = 0,1,2,...).Túto požiadavku dosiahneme dvojstupňovým zosiľňovačom, pričom každý otáča fázu o 180°.  Celkový prenos článku je rovný 0° a prenos najväčší pri svojej kritickej frekvencii fo .

V praxi sú parametre súčiastok ovplyvňované napríklad teplotou, čo spôsobuje kolísanie zosilnenia A, pričom môžu nastať tri prípady

A<3	kmity oscilátora postupne zaniknú

A=3	oscilátor kmitá a na výstupe je netlmený harmonicý priebeh

A>3	amplitúda kmitov teoreticky diverguje do nekonečna, v praxi výstupné napätie OZ obmädzí v dôsledku statickej alebo dynamickej nelinearity

V praxi sa často stabilizuje amplitúda výstupných kmitov pomocou diód v spätnej väzbe určujúcej zosilnenie neinvertujúceho zosilňovača.

Obr. 4: Oscilátor so tabilizáciou amplitúdy kmitov

Výhoda Wienovho oscilátora je v tom, že je plynulo preladiteľný v širokom rozsahu niekoľkých dekád, čo sa zabezpečuje tandemovým potenciometrom, alebo dvojitým otočným kondenzátorom.

Ako už bolo spomenuté, Wienov článok je selektívny článok a teda amplitúdová podmienka kmitania je splnená len pre jednu frekvenciu f0 čo zaručuje malé tvarové skreslenie výstupného signálu oscilátora.

Wienov oscilátor sa používa v meracej technike na výrobu oscilátorov s meniteľnou frekvenciou, s veľmi malým tvarovým skreslením a dobrou frekvenčnou a amplitúdovou stabilitou výstupného signálu.

Zdroje:

http://alzat.szm.sk/Oscilat/oscil_rc/wien_osc/wien_osc.htm

http://hrobonka.sk/main/download/wienov.pdf