SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

# Výpočty na homogénnych vedeniach

( zadanie 1 )

## Andrej Mészároš

3. ročník

krúžok č. 5

2008/2009

#### Úlohy

- Vypočítajte:

- vlnovú impedanciu ,

- špecifickú konštantu tlmenia ,

- špecifickú konštantu fázového posunu

- fázovú rýchlosť vf

pre zadané hodnoty homogénneho vedenia.

- Vypočítané hodnoty závislosti  spracujte graficky.

- Pre vypočítané hodnoty vlnovej impedancie  a  z úlohy číslo 1:

- zistite vektor napätia  a okamžité hodnoty  pre . Ak modul napätia zdroja je .

- Pre hodnoty vektora napätia  zostrojte hodograf (vektorový diagram) a k nemu prislúchajúci priebeh okamžitých hodnôt napätí .

- Vypočítajte vstupnú impedanciu na krátko a na prázdno pre dĺžku  a zostrojte grafické závislosti

Teoretický úvod:

Vedenie ktoré má v každom svojom bode rovnaké vlsatnosti v celej svojej dĺžkde sa nazýva homogénne vedenie. Vyjadrujeme ich pomocou tzv. primárnych konštánt:

R – odpor vedenia na jednotku dĺžky,

G – izolačná vodivosť na jednotku dĺžky,

L – indukčnosť vedenia na jednotku dĺžky,

C – kapacita vedenia na jednotku dĺžky

Schéma homogénneho vedenia pre výpočet integračných konštánt

Rovnice (1.1) a (1.2) sú rovnice homogénneho vedenia v komplexnom tvare pre určenie napätia a prúdu v ľubovoľnom mieste vedenia x a v ľubovoľnom časovom okamihu t.

Z rovníc (1.1) a (1.2) môžeme usúdiť, že napätie a prúd na homogénnom vedení v ustálenom stave a harmonickom napájaní sa vždy skladá z dvoch častí:

- zo vstupujúcej (priamej) vlny		b) odrazenej (spätnej) vlny

kde Z a ( sú komplexné veličiny:

( 		špecifická vlnová miera prenosu

špecifická vlnová miera tlmenia

špecifická vlnová miera fázového posunu

Z		vlnová impedancia

Rovnice (1.1) a (1.2) môžeme formálne prepísať takto:

Keďže koeficienty A a B majú charakter vektorov, môžeme písať:

Rovnice (1.1) a (1.2) môžeme prepísať aj do tvaru:

Okamžité hodnoty u(x,t) a i(x,t) dostaneme z predchádzajúcich rovníc:

Fázová rýchlosť udáva rýchlosť šírenia určitého stavu fázy po homogénnom vedení, ktoré je bezodrazovo zakončené pri napájaní jediným harmonickým signálom a v ustálenom stave. Určuje teda rýchlosť s akou sa presúvajú body s rovnakou fázou vlnenia. Neurčuje však rýchlosť s akou sa napr. pohybuje hmotný kmitajúci bod.

Vedenie zakončené charakteristickou impedanciou:

Uvažujme homogénne vedenie konečnej dĺžky l, ktoré je charakterizované vlnovou impedanciou Z a špecifickou vlnovou mierou (. Zakončíme vedenie vlnovou impedanciou Z.

keďže podľa obrázka platí , dosadením dostaneme:

Homogénne vedenie zakončené naprázdno:

Vstupnú impedanciu dostaneme, keď y = l:

Z predchádzajúcich rovníc zistíme výrazy pre modul Z0 a fázu (0

Homogénne vedenie zakončené nakrátko:

Vstupnú impedanciu dostaneme, keď y = l:

Z predchádzajúcich rovníc zistíme výrazy pre modul Z0 a fázu (0

Úloha 1:

Vzorové výpočty pre jeden riadok z tabuľky 1.1 a pre zadané hodnoty homogénneho vedenia:

zadané hodnoty homogénneho vedenia

jeden riadok z tabuľky 1.1

( - špecifická vlnová miera prenosu

( - špecifická vlnová miera tlmenia

( - špecifická vlnová miera fázového posunu

Z – vlnová impedancia vedenia

Z – modul vlnovej impedancie vedenia

(z – fáza vlnovej impedancie vedenia

vf – fázová rýchlosť

Úloha 3:

Vzorové výpočty pre jeden riadok z tabuľky 1.2 a pre zadané hodnoty homogénneho vedenia:

zadané hodnoty homogénneho vedenia

jeden riadok z tabuľky 1.2

výpočty z Úlohy 1

U(x) – vektor napätia

u(x) – okamžité hodnoty napätia

Úloha 4:

Vzorovo vypočítané impedancie nakrátko a naprázdno z tabuľky 1.1 pre zadané hodnoty homogénneho vedenia:

zadané hodnoty homogénneho vedenia

jeden riadok z tabuľky 1.1

výpočty z Úlohy 1

ZK – modul vlnovej impedancie vedenia nakrátko

(K – fáza vlnovej impedancie vedenia nakrátko

Z0 – modul vlnovej impedancie vedenia naprázdno

(0 – fáza vlnovej impedancie vedenia naprázdno

Pri výpočte impedancií nakrátko a naprázdno sme mohli použiť aj nasledovné vzorce:

Výpočet modulu a fázy vlnovej impedancie vedenia pomocou vlnových impedancií vedenia nakrátko a naprázdno:

Záver:

Vypočítal som vlnovú impedanciu Z, špecifickú konštantu tlmenia , špecifickú konštantu fázového posunu  a fázovú rýchlosť vf pre zadané hodnoty homogénneho vedenia, ktoré som spracoval graficky.

Pre frekvenciu f = 60kHz a k nej príslušné hodnoty primárnych konštánt som v zadaní uviedol vzorové výpočty (úlohy 1 a 4). Podobne som uviedol aj vzorové výpočty k úlohe 3, pre dĺžku od začiatku homogénneho vedenia x = 3km.

Homogénne vedenie, ktoré je zakončené charakteristickou impedanciou Z má iba priamu vlnu. Jej priebeh je znázornený v úlohe 3b.

Vlnovú impedanciu vedenia Z som vypočítal dvoma spôsobmi:

- pomocou primárnych konštánt

- pomocou impedancii nakrátko a naprázdno

čím som si overil správnosť riešenia.

Z grafických závislostí modulov impedancií ZK, Z0 od kruhovej frekvencie  vyplýva, že tam kde má priebeh modulu impedancie nakrátko maximum má priebeh modulu impedancie naprázdno minimum a naopak. Pričom priebeh modulu impedancie Z pretína všetky priesečníky závislostí ZK, Z0 od . Podobne to platí aj pre fázy vlnových impedancií K, 0 a .