- Hlavny uzemnovac je zamerne zriadeny na uzemnenie

- rezistivita pody je v ohm.m

- pripustne dotykove napatie na uzemnovacej sustave nesmie presiahnut bezpecnu hodnotu v danom prostredi

- pracovne a ochranne uzemnenie sa mozu spajat vo vsetkych pripadoch

- podla STN331390 sa bleskozvod nemusi zriadovat na budovach, ktore su v ochrannom priestore vyssich budov

- sucastou bleskozvodu nie je bleskoistka

- vedenie bleskozvodu vyhahovou sachtou sa nesmie pouzivat

- pozdlne indukovane napatie pri medzilahlom udere blesku namaha elektricku izolaciu medzi zemou a zivymi castami

- priestor patriaci budove a oznaceny z hladiska urovne chraneny pre uderom blesku ako ZOB 0 je mimo budovy

- strmost prepatoveho impulzu moze byt rozhodujuca v pripade riesenia ochrany

- najjemnejsiu ochranu proti prapatiu predstavuje supresorova dioda

- pasmo vplyvu elektrickeho pola je v priestore kde intenzita vo vyske 1.8 m je vacsia ako 1kV/m

- ochrana velkych polnohosp. Strojov pred ucinkom indukovanych nabojov sa zabezpeci vodivým spojenim stroja so zemou

- v pripade vplyvu velmi vysokzch frekvencii sa vplyv charakterizuje vykonovou hustotou

- tuhe latky su antistaticke ak ich povrchovy odpor je mensi ako 10 na 9tu ohm

- neutralizator svojou cinnostou podporuje rekombinaciu elektrostatickyckeho naboja

- znizit tvorbu nabojou v kvapline mozno dosiahnut zvysenim cistoty

- ochrana informacnych systemov pred statickou elektrinou spociva najma v elektrostatickom uzemneni

- zvysenim relativnej vlhkosti vzduchu nad 80% tvorbu elektrostatickeho naboja?????????????????????????????????????????????????????????

- aktivne neutralizatory vyuzivaju ionizaciu na hrotoch vyvolanu pomovnym napatim

- laser je zariadenie ktore vyuziva stimulovanu emisiu ziarenia

- o zaradeni lasera do 1. triedy z hygienickeho hladiska rozhoduje ????????????????????????????????????????????????????????

- medzi mozne ucinky laserov na zive tkanivo nepatri tepelno opticky ucinok

- medzi bezpecnostne zariadenia laserov nepatri ochladzovac luca

- mnozstvo potrebneho vzduchu na vetranie akumulatorovne je umerne nabijaciemu prudu I

- mnozstvo vzduchu Q potrebne na vetranie akumulatorovne je Q=55.n.I

- spolahlive pripojenie ochranneho vodica je dolezite pri natadi v triede I.

- pri reviznej skuske izolacneho odporu musi meraci pristroj poskytovat napatie aspon 500V

- odpor slucky ochranneho vodica sa premeriava u elektrickych zariadeni v triede I.

- pri revizii naradia sa nezistuje pripojenie ochranneho vodica pri naradi v triede II.

- pri nepriamom uzemneni medzi uzemnenou castou prudoveho obvodu a zemou je impedancia

- hlavny uzemnovac je zamerne zriadeny na uzmnenie

- peipustne dotykove napatie na uzemnovacej sustave nesmie presiahnut bezpecnu hodnotu v danom prostredi

- podpovrchove drotove a pasikone uzemnovace sa kladu v hlbke 60 az 80 cm

- pri rozdeleni celkoveho skratoveho prudu do dvoch uzemnovacich vetiev sa predpoklada zatazenie jednej vrstvy 60% celkoveho skratoveho prudu

- pri merani rezistivity pody stvorelektrodovou metodou su dve elektrody prudove a dne napatove

- sucasstou bleskozvodu nie je bleskoistka

- medzi konstrokcie oddialeneho bleskozvodu nepatri typ predsunuty

- vedenie blskozvodu vytahovou sachtou sa nesmie pouzivat

- skusobna svorka bleskozvodu byva pri polne pristupnom zvode bleskozvodu na stene objektu vo vyske 180-200cm

- pozdlzne indukovane napatie pri medzilahlom udere blesku namaha elektricku izolaciu medzi zemou a zivymi castami

- prepatia obecne maju impulzny charakter

- vzdialenost mag. Pola od zariadenia elektrizacnej sustavy je v priestore kde je intenzita mag. Pola vacsia ako 0.1 mT

- vplyvu elektr. Pola, ktore je verejne pristupne nesmie vo vyske 1.8 m presiahnut intentita 1kV/m

- frekvencii z hladiska ucinku na cloveka je vyssie NESPRAVNE OD: od 10, 50, 60khz

- .. velmi vysokych frekvencii sa vplyv charakterizuje ... nejakou hustotou...A

- vf vysielaca najvacsie do vzdialenosti ... asi A vlnovej dlzky vysielaca

- charakterizujuce ucinky vf poli nepatri maximalna hodnota napatia Um

- ... antistaticke ak ich povrchovy odpor je mensi ako 10 na 9tu ohm

- ... rezistivitou p<10 na 8mu ohm.m sa??????????????????????????????????

- ... alizatory vyuzivaju ... a hrotoch vyvolavaju pomocnym napatim

- ... do druhej a vyssej triedy z hygienickeho hladiska hladiska rozhoduje..????????????

- medzi ucinky laserov na zive tkanivo nepatri tepelno opticky ucinok

- mnozstvo potrebneho vzduchu na vetranie akumulatorovne je umerne nabijaciemu prudu I

- ... uceneho vodika z elektrolytu akumulatora je E.l.t

- hlavny uzemnovac je zamerne zriadeny na uzemnenie

- hlbokovy uzemnovac je umiestneny vertikalne do zeme minimalne 3 m

- pracovne a ochranne uzemnenie sa mozu spajat vo vsetkych pripadoch

- pri rozdeleni celkoveho skratoveho prudu do dvoch uzemnovacich vetiev sa predpoklada zatazenie jednej vetvy 60% celkoveho stratoveho prudu

- pri merani rezistivity pody stvorelektrodovou metodou su 2 elek. Prudove a 2. napat.

- pri pocitacovom navrhu bleskozvodnej sustaby mozno s vyhodou pouzit metodu valiacej sa gule

- vedenie bleskozvodu vytahovou sachtou sa nesmie pouzivat

- atmosfericke prepatie vyvolane uderom blesku ma stratu LEPM

- pozdlzne indukovane napatie pri medzilahlom udere blesku namaha elektrica izolacia medzi zemou a zivymi castami

- pri udere blesku blizko budovy sa vyrovnanie potencialu v budove dosiahne vhodnym pospojovanim vodivych casti

- priestor patriaci k budove a oznaceny z hladiska urovne ochrany pre uderom blesku ako ZOB 0 je mimo budovy

- prvky na ochranu proti prepatiu sa spravne pripajaju??????????????????????????????

- najjemnejsiu ochranu proti prapatiu predstavuje sepresorova dioda

- zvodic prepatia v trieje A je urceny :::???????

- pasmo vplyvu magn. Pola od zariadenia elektri. Sustavy je v priestore kde je intenzita mag. Pola vacsia ako 0,1mT

- v pasne vplyvu elektrickeho palo, ktore je verejne pristupne vo vyske 1.8 m presiahnut intenzita 1kV/m

- ochrana velkych poln. Strojov pred ucinkom indukovanych nabojou sa zabezpeci vodivym spojenim stroja so zemou

- medzi veliciny charakterizujuce ucinky ..... hodnota prepatia Um

- elektrostaticky naboj nevznika fotoelektrockym nasobenim

- tuhe latky su antistaticke ak ich povrchovy odpor je mensi ako 10 na 9tu ohm

- znizit tvorbu nabojov v kvapaline mozno dosiahnut zvysenim cistoty

- laser je zariadenie, ktore vyuziva stimulovanu emisiu ziarenia

- o zaradeni lasera do 1. triedy z hygienickeho hladiska rozhoduje????????????????

- medzi bezpecnostne zariadenie laserov nepatri ochladzovac luca

- mnozstvo potrebneho vzduchu na vetranie akumulatorovne je umerne nabijaciemu I

- hmotnost vyluceneho vodika z elektrolytu akumulatora je E.I.t

- pri reviznej skuske izolackeho odporu musi meraci pristroj poskytovat napatie aspon 500V

- odpor skucky ochranneho vodica sa premeriava u elektrichych zariadeni v triede1.

- pri revicii naradia sa nezistuje prepojenie ochranneho vodica pri naradi v triede I.