A-DK

20.júna.2003

1.Je daná generujúca matica G

- Ak je možne zvýšiť hammingovú  vydialenosť kódu o 1 doplnením stlpca do matice G, tak zapíšte príslušne 4 symboly.

- Napíšte parametre pôvodneho (nezmeneného) kódu z predošlej úlohy.

- Napíšte parametre nového  kódu (hammingová vzdialenosť zväčšená o 1) z predošlej úlohy.

a)                                                        b)                                         c)

2.Nakreslite stavový diagram (s označením stavov) a napíšte maticu susednosti B pre kanál s obmedzením: Za každou nulou musia ísť minimálne štyri jednotky.

B=

3.Napíšte vzorec pre tvorbu systematických kódových slov pre cyklicke kódy. Použite označenie i(x) – informačný polynóm, g(x) – generujúci polynóm.

4. Pre ktoré hodnoty q ( počet symbolov abecedy) z množiny q= {2,3,4,5} je možné zostrojiť prefixný kód s dĺžkami kódových slov n1=1  n2=2  n3=2  n4=3. Vyhovujúce hodnoty označte krížikom.

2      3       4       5

5. Napíšte definíciu kapacity kanála s obmedzeniami vychádzajúcu z počtu možných sledov N(T) v príslušnej mriežke za čas T.

C=

6. Na kompresiu obrazu používame BTC s veľkosťou bloku 4x4. Ak poznáme hodnoty jednotlivých pixelov po kvantizácii. Do nasledujúcej tabuľky vpíšte údaje (čísla) získané po BTC kódovaní.

60    70     80     90

- 110   120   130

- 150   160   170

180  190   200   210

7.Aký musí byť kód vstupných blokov pri kódovaní z premenlivej dĺžky na pevnú, alebo premenlivú. Slovnú odpoveď vpíšte do vymedzeného priestoru. (dve slová).

Musí to byť:                                                                  kód

# Text boxes

n

k

dmin

n

k

dmin