1.  Tri difer. Fázovej modulácii fázový zdvih je

B: zmena fázy v aktuálnom modulačnom kroku

vzhladom na predchádzajúci krok

2.   Pri arytmickom prenose sa pri zmene 1-0

rozhodne o prijme

B: po 8 násobnom otestovaní 0 v rytme 16

násobného clocku v strede bitu

3.  Cyklický kód má opravovať jednu a detekovať

dve chyby, aká je minimálna vzdialenosť

kódových slov?

C:  4.

4.  Služby, ktoré poskytuje fyzická vrstva sú:

A:   fyz. spoj, fyz. interpretácia bitov,

identifikácia dátového spoja, bitová

synchronizácia, kvalita parametrov.

5.  Akú modulačnú rýchlosť má modem so 64QAM

prenos. rýchlosťou 14400 bit/sec

B: 2400 Bd

Jedno fyzické spojenie X.25 môze mať:

A: 1024 logických kanálov

B:  2048

C:  iný počet

Samoopravný kód (7,4) má nasledovné stĺpce G

matice 8,4,2,1,14,13,11 (čísla sú v desiatkovej

sústave a bit s najväčšou váhou je hore). Stĺpce H

matice tohoto kódu sú:

B: 7,6,5,3,4,2,1

Time overlap umožňuje:

A: zvýšenie bezpečnosti ale predĺži prenos

B: skrátenie doby prenosu

Sliding window je

A: mechanizmus riadnia toku

B: potvrdzovacia schéma

C: metóda zabezpečenia proti chybám

Hammingova vzdialenosť kódových slov

(010110) a (101011) je

B: 5

BSC je

A:  asynchrónny a synchrónny znakovo

orientovaný protokol

B:  synchrónny znakovo orientovaný protokol

C:  synchrónny bitobo orientovaný protokol

Modem s MNP triedy 5 je

C:  modem s adaptívnym kompresným algorytmom

so zabezpečením prenosu bez optimalizácie.

Supervízorový rámec HDLC prenáša

A: kontrolné pole s P/F bitom 1

B: SNRM, SARM SABM DISC,...

C: RR, RNR REJ,SREJ

Spätný kanál je

B: frekvenčne oddelený kanál s malou

prenosovou rýchlosťou

Sequencing je

A:  funkcia 3. vrstvy a zabespečuje rekonštrukciu

poradia prenášaných dátových blokov.

B:  obnovenie správnej seknencie

synchronizačných impulzov fyzickej vrstvy

C:  funkcia 1. vrstvy a slúži na definovanie

správneho poradia častí dátového okruhu

potrebných na prenos správy

Príkaz voľby pre vytvorenie dátového okruhu

podľa štandardu Haves pre impulzovú voľbu je

A: ATDP XXXXXX

Dekódujte LK daným generačnou maticou G

prvé kódové slovo z postupnosti 101100010110...

A: 101

Nečíslovaný rámec HDLC prenáša

B: príkazy a odpovede

Pre každé kódové slovo C lineárneho kódu platí

B: H.CT=0

Vysielací trakt modemu obsahuje štandardne

tieto bloky:

A: Scrambler,kóder,modulátor,zosiľnovač,

vysielací filter,linkovú jednotku

B: Synchroblok,kóder,modulátor,zosiľnovač,

vysielací filter, linkovú jednotku

Smerovacia tabuľka je

A: tabuľka odchodzích smerov pre pakety

so sieťovými adresami zdrojových uzlov

B: tabuľka cieľových uzlov pre pakety s

adresami tranzitných uzlov

C: tabuľka odchodzích smerov pre pakety so

sieťovými adresami zdrojových uzlov

Maximálna prenosová kapacita kanála podľa

Nyquista je

A: C=B.ld(1+S/N)

Echo trancellation je

A: technika dublexovania založená na

opakovanom prenose(echovaní)

jednotlivých modulačných prvkov.

B: blokovanie vysielaného signálu a jeho

odrazov na vstupe prijímača

C: technika duplexovania s využitím

odoziev v spätnom kanáli

Koľko kódových slov obsahuje lineárny

(n,k) kód

C: iný počet

Rozhranie X.21 rieši signalizáciu stavov

rozhrania

A: obvodmi T,C,R,I,

B:  105,106,103,104

C:  T,R,C,

asynchronous balanced mode je

A: Vyvážený mód súperenia o médium

okruh riadi iniciátor

B: asynchrónny mód pre blokovanie

ostatných  podriadených staníc

Signál automatickej odpovede býva štandardne

A: 2100 Hz

B: zhodný s nosnou vysielacieho modemu

Virtuálny okruh je

B: prenosová cesta nastavena call request

packetom a trvajúca počas prenosu

paketov správy

X.25

A: umožnuje len end to end error control

B: neumožnuje end to end error control

C: umožnuje end to end flow control

a error control

Zakódujte cyklickým kódom s g(x)=x3+x3+1

postupnosť 1110001011...

A: 1110011

B:  1110100

Adaptive packet assembly APA je algorytmus

A: pre MNP 4 optimalizácia prenosu redukciou

prenášaného overhead v pomere k dĺžke paketu

B: funkcia PADu adaptovať dĺžku  paketu na

priepustnosť siete

C: pre MNP 4 a vyššie optimalizácia prenosu

voľbou vhodnej veľkosti informačnej časti paketu

Vyčíslite amplytúdu nosnej a prvú zložku

spektra PSK signálu pre prenosovú rýchlosť 9600

bit/s , ak amplytúda nosnej je 0,775 v a fázový

zdvyh  je PI/2.

A: A0=0 , A1=0,4933

B: A0=0,775 , A1= 0,4933

C: A0=0 , A1=0,1644

Signál v základnom pásme je kódovaný

Manchestrovým kódom  Typu 1. Prenosová rýchlosť

je 10 Mbit/s. Aké je minimálne nutné prenosové pásmo?

A: 5 MHz

B: 10 MHz

C: 20 MHz

X.3 definuje

A: PAD

B: DTE-P

C: DTE-C

Transparentnosť v protokole HDCL sa dosahuje

A: sekvenciou DLE...DLE

B: definovaním bitovej štruktúry rámca a bitstuffingom

C: flagmi

Na prenos dát použijeme okruhy, ktoré majú

charakter pásmovej priepusti. Signál upravíme:

B: moduláciou

1.  Tri difer. Fázovej modulácii fázový zdvih je

B: zmena fázy v aktuálnom modulačnom kroku

vzhladom na predchádzajúci krok

2.   Pri arytmickom prenose sa pri zmene 1-0

rozhodne o prijme

B: po 8 násobnom otestovaní 0 v rytme 16

násobného clocku v strede bitu

3.  Cyklický kód má opravovať jednu a detekovať

dve chyby, aká je minimálna vzdialenosť

kódových slov?

C:  4.

4.  Služby, ktoré poskytuje fyzická vrstva sú:

A:   fyz. spoj, fyz. interpretácia bitov,

identifikácia dátového spoja, bitová

synchronizácia, kvalita parametrov.

5.  Akú modulačnú rýchlosť má modem so 64QAM

prenos. rýchlosťou 14400 bit/sec

B: 2400 Bd

Jedno fyzické spojenie X.25 môze mať:

A: 1024 logických kanálov

B:  2048

C:  iný počet

Samoopravný kód (7,4) má nasledovné stĺpce G

matice 8,4,2,1,14,13,11 (čísla sú v desiatkovej

sústave a bit s najväčšou váhou je hore). Stĺpce H

matice tohoto kódu sú:

B: 7,6,5,3,4,2,1

Time overlap umožňuje:

A: zvýšenie bezpečnosti ale predĺži prenos

B: skrátenie doby prenosu

Sliding window je

A: mechanizmus riadnia toku

B: potvrdzovacia schéma

C: metóda zabezpečenia proti chybám

Hammingova vzdialenosť kódových slov

(010110) a (101011) je

B: 5

BSC je

A:  asynchrónny a synchrónny znakovo

orientovaný protokol

B:  synchrónny znakovo orientovaný protokol

C:  synchrónny bitobo orientovaný protokol

Modem s MNP triedy 5 je

C:  modem s adaptívnym kompresným algorytmom

so zabezpečením prenosu bez optimalizácie.

Supervízorový rámec HDLC prenáša

A: kontrolné pole s P/F bitom 1

B: SNRM, SARM SABM DISC,...

C: RR, RNR REJ,SREJ

Spätný kanál je

B: frekvenčne oddelený kanál s malou

prenosovou rýchlosťou

Sequencing je

A:  funkcia 3. vrstvy a zabespečuje rekonštrukciu

poradia prenášaných dátových blokov.

B:  obnovenie správnej seknencie

synchronizačných impulzov fyzickej vrstvy

C:  funkcia 1. vrstvy a slúži na definovanie

správneho poradia častí dátového okruhu

potrebných na prenos správy

Príkaz voľby pre vytvorenie dátového okruhu

podľa štandardu Haves pre impulzovú voľbu je

A: ATDP XXXXXX

Dekódujte LK daným generačnou maticou G

prvé kódové slovo z postupnosti 101100010110...

A: 101

Nečíslovaný rámec HDLC prenáša

B: príkazy a odpovede

Pre každé kódové slovo C lineárneho kódu platí

B: H.CT=0

Vysielací trakt modemu obsahuje štandardne

tieto bloky:

A: Scrambler,kóder,modulátor,zosiľnovač,

vysielací filter,linkovú jednotku

B: Synchroblok,kóder,modulátor,zosiľnovač,

vysielací filter, linkovú jednotku

Smerovacia tabuľka je

A: tabuľka odchodzích smerov pre pakety

so sieťovými adresami zdrojových uzlov

B: tabuľka cieľových uzlov pre pakety s

adresami tranzitných uzlov

C: tabuľka odchodzích smerov pre pakety so

sieťovými adresami zdrojových uzlov

Maximálna prenosová kapacita kanála podľa

Nyquista je

A: C=B.ld(1+S/N)

Echo trancellation je

A: technika dublexovania založená na

opakovanom prenose(echovaní)

jednotlivých modulačných prvkov.

B: blokovanie vysielaného signálu a jeho

odrazov na vstupe prijímača

C: technika duplexovania s využitím

odoziev v spätnom kanáli

Koľko kódových slov obsahuje lineárny

(n,k) kód

C: iný počet

Rozhranie X.21 rieši signalizáciu stavov

rozhrania

A: obvodmi T,C,R,I,

B:  105,106,103,104

C:  T,R,C,

asynchronous balanced mode je

A: Vyvážený mód súperenia o médium

okruh riadi iniciátor

B: asynchrónny mód pre blokovanie

ostatných  podriadených staníc

Signál automatickej odpovede býva štandardne

A: 2100 Hz

B: zhodný s nosnou vysielacieho modemu

Virtuálny okruh je

B: prenosová cesta nastavena call request

packetom a trvajúca počas prenosu

paketov správy

X.25

A: umožnuje len end to end error control

B: neumožnuje end to end error control

C: umožnuje end to end flow control

a error control

Zakódujte cyklickým kódom s g(x)=x3+x3+1

postupnosť 1110001011...

A: 1110011

B:  1110100

Adaptive packet assembly APA je algorytmus

A: pre MNP 4 optimalizácia prenosu redukciou

prenášaného overhead v pomere k dĺžke paketu

B: funkcia PADu adaptovať dĺžku  paketu na

priepustnosť siete

C: pre MNP 4 a vyššie optimalizácia prenosu

voľbou vhodnej veľkosti informačnej časti paketu

Vyčíslite amplytúdu nosnej a prvú zložku

spektra PSK signálu pre prenosovú rýchlosť 9600

bit/s , ak amplytúda nosnej je 0,775 v a fázový

zdvyh  je PI/2.

A: A0=0 , A1=0,4933

B: A0=0,775 , A1= 0,4933

C: A0=0 , A1=0,1644

Signál v základnom pásme je kódovaný

Manchestrovým kódom  Typu 1. Prenosová rýchlosť

je 10 Mbit/s. Aké je minimálne nutné prenosové pásmo?

A: 5 MHz

B: 10 MHz

C: 20 MHz

X.3 definuje

A: PAD

B: DTE-P

C: DTE-C

Transparentnosť v protokole HDCL sa dosahuje

A: sekvenciou DLE...DLE

B: definovaním bitovej štruktúry rámca a bitstuffingom

C: flagmi

Na prenos dát použijeme okruhy, ktoré majú

charakter pásmovej priepusti. Signál upravíme:

B: moduláciou