# Continuous RQ vyžaduje :   duplex

# DPLL obvod na strane prijímača sa používa kvôli :  nadobudnutiu bitovej sinchronizácie

# Znaky SYN sa použ. pre znakovú synchr. : v synchronic. Prenose znakovo orientovanom

Pre hodinove kodovanie vysiel. signalu v synchr. prenose možno použiť : bipolarne Manchestrove alebo dif. Manch. kodovanie

Bitovo orientovaný synchr. prenos je : univerz. pouz. pre prenos bin. dát aj printable znakov a efektivnejší  pre prenos bin. dát jako znakovo orient. prenos

Ramec NACK sa používa na potvrdenie : len při IDLE RQ explicit a Continuous okrem Selective repeat implicit

# Při prístupe IMPLICIT RETRANSMISSION prijímač po detekcii chybného rámca posiela : nič

Pre bitovú synchr. v asynchr. prenose sa používajú : lokálne hodiny na prijímacej strane s frekv. Nkrát frekv. hodín vysielača

# IDLE RQ vyžaduje : half duplex

Pri n,k kódoch je : k počet všetkých informač. bitov kódového slova

Bitová synchr. v synchr. prenose vyžaduje : hodinové kódovanie alebo DPLL s lokálnymi hodinami alebo oboje

Využitie kapacity spoja-linky je : lepšie v Continuous RQ ako u IDLE RQ

# Najväčšie nároky na pamäť na strane prijímača má metóda : Selective Rep.

Manchestrove kodovanie vysielaného signálu v synchr. prenose sa može používať na bitovú synchr. : pre prípad, že nie je  DPLL aj pre prípad že je DPLL na strane prijímača

Byte flag a vkladanie 0 – zero bit insertion – sa použ. pre rámcovú synchr. : v synchr. prenose bitovo orient.

Poradie prijatých rámcov I(N) sa u Continuous RQ na strane secondary : nezmení v prípade Go-back-N-metódy

# Start a stop bity sa použ. pre nadobudnutie : bitovej synchr. pri asynchr. prenose

# Šum kvantovania je daný vzťahom : (delta na druhu) / 12

# Množstvo informácie sa udáva v : bit/s

# Impedančné prisposobenie koncových zariadení ku kanálu je doležité kvoli : odrazom

# Pri kompresii faxovej stránky sa využíva : Huffmanov kod

# Koľko je kódových slov v lineárnom kóde : 2 na k

# Rozmer kontrolnej matice H je : m*n

# Pri počítaní Fourier. radu nepárnej funkcie sú pre n = 1.... koeficienty :  An nulové

Platí : I(A,B) = H(A) – H(A/B)

# Pre znakovú a rámcovú synchr. pri synchr. znakovo orientovanom prenose sa použ. znaky : SYN

# Matica susednosti slúži ako : popis kanála s obmedzeniami

# Pri PDH hierarchii sa robí : stating

Ak pracujeme s normovanými signálmi tak : i(t) = u(t)

Prefixná vlastnosť kód znamená : žiadne kódové slovo nie je začiatkom iného

# Dynamický Huffm. kód slúži na : kompakcie

# Výsledkom modulácie je : modulovaný signál

Všeobecný tvar modulovaného signálu je : z(t) = S(t)*cos(W(t)*t + j(t))

# Aký parameter nesie informáciu pri FSK : W

FSK možno realizovať sposobom, pri ktorom na prechodoch možu nastať zmeny fázy. Jeto pri : dvoch oscilátoroch

Diferenciálna PSK je definovaná : 1 – inverzia fázy 0 – nezmenena fáza

# Pri ktorej ARQ musí prijímač usporiadúvať správne prijaté pakety : selektívnej ARQ

Na prenos dát použijeme okruhy, ktoré majú charakter pásmovej priepusti. V takomto prípade dátový signál upravíme : linkovým kodom alebo moduláciou

Ako je opísaný proces kódovania CK : C(x) = b(x) * xn + r(x)

Ako sa dá opisať proces prenes. kodového slova cez prenosovú cestu : C´(x) = C(x) + E(x)

# Prenos dát pri metóde FEC je : poloduplexný

# Korekčný kod : je kod, ktorý dokáže opraviť iba jednu chybu

# Aký parameter nesie informáciu pri ASK : S

Frekvenčná modulácia sa v modeme : používa sa v modemoch na nízke prenosové rýchlosti (<=1200Bd)

Kontrolnú maticu dotaneme : z generujúcej matice tak, že zabezpečovaciu submaticu transponujeme a k nej pridáme jednotkovú maticu

Dva najčastejšie používané protokoly používané na ochranu dát voči chybám pri modemovom prenose : MNP4 , V42

Ako zisťujeme správnosť preneseneho kodoveho slova : kodove slovo delíme generujúcim polynomom a ak je zvyšok nulový, je kódové slovo bezchybné

Protokoly HDLC, SDLC, X25, BSC, V41 používajú generuj. polynóm : g(x) = x16+x12+x3+1

Pri kontionálnej ARQ : vysielač vysiela postupne paket za paketom

# Ako možno zvýšiť rýchlosť pri PSK : prejde na viacstavovú PSK

# AM je proces, pri ktorom ovplyvňujeme : modulačným signálom amplitúdu nosného signálu

Fázová modulácia sa v modemoch : používa sa v modemoch s prenosovými rýchlosťami do 1200 Bd

Ako sa mení amplitúda pri ASK : s(t) = S + DS*f(t)

# Modulačná rýchlosť je udávaná v jednotkách : baud

# Detekčný kod : je kód, ktorý dokáže zistiť x chýb

Pri selektivnej ARQ metóde : vysielač súvisle vysiela a opakuje iba chybné pakety

# Lineárny kod je úplne popísaný : generujucou maticou

# Matica G je : generujúca matica LK

# Ak a je slovo ktoré chcem zakódovať, tak pre LK platí : a*G=C

# Maticu H dostaneme z matice G pri LK tak že : použijeme proces transponovania

# Ak chceme detekovať a chýb musí platiť : 2a-1=d

# Ak chceme opraviť 2 chyby musí platiť : d=5

Ireducibilný polynóm je : polynóm nerozložiteľný na súčin polynómov menšieho stupňa

# Pri ASK je nosný s(t) a modulacny u(t) signál : harmonický, diskrétny

# Pre kompresiu fxovej stránky sa používa odporúčanie : V34

# V Europe sa pri A/Č prevode hovorových signálov kompresia : A

# Fax pre ISDN siete pracuje podľa protokolu : G4

Lineárny kod je keď lineárnou kombináciou riadkových vektorov : matice G dostanem všetky kodove slová Ak chceme vyjadriť funkciu pomocou Fourier. radu, musí byť funkcia : periodická

Ak A a B sú nezávislé : H(A,B) = H(A)+H(B)

Ak chceme určiť H(A,B), potrebujeme : H(B) a H(A/B)

Modemy podľa nasledujúcich doporučení možu dosahovať najvyššie rýchlosti : V22 – 1200 V22bis – 1200  V32 – 9600 V32bis – 14400  V34 – 28800  b/s

Matica H je : kontrolná matica

# Cyklický kod je úplne daný : generujúcim polynómom

# Na stavbu kódera LK potrebujeme : sčitačky mod 2, posuvné registre

Metóda ARQ : používa detekčné kody a spätný kanál

Každé kodové slovo systematického kodu : má presne vymedzenú informačnú a zabezpečovaciu časť a nesmú sa prekrývať