SDH: 1) Prenosova rychlost. vpSTM-1=270*9*8*8000=155,52Mbit/s,270-pocet stlpcov (v kotetoch, bytoch), 9-pocet riadkov(v bitoch),8- pocet bitov v oktete,8000-vzorkovacia frakvencia v Hz

2) zakladna multiplexna struktura pre vutborenie ramca STM1z roznych signalov z hierarchie PDH, Obrazok

3)funkcie blokov, C- kontajner, kazdy kontajner zodpoveda existujucej pleziochronnej bitovej rychlosti, informacie z pleziochronneho signalu su mapovane do kontajnera, Mapovanie- procedura, ktorou sa upravuje pritok do formy virtualnych kontajnerov na zaciatku multiplexonej struktury siete SDH, Hlavicka cesty POH – doplnkova riadiaca informacia zabvezpecuje monitorovanie casty,C+POH=VC, Virtualny kontajener VC -  samostatna skupin, ktora moze byt v tejto podobe prenasana na potrebne miesto, Zarovnavanie- procedura, kt sa informacia o posune VC zahrna do pritokovje jednotky, Smernik P – ukazuje na miesto, kde zacina nizsia skupina vo vyssej relativne k jeho polohe, kt je vo vyssej skupine pevne dana VC+P=TU, TU- pritokova jednotka VC+P=TU, Multiplexovanie – procedura , kt.sa viacere signaly na urovni cesty nizsieho radu upravuju na signaly cesty vyssieho radu, alebo sa viacere signaly na urovni cesty vyssieho radu upravuju do sekcie multiplexu n(TU(TUG alebo TUG+POH(V3,4, skupina pritokovych jednotiek TUG –vznika multiplexovanim niekolko pritokovych jednotiek,AU-administrativna jednotka n(AU=AUG-multiplex, AUG+SOH=STM1, SOH – hlavna riadiaca informacia

4)porovnanie a) struktura ramca PDH:specificke pre kazdu uroven SDH:rovnaka pre kazdu uroven b) Multiplexovanie PDH:asynchronne SDH:synchronne (pointre) c) sposob multiplexovania PDH: po bitoch  SDH: po bytoch(oktetoch) d) identifikacia vyssieho radu vo vyssom PDH: nemozna  SDH: softwerovo, ...e) standardizovane urovne PDH: len bitove rychlosti po 140Mbit/s vratane SDH:vsetky urovne hierarchie f) management siete PDH: beexistuje SDH:operacie administrativy a udrzby g)rozhranie na strane linky v linkovom prenose PDH:nie je specifikovane SDH:specifkovane h) vacsie fazove posuny PDH:nedokaze pokracovat v prenose SDH: dokaze pokracovat v prenose i)PDH: FAS ramcova synchronizacia SDH: centralny zdroj taktovacieho signalu