Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Fakulta Elektritechniky a Informatiky

Katedra Telekomunikácie

# Digitálne prenosové systémy a siete

### Diferenciálny transformátor

Meno: Filip Halčin

Krúžok: TLK 2

Ročník: 3

## Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení.

Nazýva sa tiež vidlicou (v prenosovej technike), kvôli jeho častému použitiu, keď premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Na dvojdrôtový a štvordrôtový prenos sa najčastejšie používa jedno - transformátorová vidlica.

Predpoklady pre vidlice:

1.	Transformátory sú ideálne bez rozptylu a strát

2.	Vinutia transformátorov majú nekonečnú indukčnosť

3.	Impedancia vyvažovača Zn sa stotožňuje s impedanciou vedenia Zl v celom frekvenčnom rozsahu

##### Výpočet impedancií na diferenciálnom transformátore

Svorky 3-3 a 2-2 zakončíme svojimi obrazovými impedanciami.

Impedanciu Z1(40), teda vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri  rozpojených svorkách 4-4, vypočítame potom podľa vzťahu

p122 	- je pomer závitov primárneho  a sekundárneho vinutia

Impedanciu Z1(4k), teda vstupnú impedanciu 1-1, keď sú svorky 4-4 zapojené nakrátko, vypočítame podľa vzťahu

Charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

Impedancia  Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL

Z definície vyvažovača platí ZL = ZN, potom úpravami dostaneme pre Z2 vzťah

Podobne by sa vypočítal aj vzťah pre Z4

Výpočet prevádzkového tlmenia na diferenciálnom transformátore

###### Úlohy

1.	Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2-2 a 4-4.

Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3;  1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlic majú určenú impedanciu vedenia ZL = 600 W.

2.	Na základe merania z úlohy č. 1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

3.	Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 smere prijímacom ap4-1 v smere oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Úloha č.1 a č.2:

Schéma zapojenia:

Použité meracie prístroje:

RC oscilátor  BM 344, TESLA

Tranzistorový merač impedancií 12 XL 020

odporová a jedno - transformátorová vidlica

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Transformátorová vidlica:

| f[kHz] | Z2(40) [(] | Z2(4K) [(] | Z4(20) [(] | Z4(2K) [(] | Z2[(] | Z4[(] | p12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 580,22° | 580,22° | 300,0° | 300,0° | 580 | 300 | 1,438 |
| 0,3 | 630,8° | 630,8° | 300,0° | 300,0° | 630 | 300 | 1,380 |
| 1 | 640,5° | 640,5° | 300,0° | 300,0° | 640 | 300 | 1,369 |
| 2 | 660,12° | 660,12° | 300,0° | 300,0° | 660 | 300 | 1,348 |
| 3 | 680,20° | 680,20° | 300,0° | 300,0° | 680 | 300 | 1,323 |
| 5 | 750,31° | 750,32° | 300,0° | 300,0° | 750 | 300 | 1,265 |
| 10 | 1000,49° | 1000,48° | 300,0° | 300,0° | 1000 | 300 | 1,095 |

Odporová vidlica:

| f[kHz] | Z2(40) [(] | Z2(4K) [(] | Z4(20) [(] | Z4(2K) [(] | Z2[(] | Z4[(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 585 | 585 | 590 | 590 | 585 | 590 |
| 0,3 | 590 | 585 | 590 | 590 | 587,5 | 590 |
| 1 | 580 | 580 | 590 | 590 | 580 | 590 |
| 2 | 585 | 585 | 590 | 590 | 585 | 590 |
| 3 | 580 | 580 | 585 | 590 | 580 | 587,5 |
| 5 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 10 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |

Vzorové výpočty(f = 0,1 kHz , transformátorová vidlica):

Úloha č.3:

Schéma zapojenia:

Použité meracie prístroje:

RC oscilátor  BM 344, TESLA

Ovládací panel 12 XP 226

Transformátorová vidlica

Tranzistorový merač úrovne 12 XN 045 A

Útlmový článok   Z=600( 12 XV 024

Odporová dekáda A – 33

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Smer 1-2 (ZK=Z2     ZV=600()

| f[kHz] | a0 [Np] | Z2[(] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,1 | 580 | -0,017 | 0,083 |
| 0,3 | 0,16 | 630 | 0,024 | 0,184 |
| 1 | 0,37 | 640 | 0,032 | 0,402 |
| 2 | 0,73 | 660 | 0,048 | 0,778 |
| 3 | 1,00 | 680 | 0,063 | 1,063 |
| 5 | 1,35 | 750 | 0,112 | 1,462 |
| 10 | 1,66 | 1000 | 0,255 | 1,915 |

Smer 4-1 (ZK=600(   ZV=Z4)

| f[kHz] | a0 [Np] | Z4[(] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 0,3 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 1 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 2 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 3 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 5 | 0 | 300 | 0,347 | 0,347 |
| 10 | 0,02 | 300 | 0,347 | 0,367 |

Smer 4-2 (ZV=Z4     ZK=Z2)

| f[kHz] | a0 [Np] | Z2[(] | Z4[(] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,31 | 580 | 300 | 0,330 | 0,640 |
| 0,3 | 0,3 | 630 | 300 | 0,371 | 0,671 |
| 1 | 0,35 | 640 | 300 | 0,379 | 0,729 |
| 2 | 0,37 | 660 | 300 | 0,394 | 0,764 |
| 3 | 0,44 | 680 | 300 | 0,409 | 0,849 |
| 5 | 0,66 | 750 | 300 | 0,458 | 1,118 |
| 10 | 1,21 | 1000 | 300 | 0,602 | 1,812 |

Vzorové výpočty:

pre odchodzý smer a f = 10 kHz:

###### Záver

V prípade odporovej vidlice sú impedancie Z2 a Z4 frekvenčne nezávislé a nadobúdajú hodnoty približne 585(. V prípade transformátorovej vidlice, Z2 nadobúda hodnoty            583 – 994,88( a Z4 nadobúda hodnoty ktoré sa pohybujú okolo hodnoty 300(.

Prevádzkové tlmenie vo vysielacom a prijímacom smere by malo byť  okolo 0,35 Np v celom frekvenčnom pásme. V oddelovacom smere by malo byť väčšie ako 7 Np. Podľa nameraných hodnôt vidno, že vidlica vo vysielacom a prijímacom smere približne vyhovuje požiadavkám. Avšak v oddelavacom smere prevádzkové tlmenie nadobúda hodnoty len okolo 5 Np čo je relatívne malá hodnota nevhodná na použitie v reálnej praxi.

Meraním sme zistili, že v prípade odporovej vidlice sú vstupné impedancie frekvenčne nezávislé. Ich hodnoty sú 601  v prípade brány 2-2 a 608  v prípade brány 4-4. Pri transformátorovej vidlici je impedancia pre bránu 2-2 frekvenčne závislá a nadobúdajú pri frekvencii 100 Hz hodnotu 590  a pri frekvencii 10 000 Hz hodnotu 1039 a pre bránu 4-4 je hodnota impedancie konštantná 304.

Hodnoty  tlmenia vo vysielacom smere ap(1-2) a  prijímacom smere ap(4-1) by mali byť menšie ako 0,35 Np v celom frekvenčnom rozsahu, a hodnota tlmenia v oddeľovacom smere ap(4-2)  by mali byť väčšie ako 7 Np v celom frekvenčnom rozsahu. Naším meraním sme zistili, že daná vidlica nevyhovuje uvedeným kritériám v žiadnom smere, takže je v praxy nepoužiteľná, pretože hodnoty tlmenia v prijímacom a vysielacom smere vyšli ap1-2 = 0,685 Np, ap4-1 = 0,647 Np a v oddeľovacom smere malo tlmenie hodnotu ap4-2 = 6,336 Np.