Slovenská technická univerzita v Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

#### Prenosové systémy

# Meranie na modulátoroch

Tamás Kántor

Krúžok 2							             	                          28. Február 2007

## 1. Zadanie

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, tj. vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciach 800Hz, 2000 Hz a 3400Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

## 2. Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

## 3. Namerané hodnoty

Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdový modulátorov.

Impedančné pomery jednotlivých modulátorov sme merali podľa nasledujúcich schém:

Z=600

meranie ZVST

meranie ZVÝST

Z=600

Základná schéma zapojenia pre meranie:

G		      MI			 AM

Vstupnú impedanciu sme merali pri dvoch hodnotách frekvencie a pre každý modulátor.

Túto impedanciu sme merali pri výstupnej impedancii nakrátko a taktiež naprázdno.

Obdobné je meranie výstupnej impedancie.

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

| f [Hz] | Zvst0 | Zvstk | Zvyst0 | Zvystk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 15800 | 12000 | 600 | 600 |
| 2000 | 32000 | 23500 | 600 | 600 |
| 3400 | 48000 | 33000 | 600 | 600 |
| 800 | 37500 | 37500 | 600 | 600 |
| 2000 | 56000 | 56000 | 600 | 600 |
| 3400 | 77000 | 77000 | 600 | 600 |
| 800 | 210 | 210 | 235 | 235 |
| 2000 | 300 | 300 | 590 | 590 |
| 3400 | 300 | 300 | 580 | 580 |

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili podľa následovných schém:

Z=600

Z=600	OSC

Na osciloskope sme sledovali nasledovné priebehy:

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojto vyváženého modulátora:

Hodnoty signálov:  	frekvencia modulačného signálu = 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu = 	60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

|  | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nevyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux [mV] | 9 | 1,1 | 0,12 | 0,66 | 4,6 | 35 | 3,3 | 0,42 | 0,17 | 0,38 | 0,16 | 0,035 |
| Ux / Uf | 0,2571 | 0,0314 | 0,0034 | 0,0188 | 0,1314 | 1 | 0,0942 | 0,012 | 0,0048 | 0,0108 | 0,0045 | 0,001 |
|  | Jednoducho vyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux [mV] | 0,42 | 2,6 | 0,026 | 9,5 | 25 | 12 | 18 | 0,4 | 8 | 2,7 | 17 | 0,24 |
| Ux / Uf | 0,035 | 0,2166 | 0,0021 | 0,7916 | 2,0833 | 1 | 1,5 | 0,0333 | 0,6666 | 0,225 | 1,4166 | 0,02 |
|  | Dvojto vyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ux [V] | 9,7 | 0,08 | 0,05 | 0,41 | 50 | 15 | 40 | 0,28 | 0,95 | 0,57 | 0,85 | 0,072 |
| Ux / Uf | 0,6466 | 0,0046 | 0,0033 | 0,0273 | 3,3333 | 1 | 2,6666 | 0,0186 | 0,0633 | 0,038 | 0,0566 | 0,0048 |

Namerané hodnoty sme naniesli do grafov:

Graf pre nesymetrický modulátor:

Graf pre jednoducho vyvážený modulátor:

Graf pre dvojito vyvážený modulátor:

## 4. Záver

Úlohou bolo pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovať nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor při frekveniach 800, 2000 a 3400. Čo sa nám aj úspešne podarilo.

Na osciloskope sme pozorovali priebehy modulovaných signálov a zakreslili ich. Všimli sme si určité odchýlky od ideálnych priebehov. Tieto odchýlky boli spôsobené tým, že sa používali reálne, nie ideálne súčiastky ako translátory a diódy.

Zmerali sme tiež úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornili príslušné čiarové frekvenčné spektrum. Zo zakreslených hodnôt sme zistilii, že pri nevyváženom modulátore sa nosná frekvencia F prejaví, pri vyvážených modulátoroch sa prejaví podstatne menej. Pri dvojcestnom vyváženom modulátore má malú hodnotu, ktorú v porovnaní s jej postrannými  pásmami môžeme zanedbať, resp. považovať ju za potlačenú.  Zmerali sme tiež impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov a zapísali do tabuľky.

# Text boxes

AM

AM

AM