Slovenská technická univerzita v Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

#### Prenosové systémy

# Meranie na modulátoroch

Tamás Kántor

Krúžok 4							             	                          20. Marec 2008

## 1. Zadanie

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, tj. vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciach 800Hz, 3400 Hz a 5000Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

## 2. Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

## 3. Meranie

Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdový modulátorov.

Impedančné pomery jednotlivých modulátorov sme merali podľa nasledujúcich schém:

Schéma zapojenia pri meraní ZVST:

ZVST                                                                                   	Z = 600 

Schéma zapojenia při meraní ZVÝST:

(merali sme raz nakrátko a raz naprázdno)

ZVÝST

ZVÝST

Základná schéma zapojenia pre meranie:

G		      MI			 AM

Použité prístroje pri meraní:

TESLA RS Oscilator BM 344

TESLA Tranzistor, Merač impedancií 12XL 020

Zdroj – Merač impedancií

Modulátory

Transformátory

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

| f [Hz] | Zvst [] | Zvys0 [] | Zvysk [] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nevyvážený modulátor |
| 800 | 1240 | 8200 | 320 |
| 3400 | 1450 | 22500 | 315 |
| 5000 | 1460 | 32000 | 315 |
| Jednocestný vyvážený modulátor |
| 800 | 1650 | 8600 | 510 |
| 3400 | 1600 | 24000 | 475 |
| 5000 | 1620 | 34000 | 490 |
| Dvojcestný vyvážený modulátor |
| 800 | 250 | 240 | 240 |
| 3400 | 230 | 225 | 225 |
| 5000 | 225 | 220 | 225 |

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili podľa následovných schém:

Ak sme na osciloskope nastavili spravne priebehy ktoré sme pomocou modulatorov mali získať tak sme na osciloskop napojili merač úrovne a odmerali sme jednotlivé frekvencie. Nižšie sú uvedené priebehy z osciloskopu a namerané hodnoty.

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojto vyváženého modulátora:

Hodnoty signálov:  	frekvencia modulačného signálu = 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu = 	60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

|  | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednoducho vyvazeny |
| f [kHz] | 3,47 | 6,95 | 10,39 | 53,45 | 56,94 | 63,84 | 63,83 | 67,25 | 117,3 | 124,22 | 124,21 | 181,1 |
| Ux [mV] | 900, | 0,32 | 0,27 | 0,615 | 88 | 17 | 630 | 0,32 | 6 | 6,1 | 6,1 | 0,68 |
| Ux/Uf | 52,9412 | 0,0188 | 0,0159 | 0,0362 | 5,1765 | 1 | 37,0588 | 0,0188 | 0,3529 | 0,3588 | 0,3588 | 0,04 |
|  | Dvojcestny vyvazeny modulator |
| f [kHz] | 3,55 | 7,03 | 11,13 | 53,42 | 56,96 | 60,48 | 64 | 67,5 | 117,14 | 120,97 | 124,46 | 181,39 |
| Ux [mV] | 3,6 | 0,06 | 0,34 | 0,46 | 57 | 6,8 | 440 | 0,3 | 0,38 | 0,17 | 0,32 | 0,32 |
| Ux/Uf | 0,5294 | 0,0088 | 0,05 | 0,0676 | 8,3824 | 1 | 64,7059 | 0,0441 | 0,0559 | 0,025 | 0,0471 | 0,0471 |
|  | Nevyvazeny modulator |
| f [kHz] | 3,6 | 7,16 | 10,7 | 53,64 | 57,28 | 60,81 | 64,4 | 67,94 | 117,6 | 121,65 | 124,4 | 182,4 |
| U [mV] | 0,61 | 2,1 | 0,9 | 1,35 | 15 | 0,58 | 11 | 0,61 | 130 | 56 | 0,12 | 0,5 |
| Ux/Uf | 1,0517 | 3,6207 | 1,5517 | 2,3276 | 25,8621 | 1 | 18,9655 | 1,0517 | 224,1379 | 96,5517 | 0,2069 | 0,8621 |

Namerané hodnoty sme naniesli do grafov:

Graf pre nesymetrický modulátor:

Graf pre jednoducho vyvážený modulátor:

Graf pre dvojito vyvážený modulátor:

## 4. Záver

Úlohou bolo pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovať nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pri frekveniach 800, 3400 a 5000. Čo sa nám aj úspešne podarilo.

Na osciloskope sme pozorovali priebehy modulovaných signálov a zakreslili ich. Všimli sme si určité odchýlky od ideálnych priebehov. Tieto odchýlky boli spôsobené tým, že sa používali reálne, nie ideálne súčiastky ako translátory a diódy.

Zmerali sme tiež úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornili príslušné čiarové frekvenčné spektrum. Zo zakreslených hodnôt sme zistilii, že pri nevyváženom modulátore sa nosná frekvencia F prejaví, pri vyvážených modulátoroch sa prejaví podstatne menej. Pri dvojcestnom vyváženom modulátore má malú hodnotu, ktorú v porovnaní s jej postrannými  pásmami môžeme zanedbať, resp. považovať ju za potlačenú.  Zmerali sme tiež impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov a zapísali do tabuľky.

# Text boxes

AM

AM

G

AM

Z=600

OSC