##### SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

##### Fakulta  elektrotechniky  a  informatiky

##### Katedra Telekomunikácií

Meranie na modulátoroch

Digitálne prenosové systémy a siete

Vypracoval: Adrián Kováč

Krúžok: TLK 3

Ak. rok: 2007/2008

# Úlohy:

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov translátorov a diód.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov – vstupnú a výstupnú impedancia pri 800Hz, 3400 Hz a 5000Hz).

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie, jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Teoretický úvod:

Modulátor slúži na presun signálu základného pásma vo frekvenčnej oblasti do vyšších frekvencií, teda do tzv. preloženého pásma. S úspechom sa vo FDM telekomunikačných systémoch využíva práve amplitúdová modulácia, pretože často využívané koaxiálne parametre nadobúdajú svoje charakteristicky dobré vlastnosti až pri frekvenciách nad cca 60 kHz, kde sa začne uplatňovať tieniaci efekt vonkajšej časti vodiča. Dosiahneme teda nižšie rušenie a zvýšenie kapacity prenosových ciest.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.  Toto delenie je založené na použitém konštrukcii a počte použitých nelineárních prvkov – diod, ktoré prevádzkujeme při napätí, ktoré je blízko bodu zlomu V-A charakteristiky diódy.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky vstupného signálu (v našom prípade modulačnej frekvencie 3 kHz) a nosném frekvencie (60 kHz) :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp  F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

Nevyvážený modulátor je najjednoduchší, má len jednu diódu, namodulovaný signál len veľmi malú časť energie sústredenú v postranných pásmach okolo nosnej frekvencie.

Jednoducho – jednocestne - vyvážený modulátor obsahuje menej kombinačných zložiek a čiastočne potláča nosnú frekvenciu. Na výstupe modulátora je signál len ak má vstupný nízkofrekvenčný signál nenulovú hodnotu. Diódy musia byť párované a transformátory vyvážené vzhľadom na stred.

Dvojito – dvojcestne -  vyvážený modulátor, nazývaný kruhový úplne potláča nosný signál a na výstupe je signál len ak je NF vstupný signál nenulový. Musí platiť podmienka aby boli párované diódy a to aspoň dve a dve ( pozdĺžne spolu a priečne spolu ), ideálne je aby boli všetky rovnaké. Transformátory musia byť vyvážené vzhľadom na stred.

Schémy zapojenia k úlohe č.1:

nevyvážený – jednocestný AM modulátor:	jednoducho vyvážený AM modulátor:
na výstupe sa vyskytujú zložky A,B, C aj D	na výstupe sa objavia zložky spektra A a B

dvojito vyvážený – dvojcestný AM modulátor: V prípade diód zo spárovanými parametrami nameriame na výstupe tohto typu modulátora iba frekvenčné zložky A

Schéma zapojenia k úlohe č.2:

Z=600

meranie ZVST

meranie ZVÝST

Z=600

Schéma zapojenia k úlohe č.3:		   Schéma zapojenia k úlohe č.4:

Súpis prístrojov:

G - RC oscilátor BM344

MI- tranzistorový merač impedancií 12XL020

Osc- osciloskop Tektronix

MÚ- univerzálny merač úrovne 12XN084K

Mod - translátorový a diódový prípravok v zapojení ako modulátor

Postup pri meraní:

V úlohe č.1 sme podľa uvedených schém zapojení modulátorov, pričom sme realizovali nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov translátorov a diód.

V úlohe č.2 sme merali vstupnú impedanciu pri výstupe naprázdno aj nakrátko. Vstupná impedancia bola reprezentovaná kvadratickým priemer týchto impedancií. Výstupnú impedanciu sme merali podobne, ale na výstup sme pripojili záťaž 600  a vstup bol skratovaný, resp. rozpojený. Merali sme pri frekvenciách 800 Hz, 3400 Hz a 5000 Hz na každom zo zadaných typov modulátorov  za pomoci merača impedancií.

V úlohe č.3 sme na výstup modulátora pripojili osciloskop, na ktorom sme sledovali priebehy modulovaných signálov a ich obálok vznikajúcich na jednotlivých realizovaných typoch AM modulátorov. Viď upresňujúcu schému na nasledovnom obrázku.

Z=600

Z=600	OSC

V úlohe č.4 sme pomocou merača úrovne zmerali úroveň jednotlivých intermodulačných produktov na jednotlivých typov modulátorov v milivoltoch. Na modulátore bola nastavená počas celého merania rovnaká hodnota frekvencie aj amplitúdy modulačného aj modulovaného signálu. Na merači úrovne sme ladením hľadali maximum úrovne vo frekvenčnom okolí očakávaných vypočítaných intermodulačných produktov do max. 3. rádu.

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Úloha 2:

| Nevyvážený modulátor |
| --- |
| f [Hz] | Zvst [k] | Zvys | Zvys[k] |
|  |  | Zk[k] | Zo[k] |  |
| 800 | 1 080 | 0,250 | 8 800 | 1 483 |
| 3400 | 1 080 | 0,245 | 0,255 | 7 904 |
| 5000 | 1 090 | 0,250 | 0,337 | 9 179 |
| Jednocestný vyvážený modulátor |
| 800 | 29 | 21 | 21 | 21 |
| 3400 | 75 | 51 | 51 | 51 |
| 5000 | 80 | 57 | 57 | 57 |
| Dvojcestný vyvážený modulátor |
| 800 | 0,152 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 3400 | 0,149 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 5000 | 0,151 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |

Úloha 4:

| f = | 2980 | Hz | Uf = | 1,4 V | = A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F = | 60220 | Hz | UF = | 1,6 V | = V |  |  |  |  |  |  |  |
| Očakávané produkty | F | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| Frekvencia produktov [kHz] | 2,98 | 5,96 | 8,94 | 54,26 | 57,24 | 60,22 | 63,2 | 66,18 | 117,46 | 120,44 | 123,42 | 180,66 |
| Nevyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f [kHz] | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| Ux [mV] | 680 | 15 | 4,8 | 2,5 | 15 | 980 | 12 | 0,96 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,012 |
| Ux/UF | 0,6939 | 0,0153 | 0,0049 | 0,0026 | 0,0153 | 1,0000 | 0,0122 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0007 | 0,0000 |
| Jednocestne vyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f [kHz] | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| Ux [mV] | 40 | 0,68 | 7,8 | 0,4 | 20 | 1,6 | 18 | 0,26 | 0,96 | 0,034 | 0,88 | 0,052 |
| Ux/UF | 25,0000 | 0,4250 | 4,8750 | 0,2500 | 12,5000 | 1,0000 | 11,2500 | 0,1625 | 0,6000 | 0,0213 | 0,5500 | 0,0325 |
| Dvojcestne vyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f [kHz] | f | 2f | 3f | F-2f | F-f | F | F+f | F+2f | 2F-f | 2F | 2F+f | 3F |
| Ux [mV] | 0,3 | 0,28 | 0,026 | 3,4 | 27 | 0,72 | 22 | 0,22 | 0,025 | 0,14 | 0,025 | 0,015 |
| Ux/UF | 0,4167 | 0,3889 | 0,0361 | 4,7222 | 37,5000 | 1,0000 | 30,5556 | 0,3056 | 0,0347 | 0,1944 | 0,0347 | 0,0208 |

Teoreticky očakávané priebehy na výstupe modulátorov:

A) Nevyvážený modulátor

B) Jednoducho vyvážený modulátor

C) Dvojitý vyvážený modulátor

Reálne pozorované priebehy výstupu z modulátorov na osciloskope

B) Jednocestne vyvážený modulátor

C) Dvojcestne vyvážený modulátor

Čiarové frekvenčné spektrá namerané na jednotlivých typoch modulátorov

Záver:

Na cvičení sme pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovali všetky tri typy modulátorov. Na osciloskope sme pozorovali priebehy signálov porovnateľné s očakávanými, avšak meranie frekvenčných zložiek sa v praxi líšilo od teórie a dvojcestné modulátory obsahovali čiastočne aj zložky spektra, ktoré by nemali, a to z dôvodu použitia reálnych súčiastok – diód a translátorov – ktorých parametre sa aj pri najlepšej snahe o spárovanie čiastočne odlišujú od ideálu. Overili sme si aj fakty o amplitúdach očakávaných zložiek spektra. Pri nevyváženom AM musí byť amplitúda nosného signálu väčšia nanajvýš rovná amplitúde modulovaného signálu. Pri jednoducho a dvojito vyváženom AM musí byť úroveň nosného signálu taká, aby dobre otvoril diódy modulátora.

MAJKA – PROSIM DOPIS ZAVER ZA VASU SKUPINU K ULOHE, COS TE ROBILI A POSLI MI TO-

Ďalej sme zmerali úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a vyniesli príslušné čiarové frekvenčné spektrum do grafu. Z hodnôt vyplýva, čo je vidieť aj na grafe, že pri použití nevyváženého modulátora sa prejaví aj nosná frekvenciu F, pri vyvážených modulátoroch toto prejavenie sa nosnej nie je také evidentné. Pri použití dvojcestného vyváženého modulátora je v porovnaní s jej postrannými pásmami zanedbateľne veľká, čiže potlačená.  Zistili sme aj impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, ktoré mierne klesajú so zvyšujúcou sa frekvenciou. Najmenší pokles je  u dvojcestne  vyváženého modulátora.

# Text boxes

AM

AM

AM