SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

### PRENOSOVÉ SYSTÉMY

Meranie na vidliciach

# 15.10.2003	Zuzana Fiurášková

telekomunikácie

krúžok č.1

## Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. V prenosovej technike sa tiež nazýva vidlicou, kvôli jeho častejšiemu použitiu, keď premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Na dvojdrôtový a štvordrôtový prenos sa najčastejšie používa jednotransformátorová vidlica.

Pri vidliciach predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát a že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť a impedancia vyvažovača ZN sa stotožňuje s impedanciou vedenia ZL v celom frekvenčnom rozsahu.

##### Výpočet impedancií na diferenciálnom transformátore

Svorky 3-3 a 2-2  sme zakončili svojimi obrazovými impedanciami. Impedanciu Z1(40), teda vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri  rozpojených svorkách 4-4, vypočítame potom podľa vzťahu

Z1(40) = ZN + p122. Z2

pričom  p12  je pomer závitov primárneho  a sekundárneho vinutia

Impedanciu Z1(4k),  vstupnú impedanciu 1-1, keď sú svorky 4-4 zapojené nakrátko, vypočítame podľa vzťahu

Charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

Impedancia  Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL.                     Z definície vyvažovača platí     , potom úpravami dostaneme pre Z2 vzťah	                   . Podobne by sa vypočítal aj vzťah pre Z4:                   .

###### Zadanie:

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2–2 (vstup zosilňovača) a 4–4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3;  1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú  impedanciu vedenia ZL = 600 

- Na základe merania z úlohy č. 1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 , smere prijímacom ap4-1 , v smere oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Súpis prístrojov:

Úloha číslo 1:

Tesla RC oscilátor BM 344, Tesla tranzistorový merač impedancií, odporová a tranzistorová vidlica, odporová dekáda

Úloha číslo 3:

útlmový článok, generátor, tranzistorový merač úrovne 12 XN 045A, ovládací panel 12 XP 226, transformátorová vidlica, odporové dekády

Schémy zapojenia:

Úloha č.1:

G - generátor striedavého signálu

M - merač impedancie

V - vidlica

Úloha č.3:

G	- generátor striedavého signálu

EV	- elektronický voltmeter

V	- vidlica,  	              T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia, 	Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

###### Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Úloha č.1:

Transformátorová vidlica

| f [kHz] | Z2k [(] | Z2p [(] | Z2 [(] | Z4k [(] | Z4p [(] | Z4 [(] | p12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 610 | 613 | 611,5 | 310 | 310 | 310 | 1,40 |
| 0,3 | 661 | 661 | 661 | 312 | 312 | 312 | 1,34 |
| 1,0 | 672 | 672 | 672 | 312 | 312 | 312 | 1,33 |
| 2,0 | 700 | 700 | 700 | 310 | 310 | 310 | 1,30 |
| 3,0 | 720 | 720 | 720 | 310 | 310 | 310 | 1,29 |
| 5,0 | 802 | 802 | 802 | 310 | 310 | 310 | 1,22 |
| 10,0 | 1100 | 1100 | 1100 | 310 | 310 | 310 | 1,04 |

Odporová vidlica

| f [kHz] | Z2k [(] | Z2p [(] | Z2 [(] | Z4k [(] | Z4p [(] | Z4 [(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 0,3 | 611 | 611 | 611 | 620 | 620 | 620 |
| 1,0 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | 620 |
| 2,0 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | 620 |
| 3,0 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | 620 |
| 5,0 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | 620 |
| 10,0 | 614 | 614 | 614 | 620 | 620 | 620 |

Vzorový výpočet pre transformátorovú vidlicu  (f=100 Hz):

Aritmetický priemer vypočítaný z hodnôt posledného stĺpca tabuľky pre transformátorovú vidlicu p12=1,28

Úloha č.2:

Úloha č.3:

|  | smer 1 – 2 | smer 4 – 1 | smer 4 – 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | ao [Np] | k | ap [Np] | ao [Np] | k | ap [Np] | ao [Np] | k | ap [Np] |
| 0,1 | 0,36 | 0,009 | 0,369 | 0,02 | 0,330 | 0,350 | 7,28 | 0,340 | 7,620 |
| 0,3 | 0,29 | 0,048 | 0,338 | 0,02 | 0,327 | 0,347 | 7,25 | 0,375 | 7,625 |
| 1 | 0,29 | 0,057 | 0,347 | 0,02 | 0,327 | 0,347 | 7,23 | 0,384 | 7,614 |
| 2 | 0,27 | 0,077 | 0,347 | 0,02 | 0,330 | 0,350 | 7,23 | 0,407 | 7,637 |
| 3 | 0,27 | 0,091 | 0,361 | 0,02 | 0,330 | 0,350 | 7,23 | 0,421 | 7,651 |
| 5 | 0,24 | 0,145 | 0,385 | 0,02 | 0,330 | 0,350 | 7,23 | 0,475 | 7,705 |
| 10 | 0,17 | 0,303 | 0,473 | 0,02 | 0,330 | 0,350 | 7,23 | 0,633 | 7,863 |

Vzťah na výpočet ap

Vzorový výpočet pre f=100 Hz:

Smer 1-2 (ZK=Z2     ZV=600()

Smer 4-1 (ZK=600(   ZV=Z4)

Smer 4-2 (ZV=Z4     ZK=Z2)

###### Záver:

V prvej úlohe sme meraním impedancií Z2 a Z4 zistili, že pre transformačnú vidlicu je Z2 frekvenčne závislá. Je to spôsobené rozptylom magnetického poľa okolo jadra transformátora. Impedancia Z4 je frekvenčne nezávislá a jej hodnoty sa pohybujú okolo 310 (.

V prípade odporovej vidlice sú impedancie Z2 a Z4 frekvenčne nezávislé a nadobúdajú hodnoty (približne) Z2=614 ( a Z4= 620 (.

V úlohe 2 sme na základe merania z úlohy č. 1 aritmetickým priemerom vypočítali prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.  p12 = 1,28.

V tretej úlohe sme zmerali prevádzkové tlmenie vo vysielacom, prijímacom a oddeľovacom smere. Hodnoty prevádzkového tlmenia v prijímacom a vysielacom smere pre transformátorovú vidlicu by mali byť menšie ako 0,35 Np, čo nie je splnené pre niektoré frekvencie. Hodnoty tlmenia sa pohybujú okolo tejto hranice. V oddeľovacom smere prevádzkové tlmenie má byť väčšie ako 7 Np, v našom prípade sa hodnoty pohybujú medzi hodnotami 7,5 a 8 – transformátorová vidlica spĺňa dané podmienky.