Slovenská technická univerzita Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

#### Prenosové systémy

Diferenciálny transformátor

Meno: Andrej Butkaj

Krúžok: 13

Ročník: 4.

## Úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení.                  V prenosovej technike sa tiež nazýva vidlicou, kvôli jeho častejšiemu použitiu, keď premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Na dvojdrôtový a štvordrôtový prenos sa najčastejšie používa jednotransformátorová vidlica.

Pri vidliciach predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát a že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť a impedancia vyvažovača ZN sa stotožňuje s impedanciou vedenia ZL v celom frekvenčnom rozsahu.

##### Výpočet impedancií na diferenciálnom transformátore

Svorky 3-3 a 2-2  sme zakončili svojimi obrazovými impedanciami. Impedanciu Z1(40), teda vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri  rozpojených svorkách 4-4, vypočítame potom podľa vzťahu

Z1(40) = ZN + p122. Z2

pričom  p122 je pomer závitov primárneho  a sekundárneho vinutia

Impedanciu Z1(4k), teda vstupnú impedanciu 1-1, keď sú svorky 4-4 zapojené nakrátko, vypočítame podľa vzťahu

Charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

Impedancia  Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL

Z definície vyvažovača platí        , potom úpravami dostaneme pre Z2 vzťah

Podobne by sa vypočítal aj vzťah pre Z4

###### Úloha

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2-2 a 4-4. Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3;  1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlic majú určenú impedanciu vedenia ZL = 600 

- Na základe merania z úlohy č. 1 výpočítajte prevodový pomer p1-2 pre tranformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 smere prijímacom ap4-1 v smere oddelovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Schéma zapojenia:

Pre úlohu 1)

Pre úlohu 3)

###### Tabuľky

## Meranie vstupnej impedancie

Transformátorová vidlica

| F[Hz] | Z20 | Z2K | Z40 | Z4K | Z2 | Z4 | P12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 586 | 580 | 301 | 301 | 583 | 301 | 1,434 |
| 300 | 627 | 630 | 300 | 300 | 628,5 | 300 | 1,381 |
| 1000 | 641 | 642 | 301 | 300 | 641,5 | 300,5 | 1,367 |
| 2000 | 657 | 650 | 303 | 303 | 653,5 | 303 | 1,355 |
| 3000 | 680 | 684 | 301 | 301 | 682 | 301 | 1,326 |
| 5000 | 754 | 751 | 302 | 301 | 752,5 | 301,5 | 1,262 |
| 10000 | 1010 | 980 | 301 | 301 | 994,88 | 301 | 1,098 |

Odporová vidlica

| f[Hz] | Z20 | Z2K | Z40 | Z4K | Z2 | Z4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 581 | 585 | 586 | 584 | 583 | 585 |
| 300 | 580 | 586 | 584 | 586 | 583 | 585 |
| 1000 | 580 | 580 | 586 | 592 | 580 | 589 |
| 2000 | 600 | 586 | 585 | 588 | 593 | 586,5 |
| 3000 | 588 | 583 | 589 | 585 | 585,5 | 587 |
| 5000 | 593 | 582 | 584 | 590 | 587,5 | 587 |
| 10000 | 586 | 583 | 595 | 596 | 584,5 | 595,5 |

## Meranie prevádzkového tlmenia

Smer 1-2 (ZK=Z2     ZV=600()

| f[Hz] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.38 | -0.014 | 0.366 |
| 300 | 0.32 | 0.023 | 0.297 |
| 1000 | 0.31 | 0.033 | 0.276 |
| 2000 | 0.31 | 0.043 | 0.267 |
| 3000 | 0.30 | 0.064 | 0.236 |
| 5000 | 0.28 | 0.113 | 0.393 |
| 10000 | 0.23 | 0.2529 | 0.483 |

Smer 4-1 (ZK=600(   ZV=Z4)

| f[Hz] | a0[Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.01 | 0.345 | 0.355 |
| 300 | 0.01 | 0.346 | 0.356 |
| 1000 | 0.01 | 0.346 | 0.356 |
| 2000 | 0.02 | 0.342 | 0.362 |
| 3000 | 0.015 | 0.345 | 0.350 |
| 5000 | 0.01 | 0.344 | 0.354 |
| 10000 | 0.01 | 0.345 | 0.355 |

Smer 4-2 (ZV=Z4     ZK=Z2)

| f[Hz] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4.57 | 0.331 | 4.9 |
| 300 | 4.52 | 0.370 | 4.890 |
| 1000 | 4.51 | 0.379 | 4.889 |
| 2000 | 4.51 | 0.384 | 4.894 |
| 3000 | 4.505 | 0.409 | 4.914 |
| 5000 | 4.48 | 0.457 | 4.937 |
| 10000 | 4.44 | 0.598 | 5.038 |

Vzťah na výpočet ap

Súpis meracích prístrojov

- Generátor: RC oscilátor BM 344

- Tranzistorový menič impedancií : 12 XL 020

- Odporová a transformátorová vidlica

- Ovládací panel: 12 XP 226

- Tranzistorový menič úrovne : 12 XW 045A

- Odporové dekády

- Útlmový článok

## Grafy

###### Záver

V prípade odporovej vidlice sú impedancie Z2 a Z4 frekvenčne nezávislé a nadobúdajú hodnoty približne 585(. V prípade transformátorovej vidlice, Z2 nadobúda hodnoty            583 – 994,88( a Z4 nadobúda hodnoty ktoré sa pohybujú okolo hodnoty 300(.

Prevádzkové tlmenie vo vysielacom a prijímacom smere by malo byť  okolo 0,35 Np v celom frekvenčnom pásme. V oddelovacom smere by malo byť väčšie ako 7 Np. Podľa nameraných hodnôt vidno, že vidlica vo vysielacom a prijímacom smere približne vyhovuje požiadavkám. Avšak v oddelavacom smere prevádzkové tlmenie nadobúda hodnoty len okolo 5 Np čo je relatívne malá hodnota nevhodná na použitie v reálnej praxi.