Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Katedra telekomunikácií.

Prenosové systémy.

Meranie na modulátoroch.

Meno : Ján Madara

Ročník : IV

Úloha:	1) Zrealizujte nevyvážený , jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor

pomocou predložených prípravkov diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov , vstupná a

výstupná impedancia (ZVSTUP,ZVÝSTUP) , pri frekvencii 800Hz a 8000Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného

signálu na osciloskope a zakreslite ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov

modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Teoretický úvod:

Amplitúdové modulátory sa používajú na prenos signálu do inej frekvenčnej oblasti.

Amplitúdové modulátory poznáme:

- nesymetrický

- symetrický jednocestný

- symetrický dvojcestný (kruhový)

Rozdelenie výstupného signálu:

A: mp  +(-) nn 

	mp  +(-) np 

	C: mn  +(-) nn 

	D: mn  +(-) np 

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

- Nesymetrický modulátor

Na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

- Symetrický jednocestný modulátor

Na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

- Symetrický dvojcestný modulátor

Na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

Riešenie:

Použité prístroje:  G     - generátor - RC oscilátor BM 344 TESLA

MI   - merač impedancie - 12 XN 045 A

AM  - amplitúdový modulátor

OSC - osciloskop TEKTRONIX 2205 20 MHz

Rezistory 600

- Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdových

modulátorov.

- Všetky typy modulátorov sme zapojili podľa nasledujúcich schém

a zmerali sme vstupnú a výstupnú impedanciu.

Z=600

pre meranie ZVST

pre meranie ZVÝST

Z=600

Základná schéma zapojenia bola :

G		     MI			AM

Tabuľka hodnôt:

| f | Zvst(0) | Zvst(k) | Zvýst(0) | Zvýst(k) | Zvst | Zvýst | Zvst/Zvýst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | k | k | k | k | k | k |  |
| 800Hz | 6,12 | 5,23 | 0,575 | 0,56 | 5,657526 | 0,56745 | 9,970079 |
| 8000Hz | 2,4 | 1,71 | 0,55 | 0,48 | 2,025833 | 0,513809 | 3,942772 |
| 800Hz | 5,1 | 1,76 | 0,555 | 0,36 | 2,995997 | 0,44699 | 6,702606 |
| 8000Hz | 2,1 | 2,3 | 0,5 | 0,44 | 2,197726 | 0,469042 | 4,685568 |
| 800Hz | 1 | 1,2 | 0,1425 | 0,143 | 1,095445 | 0,14275 | 7,673883 |
| 8000Hz | 1,12 | 1,14 | 0,31 | 0,3125 | 1,129956 | 0,311247 | 3,630409 |

Vzorový výpočet:

Zvst =   = 5,657526 k

kde Zvst(0) je vstupná impedancia pri výstupe naprázdno

a Zvst(K) je vstupná impedancia pri výstupe nakrátko.

- Ďalej sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov

modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili nasledovne:

Z=600

Z=600	OSC

Na osciloskope sme sledovali nasledovné priebehy:

- Výstup nesymetrického modulátora:

- Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

- Výstup dvojito vyváženého modulátora:

- Schéma zapojenia a použité prístroje sú zhodné s predchádzajúcou úlohou,

namiesto osciloskopu bol ale použitý univerzálny merač úrovne 12 XN 08+K.

Nosná frekvencia F = 60 kHz

Frekvenicia nosného signálu f = 2 kHz

Tabuľky hodnôt:

nesymetrický   sym.jednocest.   sym.dvojcest.

modulátor   modulátor   modulátor

|  | f [kHz] | Ux[V] | Ux[V] | Ux[V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 2 | 0,21 | 0,36 | 1,00E-03 |
| 2f | 4 | 0,048 | 0,004 | 3,80E-03 |
| 3f | 6 | 0,014 | 0,018 | 5,00E-04 |
| F-2f | 56 | 0,009 | 0,008 | 1,50E-03 |
| F-f | 58 | 0,028 | 0,07 | 0,04 |
| F | 60 | 0,06 | 0,027 | 0,012 |
| F+f | 62 | 0,028 | 0,06 | 0,04 |
| F+2f | 64 | 0,008 | 0,009 | 2,00E-03 |
| 2F-f | 118 | 0,0008 | 0,0009 | 7,00E-04 |
| 2F | 120 | 0,0025 | 0,011 | 1,60E-03 |
| 2F+f | 122 | 0,00075 | 0,0004 | 1,10E-03 |
| 3F | 180 | 0,00012 | 0,00015 | 5,00E-04 |

nesymetrický   sym.jednocest.   sym.dvojcest.

modulátor   modulátor   modulátor

|  | f [kHz] | Ux/UF | Ux/UF | Ux/UF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 2 | 3,5 | 13,33333 | 0,083333 |
| 2f | 4 | 0,8 | 0,148148 | 0,316667 |
| 3f | 6 | 0,233333 | 0,666667 | 0,041667 |
| F-2f | 56 | 0,15 | 0,296296 | 0,125 |
| F-f | 58 | 0,466667 | 2,592593 | 3,333333 |
| F | 60 | 1 | 1 | 1 |
| F+f | 62 | 0,466667 | 2,222222 | 3,333333 |
| F+2f | 64 | 0,133333 | 0,333333 | 0,166667 |
| 2F-f | 118 | 0,013333 | 0,033333 | 0,058333 |
| 2F | 120 | 0,041667 | 0,407407 | 0,133333 |
| 2F+f | 122 | 0,0125 | 0,014815 | 0,091667 |
| 3F | 180 | 0,002 | 0,005556 | 0,041667 |

Namerané hodnoty sme naniesli do grafov:

Graf pre nesymetrický modulátor:

Graf pre jednoducho vyvážený modulátor:

Graf pre dvojto vyvážený modulátor:

Zhodnotenie:

Vstupné impedancie nesymetrického modulátora a jednoducho vyváženého modulátora pri frekvencii 800Hz a 8000Hz sú rôzne, vstupná impedancia dvojito vyváženého modulátora nadobúda približne rovnaké hodnoty pri frekvencii 800Hz aj 8000Hz. Výstupné impedancie nesymetrického a jednoducho vyváženého modulátora nadobúdajú pri frekvenciach 800Hz a 8000Hz rovnaké hodnoty u dvojito vyvaženého modulátora sú tieto hodnoty impedancií pre frekvencie 800Hz a 8000Hz dosť rozdielne.

Na výstupnom priebehu napätia nesymetrického modulátora vidíme, na rozdiel od modulátorov vyvážených, si plní svoju funkciu iba pre jednu polvlnu vstupného signálu, keď je dióda otvorená. Jednoducho a dvojito vyvažené modulátory pracujú pre obe polvlny vstupného napätia. Pri jednoducho vyváženom modulátore má výstupný signál oproti vstupnému signálu malé oneskorenia pri prepínaní z kladnej polvlny na zápornú a naopak, čo je spôsobené spínacími vlastnosťami diód. Pri dvojito vyváženom modulátore sa tento jav nevyskytuje.

Na výstupe nesymetrického a jednoducho vyváženého modulátora sa objavuje signál zo základnou frekvenciou signálu f = 2KHz u dvojito vyvýženého modulátora je táto zložka zanedbateľná. Amplitúda nosnej frekvencie u nevyváženého modulátora je väčšia ako amplitúda obidvoch postranných pásiem. U jednoducho a dvojito vyváženého modulátora je amplitúda nosnej frekvencie menšia ako amplitúda postranných pásiem.

# Text boxes

AM

AM

AM