SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

MERANIE NA VIDLICIACH

Meno: 	Miroslav Tyšler

Krúžok: TLK-13

Dátum: 7.10.2002

Šk. rok: 2002/2003

Zadanie:

Úloha 1:

Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL=600(.

Úloha 2:

Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátrorovú vidlicu.

Úloha 3:

Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom (ap4-1) a oddeľovacom (ap4-2) na  predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou. Platí: ap=ao+k.

Teoretický úvod:

V technike dvojdrôtových zosilňovačov vidlica (resp. diferencialny transformátor ) sa používa na rozvidlenie diaľkového dvojdrôtového vedenia na štvordrôtové a naopak. Bloková schéma je na nasledujúcom obrázku.

Podľa konštrukcie rozlišujeme vidlice:

a)  jednotransformátorové

b)  dvojtransformátorové

ďalej sa delia na:

- symetrické

- nesymetrické

Pri meraní na vidlici vyšetrujeme:

a)

- impedanciu, ktorú zapojíme na svorky 2-2 a 4-4, tak aby celá sústava po zapojení vyvažovača na svorky 3-3 mala na 1-1 impedanciu rovnú impedancii vedenia ZL.

b)

- prevádzkové tlmenie v prichádzajúcom smere ap41

- prevádzkové tlmenie v odchádzajúcom smere ap12

- prevádzkové tlmenie v oddeľovacom smere ap42

Výpočet impedancií:

Pri výpočtoch impedancií Z2 a Z4 predpokladáme ideálne transformátory ( nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača ZN sa zhoduje s impedanciou vedenia ZL).

Schéma jednotransformátorovej vidlice je:

Svorky 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZLa svorky 2-2 svojou obrazovou impedanciou.

Nech prevod transformátora je: .

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

Pričom:

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:				Podobne vypočítame impedanciu:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

,

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, čiže p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

Schéma zapojenia:

Bloková schéma pre meranie vstupnej impedancie:

G - generátor striedavého signálu

M - merač impedancie

V - vidlica

Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou:

G	- generátor striedavého signálu

EV	- elektronický voltmeter

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

Použité prístroje:

- RC oscilátor Tesla BM344

- transistorový měřič impedancií 12 XN 045A

- transformátorová a odporová vidlica

- ovládací panel 12 XP 226

- variable reference circuits 1716/s

Postup pri meraní:

1. Svorky 3-3 sú zakončené charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600(, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z2(40) a skratované pri meraní Z2(4K). Na generátore sa nastavuje zadaná frekvencia  a meračom impedancií meriame hodnotu impedancie Z2(40), resp. Z2(4K). Hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom zmeriame aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z4(20) a skratované pri meraní Z4(2K).

2. Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah: , z čoho potom pomer:

3. Na generátore sa nastavuje frekvencia, indikátor sa prepneme na vidlicu a odčíta sa výchylka. Indikátor sa prepne na útlmový článok a zmenou útlmu na útlmovej dekáde sa nastaví taká istá výchylka indikátora. Na útlmovej dekáde odčítame tlmenie a0.

Korekčné členy vypočítame podľa vzťahu:

Potom prevádzkové tlmenie je:

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

Transformátorová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 605 | 631 | 650 | 668 | 690 | 739 | 1020 |
| Z2(4k) [(] | 595 | 640 | 652 | 669 | 690 | 739 | 1050 |
| Z4(20) [(] | 329 | 324 | 322 | 320 | 320 | 320 | 321 |
| Z4(2k) [(] | 323 | 321 | 320 | 320 | 320 | 321 | 320 |
| Z2 [(] | 600 | 635 | 651 | 668,5 | 690 | 739 | 1035 |
| Z4 [(] | 326 | 325 | 320,5 | 320 | 320 | 320,5 | 320,5 |
| p12 | 1,414 | 1,374 | 1,357 | 1,339 | 1,319 | 1,274 | 1,077 |

Odporová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 588 | 588 | 589 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z2(4k) [(] | 595 | 588 | 583 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z4(20) [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Z4(2k) [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Z2 [(] | 591,5 | 588 | 586 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z4 [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |

Prevádzkové tlmenie - Transformátorová vidlica:

|  | f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odchádzajúci smer | a0 [Np] | 0,36 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,21 |
|  | k | 0 | 0,028 | 0,041 | 0,054 | 0,069 | 0,104 | 0,273 |
|  | ap12 [Np] | 0,36 | 0,338 | 0,341 | 0,354 | 0,359 | 0,384 | 0,483 |
| prichádzajúci smer | a0 [Np] | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | k | 0,305 | 0,306 | 0,313 | 0,314 | 0,314 | 0,313 | 0,313 |
|  | ap41 [Np] | 0,345 | 0,356 | 0,343 | 0,344 | 0,344 | 0,343 | 0,343 |
| oddeľovací smer | a0 [Np] | 8,7 | 8,7 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
|  | k | 0,305 | 0,335 | 0,354 | 0,368 | 0,384 | 0,417 | 0,586 |
|  | ap42 [Np] | 9,005 | 9,035 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |

Graf nameraných hodnôt:

Zhodnotenie:

V prípade odporovej vidlice sú impedancie Z2 a Z4 frekvenčne nezávislé a nadobúdajú hodnoty približne 588 a 595 Ω, nakoľko odpor je frekvenčne nezávislý prvok. Podľa nameraných hodnôt najviac frekvenčne závislá je vstupná impedancia Z2 transformátorovej vidlice, ktorá sa pohybovala od 600 do 1035 Ω. Tento pohyb môžeme zdôvodniť vlastnosťami cievky, resp. transformátora od frekvencie. Impedancia Z4 je v celom frekvenčnom pásme prakticky konštantná, lebo nie je závislá od prevodu transformátora p12. Prevodový pomer transformátorovej vidlice sa takisto menil, čo znamená, že transformátor transformátorovej vidlice je závislý od frekvencie. Frekvenčná závislosť je spôsobená rozptylom magnetického poľa okolo jadra. Pre prevádzkové tlmenie vidlice sú požadované podľa odporúčania ITU-T nasledujúce hodnoty:

oddeľovací smer (4-2)		ap ( 7 Np

prenosový smer (1-2, 4-1):		ap ( 0,35 Np

Vidlica, ktorú sme my merali, spĺňala tieto kritéria v oddeľovacom smere pri všetkých meraných frekvenciách, v prenosovom smere prekročilo prevádzkové tlmenie maximálnu povolenú hodnotu najmä v oblasti vyšších frekvencií, pri 10 KHz až o 40%.