SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

##### Prenosové systémy

###### MERANIE NA MODULÁTOROCH

Meno: Juraj Trizna

Krúžok: TLK-10

Šk. rok: 2002/2003

#### 1. Zadanie

Úloha 1.: Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov.

Úloha 2.: Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, tj. vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciach 800Hz a 8000Hz.

Úloha 3.: Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

Úloha 4.: Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

#### 2. Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

#### 3. Namerané hodnoty

Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdový modulátorov.

Impedančné pomery jednotlivých modulátorov sme merali podľa nasledujúcich schém:

Z=600

meranie ZVST

meranie ZVÝST

Z=600

Základná schéma zapojenia pre meranie:

G		      MI			 AM

Vstupnú impedanciu sme merali pri dvoch hodnotách frekvencie a pre každý modulátor.

Túto impedanciu sme merali pri výstupnej impedancii nakrátko a taktiež naprázdno.

Obdobné je meranie výstupnej impedancie.

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

|  | Zvst | Zvyst |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f[Hz] | Zo[k] | Zk[k] | Z[k] | Zo[k] | Zk[k] | Z[k] | Zvst/Zvyst |
| Nevyvážený modulátor |
| 800 | 4,71 | 4,1 | 4,394428 | 3,2 | 3,7 | 3,44093 | 1,277105 |
| 8000 | 6,55 | 4,1 | 5,182181 | 1,4 | 2,3 | 1,794436 | 2,887917 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 8 | 8,2 | 8,099383 | 7,2 | 7 | 7,099296 | 1,140871 |
| 8000 | 3,5 | 3,55 | 3,524911 | 3,4 | 3,3 | 3,349627 | 1,05233 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 0,445 | 0,44 | 0,442493 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,134089 |
| 8000 | 0,75 | 0,74 | 0,570614 | 3 | 3,1 | 3,04959 | 0,187112 |

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili podľa následovných schém:

Z=600

Z=600	OSC

Na osciloskope sme sledovali nasledovné priebehy:

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojcestného vyváženého modulátora:

Hodnoty signálov:  	frekvencia modulačného signálu = 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu = 	60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

| f teor | Nevyvážený modulátor | Jednocestne vyvážený modulátor | Dvojcestne vyvážený modulátor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] |
| f | 3,00 | 26,000 | 3 | 0,58 | 3,08 | 1 |
| 2f | 6,05 | 0,090 | 6,03 | 0,34 | 6,12 | 0,24 |
| 3f | 9,00 | 0,020 | 9,05 | 2,3 | 9,12 | 0,1 |
| F-2f | 53,10 | 1,000 | 53,91 | 0,09 | 53,9 | 0,13 |
| F-f | 56,17 | 8,000 | 60 | 1,4 | 56,93 | 30 |
| F | 59,17 | 38,000 | 56,94 | 14 | 60 | 1 |
| F+f | 62,19 | 5,400 | 63,04 | 15 | 63 | 27 |
| F+2f | 65,20 | 0,800 | 66,1 | 0,085 | 66 | 0,11 |
| 2F-f | 118,33 | 1,500 |  |  |  |  |
| 2F | 121,33 | 0,027 |  |  |  |  |
| 2F+f | 124,33 | 0,010 |  |  |  |  |
| 3F | 177,44 | 0,150 |  |  |  |  |

#### 4. Záver

Na cvičení sme pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovali všetky tri typy modulátorov. Po zakreslení priebehov modulovaných signálov, ktoré sme pozorovali na osciloskope, sme si všimli určité odchýlky od ideálnych priebehov. Priebehy nie sú preto ideálne, pretože sme na zapojenia používali reálne, nie ideálne súčiastky ako translátory, diódy.

Ďalej sme zmerali úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a vyniesli príslušné čiarové frekvenčné spektrum do grafu. Z hodnôt vyplýva, čo je vidieť aj na grafe, že pri použití nevyváženého modulátora sa prejaví aj nosná frekvenciu F, pri vyvážených modulátoroch toto prejavenie sa nosnej nie je také evidentné. Pri použití dvojcestného vyváženého modulátora je v porovnaní s jej postrannými pásmami zanedbateľne veľká, čiže potlačená.  Zistili sme aj impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, ktoré mierne klesajú so zvyšujúcou sa frekvenciou. Najmenší pokles je  u dvojcestne  vyváženého modulátora.

# Text boxes

AM

AM

AM