Úloha :

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice TV, RV zmerajte     menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2 - 2 a 4 - 4. Meranie vykonajte pri frekvenciách: 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 kHz. Oba typy vidlíc sú určené pre impedanciu vedenia  ZL = 600 (.

- Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu .

- zmerajte prevádzkové tlmenie  porovnávacou  metódou v smeroch : vysielacom ap12  , prijímacom ap41 a oddeľovacom ap42 na predloženom type transformátorovej vidlice vyrovnávacou metódou. ap = a0 + k

Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy ho tiež nazývame vidlica. Tento názov vznikol z pôvodného použitia v technike dvojdrôtových zosilňovačov, kde diferenciálny transformátor premieňa (“rozvidľuje”) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Podľa konštrukcie vidlice rozdeľujeme takto :

- vidlica vytvorená jedným transformátorom (transformátorová vidlica)

- dvojtransformátorová vidlica

- odporová vidlica

Schéma jednotransformátorovej vidlice :

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovačom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme.

Vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri rozpojených svorkách 4-4  vypočítame podľa vzťahu

a impedanciu zo svoriek 1-1, keď svorky 4-4 sú nakrátko, vypočítame zo vzťahu

pričom

Potom charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

(1)

Impedancia Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL

a tiež musí platiť:

Dosadením do rovnice (1) dostaneme

Po úprave

Podobným spôsobom sa vypočíta impedancia Z4

Takže impedancie na vidlici sú viazané nasledujúcimi vzťahmi :

Vypracovanie :

Úloha 1 :

Schéma zapojenia :

G – generátor

M – merač impedancií

V – vidlica

Súpis meracích prístrojov :

- jednotransformátorová vidlica

- odporová vidlica

- transformátoroví merač impedancií 12 XL 020

- RC Oscilátor BM 344

Namerané hodnoty :

Transformátorová vidlica :

| f [kHZ] | Z2k [(] | (2k [º] | Z2p [(] | (2p [º] | Z2 [(] | Z4k [(] | (4k [º] | Z4p [(] | (4p [º] | Z4 [(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 590 | 14 | 590 | 14 | 590 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 0,3 | 645 | 4 | 645 | 4 | 645 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 1 | 652 | 4 | 652 | 4 | 652 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 2 | 675 | 10 | 675 | 10 | 675 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 3 | 700 | 18 | 700 | 18 | 700 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 5 | 770 | 29,5 | 770 | 29,5 | 770 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 10 | 1024 | 48 | 1024 | 48 | 1024 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 |

Odporová vidlica :

| f [kHZ] | Z2k [(] | (2k [º] | Z2p [(] | (2p [º] | Z2 [(] | Z4k [(] | (4k [º] | Z4p [(] | (4p [º] | Z4 [(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 0,3 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 1 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 2 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 3 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 5 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |
| 10 | 615,5 | 0 | 615,5 | 0 | 615,5 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 |

Vzorový výpočet :

Úloha 2 :

Pomocou vzorcov uvedených v teoretickom úvode sme odvodili vzťah pre prevodový pomer transformátorovej vidlice :

Namerané hodnoty :

| f [kHZ] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p12 | 1,449 | 1,386 | 1,379 | 1,355 | 1,33 | 1,269 | 1,1 |

Vzorový výpočet :

Úloha 3:

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

- RC oscilátor

- Ovládací panel TESLA 12 XP 226

- Útlmový článok

- Odporová dekáda

- Vidlica (meraný objekt)

- Tranzistorový merač úrovne 12 XN 045A

Postup merania:

Na generátore sme nastavili konštantné napätie Uv. Indikátor sme prepli na vidlicu a odčítali sme výchylku. Potom sme prepli na útlmový článok a nastavili sme tú istú výchylku. Na útlmovej dekáde sme odčítali a0. Prevádzkové tlmenie vidlice sme vypočítali pomocou vzorca

kde k je korekčný člen

kde ZV je výstupná impedancia a ZVST je vstupná impedancia v danom zapojení.

Namerané hodnoty :

Smer : ap1-2 	Z1=600 (

| f [Khz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [(] | 590 | 643 | 652 | 675 | 700 | 770 | 1024 |
| a0 [Np] | 0,36 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,19 |
| k [Np] | -0,008 | 0,035 | 0,042 | 0,059 | 0,077 | 0,125 | 0,267 |
| ap [Np] | 0,352 | 0,325 | 0,322 | 0,329 | 0,347 | 0,375 | 0,457 |

Smer : ap4-1 	Z1=600 ( 	Z4=300 (

| f [Khz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 [Np] | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| k [Np] | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| ap [Np] | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |

Smer : ap4-2 	Z4=300 (

| f [Khz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 [Np] | 4,58 | 4,47 | 4,5 | 4,5 | 4,49 | 4,47 | 4,41 |
| k [Np] | 0,338 | 0,381 | 0,388 | 0,405 | 0,424 | 0,471 | 0,614 |
| ap [Np] | 4,918 | 4,851 | 4,888 | 4,905 | 4,914 | 4,941 | 5,024 |

Vzorový výpočet:

Záver :

V úlohe číslo 1 sme merali vstupné impedancie na transformátorovej a odporovej vidlici pri rôznych frekvenciách. V meraní sme zistili že na transformátorovej vidlici je vstupný odpor na bráne 2-2 (Z2) frekvenčné závislí zatiaľ čo na bráne 4-4 (Z4) frekvenčne nezávislí. Odporová vidlica je frekvenčne nezávislá pre obe vstupné brány.

V druhej úlohe sme vpočítali prevodový pomer vidlice pre určené frekvencie.

Porovnávacou metódou sme zmerali prevádzkové tlmenie vidlice v smere vysielacom, prijímacom a oddeľovacom. Vo vysielacom smere je najväčšie namerané prevádzkové tlmenie 0,457 Np, čo spĺňa podmienku pre vysielací smer . V prijímacom smere je prevádzkové tlmenie , čo taktiež spĺňa podmienku pre prijímací smer  pre celé frekvenčné pásmo. V oddeľovacom smere je najväčšie prevádzkové tlmenie 5,024 Np, čo nespĺňa podmienku pre oddeľovací smer . Vidlica je buď zlá alebo neboli úplne zhodné impedancia vedenia ZL a impedancia vyvažovača ZN.