Zadanie :

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2-2 a 4-4 (vstup-výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3; 1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL = 600 

- Na základe merania z úlohy č. 1 vypočítajte prevodový pomer p1-2 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 , smere prijímacom ap4-1  a  v smere oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou, kde ap = a0 + k.

Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších elementov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy nazývame diferenciálny zosilňovač tiež vidlicou. Vidlica premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové vedenia a naopak.

Bloková schéma použitia diferenciálneho transformátora v drojdrôtových vedeniach

Schéma transformátorovej vidlice :

- svorky  1-1 ... impedancia vyvažovača ZN

- svorky  2-2 ... výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

- svorky  3-3 ... impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  4-4 ... vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme. (ZL=ZN=600)

Impedancie na vidlici sú viazané nasledujúcimi vzťahmi :

Podľa konštrukcie vidlice rozdeľujeme takto :

- vidlica vytvorená jedným transformátorom(jednotransformátorová vidlica)

- dvojtransformátorová vidlica

- odporová vidlica

Na predloženej transformátorovej a odporovej vidlice meriame vstupné impedancie na svorkách 2-2 (Z2) a na svorkách 4-4 (Z4). Impedanciu Z2 nameriame pri rozpojených svorkách 4-4, a keď svorky 4-4 sú nakrátko. Podobne postupujeme pri meraní impedancie Z4.Výsledné impedanciu vypočítame ako geometrický priemer týchto meraní podľa vzťahov

a

Na transformátorovej vidlici budeme merať prevádzkové tlmenie v troch smeroch :

vysielacom ap1-2, prijímacom ap4-1 a oddeľovacom ap4-2. Na útlmovej dekáde odčítame hodnotu a0. Aby sme dostali výslednú hodnotu prevádzkového tlmenia, musíme k hodnote a0  pripočítať korekčný člen ,  kde ZK je vstupná a ZV je výstupná impedancia vidlice. Potom výsledná hodnota tlmenia ap = a0 + k .

Vypracovanie :

Úlohy 1 a 2.

Schéma zapojenia :

# Bloková schéma zapojenia pre meranie vstupných impedancií

Súpis prístrojov :

- RC oscilátor  BM 344, TESLA

- Tranzistorový m(řič impedancií 12 XL 020

- odporová a jednotransformátorová vidlica

Tabuľky nameraných hodnôt :

Odporová vidlica :

| f[Hz] | Z2(4k) [] | Z2(40) [] | Z4(20) [] | Z4(2k) [] | Z2 [] | Z4 [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 605 | 605 | 609 | 609 | 605 | 609 |
| 300 | 602 | 602 | 605 | 605 | 602 | 605 |
| 1000 | 602 | 602 | 605 | 605 | 602 | 605 |
| 2000 | 601 | 601 | 609 | 609 | 601 | 609 |
| 3000 | 601 | 601 | 609 | 609 | 601 | 609 |
| 5000 | 602 | 601 | 609 | 609 | 601,5 | 609 |
| 10000 | 600 | 601 | 608 | 609 | 600,5 | 608,5 |

vzorový výpočet pre f = 10 000 Hz

Transformátorová vidlica :

| f[Hz] | Z2(4K) [] | Z2(40) [] | Z4(20) [] | Z4(2K) [] | Z2 [] | Z4 [] | p12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 590 | 590 | 304 | 304 | 590,0 | 304,0 | 1,43 |
| 300 | 640 | 637 | 304 | 305 | 638,5 | 304,5 | 1,37 |
| 1000 | 658 | 657 | 305 | 305 | 657,5 | 305,0 | 1,35 |
| 2000 | 670 | 670 | 303 | 304 | 670,0 | 303,5 | 1,34 |
| 3000 | 690 | 690 | 303 | 303 | 692,5 | 303,0 | 1,32 |
| 5000 | 760 | 760 | 303 | 303 | 760,0 | 303,0 | 1,26 |
| 10000 | 1035 | 1043 | 305 | 304 | 1038,9 | 304,5 | 1,07 |

vzorový výpočet pre f = 10 000 Hz

Grafická závislosť p12 = f (f) je znázornená v grafe.

Úloha 3.

## Schéma zapojenia :

Bloková schéma zapojenia pre meranie prevádzkového tlmenia vidlice porovnávacou metódou

Súpis prístrojov :

- RC oscilátor  BM 344, TESLA

- Ovládací panel 12 XP 226

- Transformátorová vidlica

- Tranzistorový m(řič úrovne 12 XN 045 A

- Útlmový článok   Z=600( 12 XV 024

- Odporová dekáda A – 33

Tabuľky nameraných hodnôt :

- Pre vysielací smer 1-2 platí:	grafická závislosť ap1-2 = f(f) je v grafe č.2.

ZK = Z2,     ZV = 600(

| f[Hz] | Z2 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 590 | 0,72 | -0,008 | 0,712 |
| 300 | 638,5 | 0,69 | 0,031 | 0,721 |
| 1000 | 657,5 | 0,64 | 0,045 | 0,685 |
| 2000 | 670 | 0,63 | 0,055 | 0,685 |
| 3000 | 692,5 | 0,63 | 0,071 | 0,701 |
| 5000 | 760 | 0,61 | 0,11 | 0,72 |
| 10000 | 1038,9 | 0,54 | 0,27 | 0,81 |

vzorový výpočet pre f = 2 KHz

ap = a0  +

- Pre prijímací smer 4-1 platí:	grafická závislosť ap1-2 = f(f) je v grafe č.3.

ZV = Z4= 300(,    ZK = 600(

| f[Hz] | a0 [Np] | K | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,31 | 0,347 | 0,657 |
| 300 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |
| 1000 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |
| 2000 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |
| 3000 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |
| 5000 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |
| 10000 | 0,30 | 0,347 | 0,647 |

vzorový výpočet pre f = 2 KHz

ap = a0  +

- Pre oddeľovací smer 4-2 platí: 	grafická závislosť ap1-2 = f(f) je v grafe č.4.

ZV = Z4,     ZK = Z2

| f[Hz] | Z2 [] | Z4 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 590 | 304 | 5,4 | 0,332 | 5,732 |
| 300 | 638,5 | 304,5 | 5,85 | 0,370 | 6,220 |
| 1000 | 657,5 | 305 | 5,92 | 0,384 | 6,304 |
| 2000 | 670 | 303,5 | 5,94 | 0,396 | 6,336 |
| 3000 | 692,5 | 303 | 5,96 | 0,413 | 6,373 |
| 5000 | 760 | 303 | 5,96 | 0,459 | 6,419 |
| 10000 | 1038,9 | 304,5 | 5,86 | 0,614 | 6,474 |

vzorový výpočet pre f = 2 KHz

ap = a0  +

Záver :

Meraním sme zistili, že v prípade odporovej vidlice sú vstupné impedancie frekvenčne nezávislé. Ich hodnoty sú 601  v prípade brány 2-2 a 608  v prípade brány 4-4. Pri transformátorovej vidlici je impedancia pre bránu 2-2 frekvenčne závislá a nadobúdajú pri frekvencii 100 Hz hodnotu 590  a pri frekvencii 10 000 Hz hodnotu 1039 a pre bránu 4-4 je hodnota impedancie konštantná 304.

Hodnoty  tlmenia vo vysielacom smere ap(1-2) a  prijímacom smere ap(4-1) by mali byť menšie ako 0,35 Np v celom frekvenčnom rozsahu, a hodnota tlmenia v oddeľovacom smere ap(4-2)  by mali byť väčšie ako 7 Np v celom frekvenčnom rozsahu. Naším meraním sme zistili, že daná vidlica nevyhovuje uvedeným kritériám v žiadnom smere, takže je v praxy nepoužiteľná, pretože hodnoty tlmenia v prijímacom a vysielacom smere vyšli ap1-2 = 0,685 Np, ap4-1 = 0,647 Np a v oddeľovacom smere malo tlmenie hodnotu ap4-2 = 6,336 Np.