Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Meranie na vidliciach

###### Prenosové systémy

Michal Chmara				23305				      2006/2007

Zadanie:

1)	Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 kHz. Oba typy vidlíc sú určené pre impedanciu vedenia ZL = 600(. Pritom predpokladáme, že

ZL = ZN = 600(.

2)	Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátrorovú vidlicu.

3)	Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom (ap4-1) a oddeľovacom (ap4-2) na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice porovnávacou metódou. Platí: ap = ao + k.

Teoretický úvod:

V technike dvojdrôtových zosilňovačov vidlica (resp. diferencialny transformátor) sa používa na “rozvidlenie” diaľkového dvojdrôtového vedenia na štvordrôtové a naopak. Bloková schéma je na nasledujúcom obrázku.

Podľa konštrukcie rozlišujeme vidlice:

a)  jednotransformátorové

b)  dvojtransformátorové

ďalej sa delia na:	- symetrické

- nesymetrické

Pri meraní na vidlici vyšetrujeme:

- - impedanciu, ktorú zapojíme na svorky 2-2 a 4-4, tak aby celá

sústava po zapojení vyvažovača na svorky 3-3 mala na 1-1  impedanciu rovnú impedancii vedenia ZL

b)    - prevádzkové tlmenie v prichádzajúcom smere ap41

- prevádzkové tlmenie v odchádzajúcom smere ap12

- prevádzkové tlmenie v oddeľovacom smere ap42

K úlohe č.1)

Výpočet impedancií:

Pri výpočtoch impedancií Z2 a Z4 predpokladáme ideálne transformátory (nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača ZN sa zhoduje s impedanciou vedenia ZL).

Schéma jednotransformátorovej vidlice je:

Svorky 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN = ZL a svorky 2-2 svojou obrazovou impedanciou.

Nech prevod transformátora je:

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

Pričom:

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:				Podobne vypočítame impedanciu:

K úlohe č.2)

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, teda p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

K úlohe č.3)

Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

Schéma zapojenia:

- Bloková schéma pre meranie vstupnej impedancie:

G - generátor striedavého signálu

M - merač impedancie

V - vidlica

3)	Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou:

G	- generátor striedavého signálu

EV	- elektronický voltmeter

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

Použité prístroje:

Generátor,  RC oscilátor BM 344

Merač impedancií,  12 XL 020

Odporová a transformátorová vidlica

Ovládací panel, 12 XP 226

Tranzistorový merač úrovne, 12 XW 045A

Odporové dekády

Útlmový článok

Postup pri meraní:

- Svorky 3-3 sú zakončené charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600(, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z2(40) a skratované pri meraní Z2(4K). Na generátore sa nastavuje zadaná frekvencia  a meračom impedancií meriame hodnotu impedancie Z2(40), resp. Z2(4K).

Hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom zmeriame aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z4(20) a skratované pri meraní Z4(2K).

- Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah: , z čoho potom pomer:

- Na generátore sa nastavuje frekvencia, indikátor sa prepneme na vidlicu a odčíta sa výchylka. Indikátor    a prepne na útlmový článok a zmenou útlmu na útlmovej dekáde sa nastaví taká istá výchylka indikátora. Na útlmovej dekáde odčítame tlmenie a0.

Korekčné členy vypočítame podľa vzťahu:

Potom prevádzkové tlmenie je:

Tabuľka vstupných a výstupných impedancií

|  | ZV | ZK |
| --- | --- | --- |
| odchádzajúci smer | Z(600) | Z2 |
| prichádzajúci smer | Z4 | Z(600) |
| oddeľovací smer | Z4 | Z2 |

Tabuľky nameraných hodnôt :

- Meranie vstupnej impedancie

Odporová vidlica :

| f[Hz] | Z20 [] | Z2K [] | Z40 [] | Z4K [] | Z2 [] | Z4 [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 300 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 1000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 2000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 3000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 5000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 10000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |

Tranformátorová vidlica :

| f[Hz] | Z20 [] | Z2K [] | Z40 [] | Z4K [] | Z2 [] | Z4 [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 575 | 580 | 310 | 309 | 578 | 310 |
| 300 | 640 | 645 | 306 | 306 | 643 | 306 |
| 1000 | 660 | 650 | 306 | 306 | 655 | 306 |
| 2000 | 670 | 670 | 307 | 307 | 670 | 307 |
| 3000 | 700 | 700 | 307 | 307 | 700 | 307 |
| 5000 | 770 | 770 | 307 | 307 | 770 | 307 |
| 10000 | 1400 | 1400 | 307 | 307 | 1400 | 307 |

- Výpočet prevodového pomeru p1-2 pre transformátorovú vidlicu.

| f[Hz] | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a12 | 1,47 | 1,4 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,26 | 0.937 |

- Meranie prevádzkového tlmenia

Prevádzkové tlmenie v smere 1-2 ap1-2	     Prevádzkové tlmenie v smere 4-1 ap 4-1

| f[Hz] | Z2 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 585 | 0,37 | -0,01266 | 0,357341 |
| 300 | 627,5 | 0,32 | 0,02241 | 0,342407 |
| 1000 | 647,5 | 0,31 | 0,0381 | 0,348095 |
| 2000 | 660 | 0,3 | 0,04766 | 0,347655 |
| 3000 | 680 | 0,3 | 0,06258 | 0,362582 |
| 5000 | 765 | 0,27 | 0,12147 | 0,391473 |
| 10000 | 1000 | 0,25 | 0,25541 | 0,505413 |
| f[Hz] | Z2 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| 100 | 585 | 0,02 | -0,01266 | 0,00734 |
| 300 | 627,5 | 0,03 | 0,02241 | 0,05241 |
| 1000 | 647,5 | 0,03 | 0,0381 | 0,0681 |
| 2000 | 660 | 0,03 | 0,04766 | 0,07766 |
| 3000 | 680 | 0,03 | 0,06258 | 0,09258 |
| 5000 | 765 | 0,03 | 0,12147 | 0,15147 |
| 10000 | 1000 | 0,03 | 0,25541 | 0,28541 |

Prevádzkové tlmenie v smere 4-2 ap 4-2

| f[Hz] | Z2[] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 585 | 7,01 | -0,01266 | 6,997341 |
| 300 | 627,5 | 6,94 | 0,02241 | 6,962407 |
| 1000 | 647,5 | 6,34 | 0,0381 | 6,378095 |
| 2000 | 660 | 6,97 | 0,04766 | 7,017655 |
| 3000 | 680 | 7 | 0,06258 | 7,062582 |
| 5000 | 765 | 7,05 | 0,12147 | 7,171473 |
| 10000 | 1000 | 7,23 | 0,25541 | 7,485413 |

Záverečné zhodnotenie :

Cieľom tohoto merania bolo oboznámiť sa s vlastnosťami a parametrami transformátorovej a odporovej vidlice. Pre obe vidlice sme mali danú impedanciu vedenia ZL= 600(. Za predpokladu, že vidlica je symetrická a impedancia vyvažovača ZN je totožná s impedanciou vedenia ZL, bolo potrebné v úlohe č.1 odmerať iba impedancie Z2 a Z4 .

V prípade odporovej vidlice majú vstupné impedancie frekvenčne nezávislý priebeh, v prípade brány 2-2 je to 590 a v prípade brány 4-4 je to 595 Pre transformátorovú vidlicu pre bránu 2-2 nadobúda vstupná impedanciu hodnoty od 575  pri frekvencii 100 Hz až po hodnotu 1000  pri frekvencii 10 kHz a pre bránu 4-4 je takmer konštantná a má hodnotu 307 

Prevádzkové tlmenie vo vysielacom smere a v prijímacom smere má byť v celom frekvrnčnom pásme menšie ako 0,5 Np a v smere oddelovacom väčšie ako 7 Np. V prijímacom smere meraná brána vyhovuje uvedeným kritériam, a vo vysielacom a oddelovacom smere nevyhovuje vo frekvenčnom pásme od 100 Hz do 1000 Hz..