SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

##### Prenosové systémy

###### MERANIE NA VIDLICIACH

Meno: Pavol Vlček

Krúžok: TLK 10

#### Šk. rok: 2002/2003

### Zadanie

Úloha 1:	Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vstupné 	impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup 	zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 	kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL=600(.

Úloha 2:	Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre 	transformátrorovú vidlicu.

Úloha 3:	Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom (ap4-1) 	a oddeľovacom (ap4-2) na  predloženom type transformátorovej vidlice 	porovnávacou metódou. Platí: ap=ao+k.

### Teoretický úvod

V technike dvojdrôtových zosilňovačov vidlica (resp. diferencialny transformátor ) sa používa na rozvidlenie diaľkového dvojdrôtového vedenia na štvordrôtové a naopak. Bloková schéma je na nasledujúcom obrázku.

Podľa konštrukcie rozlišujeme vidlice:

a)  jednotransformátorové

b)  dvojtransformátorové

ďalej sa delia na:

- symetrické

- nesymetrické

Pri meraní na vidlici vyšetrujeme:

a) 	impedanciu, ktorú zapojíme na svorky 2-2 a 4-4, tak aby celá sústava po zapojení 		vyvažovača na svorky 3-3 mala na 1-1 impedanciu rovnú impedancii vedenia ZL.

b)	- prevádzkové tlmenie v prichádzajúcom smere ap41

- prevádzkové tlmenie v odchádzajúcom smere ap12

- prevádzkové tlmenie v oddeľovacom smere ap42

Výpočet impedancií:

Pri výpočtoch impedancií Z2 a Z4 predpokladáme ideálne transformátory ( nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača ZN sa zhoduje s impedanciou vedenia ZL).

Schéma jednotransformátorovej vidlice je:

Svorky 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a svorky 2-2 svojou obrazovou impedanciou.

Nech prevod transformátora je: .

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

Pričom:

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:				Podobne vypočítame impedanciu:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

,

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, čiže p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

### Schéma zapojenia

Bloková schéma pre meranie vstupnej impedancie:

G - generátor striedavého signálu

M - merač impedancie

V - vidlica

Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou:

G	- generátor striedavého signálu

EV	- elektronický voltmeter

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

### Použité prístroje

- RC oscilátor Tesla BM344

- transistorový měřič impedancií 12 XN 045A

- transformátorová a odporová vidlica

- ovládací panel 12 XP 226

- variable reference circuits 1716/s

### Postup pri meraní

1. Svorky 3-3 sú zakončené charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600(, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z2(40) a skratované pri meraní Z2(4K). Na generátore sa nastavuje zadaná frekvencia  a meračom impedancií meriame hodnotu impedancie Z2(40), resp. Z2(4K). Hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom zmeriame aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z4(20) a skratované pri meraní Z4(2K).

2. Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah: , z čoho potom pomer:

3. Na generátore sa nastavuje frekvencia, indikátor sa prepneme na vidlicu a odčíta sa výchylka. Indikátor sa prepne na útlmový článok a zmenou útlmu na útlmovej dekáde sa nastaví taká istá výchylka indikátora. Na útlmovej dekáde odčítame tlmenie a0.

Korekčné členy vypočítame podľa vzťahu:

Potom prevádzkové tlmenie je:

### Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt

Transformátorová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 605 | 631 | 650 | 668 | 690 | 739 | 1020 |
| Z2(4k) [(] | 595 | 640 | 652 | 669 | 690 | 739 | 1050 |
| Z4(20) [(] | 329 | 324 | 322 | 320 | 320 | 320 | 321 |
| Z4(2k) [(] | 323 | 321 | 320 | 320 | 320 | 321 | 320 |
| Z2 [(] | 600 | 635 | 651 | 668,5 | 690 | 739 | 1035 |
| Z4 [(] | 326 | 325 | 320,5 | 320 | 320 | 320,5 | 320,5 |
| p12 | 1,414 | 1,374 | 1,357 | 1,339 | 1,319 | 1,274 | 1,077 |

Odporová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 588 | 588 | 589 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z2(4k) [(] | 595 | 588 | 583 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z4(20) [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Z4(2k) [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Z2 [(] | 591,5 | 588 | 586 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| Z4 [(] | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |

Prevádzkové tlmenie - Transformátorová vidlica:

|  | f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odchádzajúci smer | a0 [Np] | 0,36 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,21 |
|  | K | 0 | 0,028 | 0,041 | 0,054 | 0,069 | 0,104 | 0,273 |
|  | ap12 [Np] | 0,36 | 0,338 | 0,341 | 0,354 | 0,359 | 0,384 | 0,483 |
| prichádzajúci smer | a0 [Np] | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | K | 0,305 | 0,306 | 0,313 | 0,314 | 0,314 | 0,313 | 0,313 |
|  | ap41 [Np] | 0,345 | 0,356 | 0,343 | 0,344 | 0,344 | 0,343 | 0,343 |
| oddeľovací smer | a0 [Np] | 8,7 | 8,7 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
|  | K | 0,305 | 0,335 | 0,354 | 0,368 | 0,384 | 0,417 | 0,586 |
|  | ap42 [Np] | 9,005 | 9,035 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |

### Záver

Úloha 1: Úlohou bolo zmerať impedancie Z2 a Z4 dvoch typov vidlíc. U odporovej vidlice sú hodnoty frekvenčne nezávislé a pohybujú sa okolo 590 Ω. Dôvodom je to , že vidlica sa skladá z odporov, čo sú frekvenčne nezávislé prvky. Pri transformátorovej vidlici je vstupná impedancia Z2 frekvenčne závislá, hodnoty sa pohybovali v rozsahu od 600 do 1035 Ω. Táto závislosť je spôsobená tým, že cievky transformátora a ich vlastnosti sú tiež závislé od frekvencie. Impedancia Z4 nie je závislá od frekvencie, pretože nezávisí od prevodu transformátora p12.

Úloha 2: Úlohou bolo z nameraných hodnôt vypočítať prevodový pomer.Tento je pri transformátorovej vidlici tiež frekvenčne závislý. Frekvenčná závislosť je spôsobená rozptylom magnetického poľa okolo jadra.

Úloha 3: Úlohou bolo zmerať prevádzkové tlmenie transformátorovej vidlice. Pre prax  sú požadované hodnoty ap ( 7 Np pre oddeľovací smer 4-2 a ap ( 0,35 Np pre  smery 1-2 a 4-1.

Transformátorová vidlica, ktorú sme mali pri meraní k dispozícií, spadala pod  tieto hodnoty v oddeľovacom smere pri všetkých  frekvenciách, v prenosovom smere prekročilo prevádzkové tlmenie maximálnu povolenú hodnotu najmä v oblasti vyšších frekvencií.