Meranie na vidliciach

Zadanie

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na hranách 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5 a 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL=600Ω.

- Na základe merania z úlohy 1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom (ap4-1) a oddeľovacom (ap4-2) na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších elementov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy nazývame diferenciálny transformátor vidlicou. Tento názov vznikol z pôvodného použitia v technike dvojdrôtových zosilňovačov, kde diferenciálny transformátor premieňa (rozvidľuje) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Vidlice rozdeľujeme podľa použitia na

jednotransformátorové  a  dvojtransformátorové

Schéma jednotransformátorovej vidlice

- svorky  1-1 - impedancia vyvažovača ZN

- svorky  2-2 - výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

- svorky  3-3 - impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  4-4 - vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme (ZL=ZN=600Ω).

Na predloženej transformátorovej a odporovej vidlice meriame vstupné impedancie na svorkách 2-2 (Z2) a na svorkách 4-4 (Z4). Impedanciu Z2 nameriame pri rozpojených svorkách 4-4, a keď svorky 4-4 sú nakrátko. Podobne postupujeme pri meraní impedancie Z4.Výsledné impedanciu vypočítame ako geometrický priemer týchto meraní podľa vzťahov:

a

Na transformátorovej vidlici budeme merať prevádzkové tlmenie v troch smeroch :

vysielacom ap1-2, prijímacom ap4-1 a oddeľovacom ap4-2. Na útlmovej dekáde odčítame hodnotu a0. Aby sme dostali výslednú hodnotu prevádzkového tlmenia, musíme k hodnote a0  pripočítať korekčný člen ,  kde ZK je vstupná a ZV je výstupná impedancia vidlice. Potom výsledná hodnota tlmenia ap = a0 + k .

Vypracovanie

Úloha č.1 a 2:	Meranie vstupných impedancií a výpočet prevodového pomeru

Prístroje a pomôcky:

- generátor TESLA BM 344

- tranzistorový merač impedancií  TESLA 12 XL 020

- transformátorová vidlica

- odporová vidlica

Schéma:

Tabuľky nameraných hodnôt:

Transformátorová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z20 [Ω] | 598 | 651 | 661 | 680 | 723 | 780 | 1080 |
| Z2k [Ω] | 600 | 650 | 660 | 675 | 720 | 780 | 1070 |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660,5 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| p12 | 1,415 | 1,358 | 1,348 | 1,331 | 1,288 | 1,24 | 1,057 |

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z40 [Ω] | 304 | 300 | 305 | 305 | 304 | 304 | 304 |
| Z4k [Ω] | 304 | 300 | 305 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Z4 [Ω] | 304 | 3000 | 305 | 304,5 | 304 | 304 | 304 |

Odporová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z20 [Ω] | 600 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Z2k [Ω] | 600 | 615 | 615 | 620 | 615 | 615 | 620 |
| Z2 [Ω] | 600 | 615 | 615 | 617,5 | 615 | 615 | 617,5 |
| p12 | 1,414 | 1,397 | 1,397 | 1,394 | 1,397 | 1,397 | 1,394 |

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z40 [Ω] | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Z4k [Ω] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Z4 [Ω] | 609,9 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |

Vzorový výpočet:

Úloha č.3:		Meranie prevádzkového tlmenia

Prístroje a pomôcky:

- tranzistorový merač úrovne TESLA 12XNO45A

- útlmový článok TEL-MES TT-4110

- ovládací panel TESLA 12XP226

- odporová dekáda METRO XL6

- generátor TESLA BM 344

- transformátorová vidlica

Schéma:

Tabuľky nameraných hodnôt:

Vysielací smer 1-2

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 0,36 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,26 | 0,2 |
| k [Np] | -0,00092 | 0,04 | 0,048 | 0,061 | 0,093 | 0,131 | 0,292 |
| ap [Np] | 0,359 | 0,35 | 0,348 | 0,361 | 0,363 | 0,391 | 0,492 |

Vzorový výpočet:

Np

Prijímací smer 4-1

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| k [Np] | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 |
| ap [Np] | 0,3566 | 0,3666 | 0,3666 | 0,3666 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 |

Vzorový výpočet:

Oddeľovací smer 4-2

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 7,39 | 6,95 | >14 | 6,53 | 6,4 | 7 | >14 |
| k [Np] | 0,346 | 0,387 | 0,394 | 0,407 | 0,439 | 0,478 | 0,638 |
| ap [Np] | 7,736 | 7,337 | >14 | 6,937 | 6,839 | 7,478 | >14 |

Vzorový výpočet:

Zhodnotenie

V tomto laboratórnom cvičení sme merali vstupné impedancie vidlice a prevádzkové tlmenie vidlice. Z nameraných hodnôt vieme určiť, že najviac frekvečne závislá je vstupná impedancia Z2, ktorej hodnoty sa pohybovali od 599 do 1075Ω, čo môžeme vysvetliť frekvečnou závislosťou cievok, resp. transformátora. Naopak, impedancia Z4 je konštantná v celom frekvenčnom pásme, pretože nie je závislá od prevodu transformátora p12. Vstupné impedancie odporovej vidlice rovnako nezávisia od frekvencie, pretože odpor je prvok frekvenčne nezávislý. Vplyv frekvenčnej závisloti sa teda prejavil aj pri zmene prevodového pomeru transformátoru transformátorovej vidlice v závislosti od frekvencie. Táto závislosť je spôsobená rozptyľom magnetického poľa okolo jadra.

Zmerali sme prevádzkové tlmenia transformátorovej vidlice vo vysielacom, prijímacom a oddeľovacom smere. Nami namerané hodnoty sa takmer zhodovali s odporúčanými štandardami ITU-T (7Np pre 4-2, 0.48Np pre 1-2, resp. 4-1). Tieto odchýlky môžu byť spôsobené vekom poznačenými prípravkami alebo nedokonalosťou nášho merania.

# Text boxes

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Šk.rok 2005/06 – ZS

TLK – kr. 7

Martin Vrzba

11.10.2005

Prenosové systémy

zadanie č.1:

Meranie na vidliciach

Bloková schéma použitia vidlice v dvojdrôtových vedeniach

Bloková schéma zapojenia pre meranie prevádzkového tlmenia vidlice

Bloková schéma zapojenia pre meranie vstupných impedancií