SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Fakulta elektrotechniky a informatiky

MERANIE NA VIDLICIACH

Prenosové systémy

4.ročník								     Zdenko Šmilňák

Telekomunikácie

Zadanie:

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3; 1; 2; 3; 5; 10 [kHz]. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL=600Ω.

- Na základe merania z úlohy 1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 , v smere prijímacom ap4-1 a v smere oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou. ap= a0 + k

VYPRACOVANIE:

Teoretický úvod:

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších elementov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy nazývame diferenciálny transformátor vidlicou. Tento názov vznikol z pôvodného použitia v technike dvojdrôtových zosilňovačov, kde diferenciálny transformátor premieňa (rozvidľuje) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Bloková schéma použitia vidlice v dvojdrôtových vedeniach

Vidlice rozdeľujeme podľa použitia :	- jednotransformátorová

- dvojtransformátorová

Schéma jednotransformátorovej vidlice:

- svorky  1-1  impedancia vyvažovača ZN

- svorky  2-2  výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

- svorky  3-3  impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  4-4  vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme. (ZL=ZN=600)

Na predloženej transformátorovej a odporovej vidlice meriame vstupné impedancie na svorkách 2-2 (Z2) a na svorkách 4-4 (Z4). Impedanciu Z2 nameriame pri rozpojených svorkách 4-4, a keď svorky 4-4 sú nakrátko. Podobne postupujeme pri meraní impedancie Z4.Výsledné impedanciu vypočítame ako geometrický priemer týchto meraní podľa vzťahov

a

Na transformátorovej vidlici budeme merať prevádzkové tlmenie v troch smeroch :

vysielacom ap1-2, prijímacom ap4-1 a oddeľovacom ap4-2. Na útlmovej dekáde odčítame hodnotu a0. Aby sme dostali výslednú hodnotu prevádzkového tlmenia, musíme k hodnote a0  pripočítať korekčný člen ,  kde ZK je vstupná a ZV je výstupná impedancia vidlice. Potom výsledná hodnota tlmenia ap = a0 + k .

Úloha 1:

Bloková schéma zapojenia pre meranie vstupných impedancií:

Súpis prístrojov:

RC oscilátor TESLA BM 344

Tranzistorový merač impedancií 12 XL 020

Transformátorová vidlica

Odporová vidlica

Tabuľky nameraných hodnôt:

Transformátorová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1(40) [Ω] | 598 | 651 | 661 | 680 | 723 | 780 | 1080 |
| Z1(4k) [Ω] | 600 | 650 | 660 | 675 | 720 | 780 | 1070 |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660,5 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| p12 | 1,415 | 1,358 | 1,348 | 1,331 | 1,288 | 1,24 | 1,057 |

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z40 [Ω] | 304 | 300 | 305 | 305 | 304 | 304 | 304 |
| Z4k [Ω] | 304 | 300 | 305 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Z4 [Ω] | 304 | 3000 | 305 | 304,5 | 304 | 304 | 304 |

Odporová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z20 [Ω] | 600 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Z2k [Ω] | 600 | 615 | 615 | 620 | 615 | 615 | 620 |
| Z2 [Ω] | 600 | 615 | 615 | 617,5 | 615 | 615 | 617,5 |
| p12 | 1,414 | 1,397 | 1,397 | 1,394 | 1,397 | 1,397 | 1,394 |

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z40 [Ω] | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Z4k [Ω] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Z4 [Ω] | 609,9 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |

Vzorový výpočet :

Úloha 3:

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

Merač úrovne TESLA 12XNO45A

Útlmový článok TEL-MES TT-4110

Ovládací panel TESLA 12XP226

Odporová dekáda METRO XL6

Generátor TESLA BM 344

Vidlica

Tabuľky nameraných hodnôt:

Smer 1-2

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 0,36 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,26 | 0,2 |
| k [Np] | -0,00092 | 0,04 | 0,048 | 0,061 | 0,093 | 0,131 | 0,292 |
| ap [Np] | 0,359 | 0,35 | 0,348 | 0,361 | 0,363 | 0,391 | 0,492 |

Vzorový výpočet:

Smer 4-1

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| k [Np] | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 | 0,3466 |
| ap [Np] | 0,3566 | 0,3666 | 0,3666 | 0,3666 | 0,3566 | 0,3566 | 0,3566 |

Vzorový výpočet:

Smer 4-2

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [Ω] | 598,9 | 650,5 | 660 | 677,5 | 722,5 | 780 | 1074,9 |
| a0 [Np] | 7,39 | 6,95 | >14 | 6,53 | 6,4 | 7 | >14 |
| k [Np] | 0,346 | 0,387 | 0,394 | 0,407 | 0,439 | 0,478 | 0,638 |
| ap [Np] | 7,736 | 7,337 | >14 | 6,937 | 6,839 | 7,478 | >14 |

Vzorový výpočet:

ZHODNOTENIE: