Slovenská technická univerzita

Katedra informatiky a výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Prenosové systémy

Meranie na modulátoroch

Pavol Vlček

4. ročník TLK

zimný semester 2002

## 1. Zadanie

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, tj. vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciach 800Hz a 8000Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite si ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

## 2. Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do posunutého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

## 3. Namerané hodnoty

Podľa predchádzajúcich schém sme zostavili všetky typy amplitúdový modulátorov.

Impedančné pomery jednotlivých modulátorov sme merali podľa nasledujúcich schém:

Z=600

meranie ZVST

meranie ZVÝST

Z=600

Základná schéma zapojenia pre meranie:

G		      MI			 AM

Vstupnú impedanciu sme merali pri dvoch hodnotách frekvencie a pre každý modulátor.

Túto impedanciu sme merali pri výstupnej impedancii nakrátko a taktiež naprázdno.

Obdobné je meranie výstupnej impedancie.

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

|  | Zvst | Zvyst |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f[Hz] | Zo[k] | Zk[k] | Z[k] | Zo[k] | Zk[k] | Z[k] | Zvst/Zvyst |
| Nevyvážený modulátor |
| 800 | 4,71 | 4,1 | 4,394428 | 3,2 | 3,7 | 3,44093 | 1,277105 |
| 8000 | 6,55 | 4,1 | 5,182181 | 1,4 | 2,3 | 1,794436 | 2,887917 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 8 | 8,2 | 8,099383 | 7,2 | 7 | 7,099296 | 1,140871 |
| 8000 | 3,5 | 3,55 | 3,524911 | 3,4 | 3,3 | 3,349627 | 1,05233 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 0,445 | 0,44 | 0,442493 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,134089 |
| 8000 | 0,75 | 0,74 | 0,570614 | 3 | 3,1 | 3,04959 | 0,187112 |

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili podľa následovných schém:

Z=600

Z=600	OSC

Na osciloskope sme sledovali nasledovné priebehy:

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojto vyváženého modulátora:

Hodnoty signálov:  	frekvencia modulačného signálu = 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu = 	60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

| f teor | Nevyvážený modulátor | Jednocestne vyvážený modulátor | Dvojcestne vyvážený modulátor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] |
| f | 3,00 | 26,000 | 3 | 0,58 | 3,08 | 1 |
| 2f | 6,05 | 0,090 | 6,03 | 0,34 | 6,12 | 0,24 |
| 3f | 9,00 | 0,020 | 9,05 | 2,3 | 9,12 | 0,1 |
| F-2f | 53,10 | 1,000 | 53,91 | 0,09 | 53,9 | 0,13 |
| F-f | 56,17 | 8,000 | 60 | 1,4 | 56,93 | 30 |
| F | 59,17 | 38,000 | 56,94 | 14 | 60 | 1 |
| F+f | 62,19 | 5,400 | 63,04 | 15 | 63 | 27 |
| F+2f | 65,20 | 0,800 | 66,1 | 0,085 | 66 | 0,11 |
| 2F-f | 118,33 | 1,500 |  |  |  |  |
| 2F | 121,33 | 0,027 |  |  |  |  |
| 2F+f | 124,33 | 0,010 |  |  |  |  |
| 3F | 177,44 | 0,150 |  |  |  |  |

## 4. Záver

Úlohou bolo pomocou predložených prípravkov, diód a translátorov zrealizovať nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor.

Na osciloskope sme pozorovali priebehy modulovaných signálov a zakreslili ich. Všimli sme si určité odchýlky od ideálnych priebehov. Tieto odchýlky boli spôsobené tým, že sa používali reálne, nie ideálne súčiastky ako translátory a diódy.

Zmerali sme tiež úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornili príslušné čiarové frekvenčné spektrum. Zo zakreslených hodnôt sme zistilii, že pri nevyváženom modulátore sa nosná frekvencia F prejaví, pri vyvážených modulátoroch sa prejaví podstatne menej. Pri dvojcestnom vyváženom modulátore má malú hodnotu, ktorú v porovnaní s jej postrannými  pásmami môžeme zanedbať, resp. považovať ju za potlačenú.  Zmerali sme tiež impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov a zapísali do tabuľky.

# Text boxes

AM

AM

AM