Slovenská technická univerzita Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Prenosové systémy:

### Meranie na modulátoroch

Meno: Peter Vlčko

Krúžok: 4. ročník/TLK10

Šk. rok: 2002/2003

Úlohy:

- Zrealizujte nevyvážený, jednoducho vyvážený a dvojto vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov: diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov, vstupnú a výstupnú impedanciu ( ZVSTUP, ZVÝSTUP ), pri frekvenciach 800Hz a 8000Hz.

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupného signálu na osciloskope a zakreslite ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum.

Teoretický úvod

Modulátor  prenáša signál zo základného pásma do prelženého pásma, ktoré je vhodnejšie na prenos daného signálu.

Základné typy amplitúdových modulátorov sú vyvážený a nevyvážený. Vyvážené modulátory delíme na jednocestné a dvojcestné.

Nevyvážený modulátor  je jednoduchý, má len jednu diódu, namodulovaný signál len veľmi malú časť energie sústredenú v postranných pásmach okolo nosnej frekvencie.

Jednoducho vyvážený modulátor obsahuje menej kombinačných zložiek a čiastočne potláča nosnú frekvenciu. Na výstupe modulátora je signál len ak má vstupný nízkofrekvenčný signál nenulovú hodnotu. Diódy musia byť párované a transformátory vyvážené vzhľadom na stred.

Dvojito vyvážený modulátor, nazývaný kruhový úplne potláča nosný signál a na výstupe je signál len,ak je nf vstupný signál nenulový. Musí platiť podmienka aby boli párované diódy a to aspoň dve a dve ( pozdľžne spolu a priečne spolu ), ideálne je aby boli všetky rovnaké. Transformátory musia byť vyvážené vzhľadom na stred.

Na výstupe amplitúdových modulátorov dostávame kombinačné zložky :

C: mn  F+ nn f

mp  F+ np f

D: mn  F+ np f

A: mp F + nn f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne

Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

Schémy za  pojenie úloh:

Úloha 2.

Úloha 3.

Úloha 4.

Vypracovanie

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Úloha 2:

Vstupnú impedanciu sme merali pri dvoch hodnotách frekvencie a pre každý modulátor.

Túto impedanciu sme merali pri výstupnej impedancii nakrátko a taktiež naprázdno.

Obdobné je meranie výstupnej impedancie.

|  | Zvst | Zvyst |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f[Hz] | Zo[k(] | Zk[k(] | Z[k(] | Zo[k(] | Zk[k(] | Z[k(] | Zvst/Zvyst |
| Nevyvážený modulátor |
| 800 | 4,71 | 4,1 | 4,394428 | 3,2 | 3,7 | 3,44093 | 1,277105 |
| 8000 | 6,55 | 4,1 | 5,182181 | 1,4 | 2,3 | 1,794436 | 2,887917 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 8 | 8,2 | 8,099383 | 7,2 | 7 | 7,099296 | 1,140871 |
| 8000 | 3,5 | 3,55 | 3,524911 | 3,4 | 3,3 | 3,349627 | 1,05233 |
| Jednoducho vyvážený modulátor |
| 800 | 0,445 | 0,44 | 0,442493 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,134089 |
| 8000 | 0,75 | 0,74 | 0,570614 | 3 | 3,1 | 3,04959 | 0,187112 |

Úloha 3:

V ďalšej úlohe sme sledovali priebeh výstupného signálu jednotlivých typov modulátorov. Jednotlivé modulátory sme zapojili podľa následovných schém:

Z=600

Z=600	OSC

Na osciloskope sme sledovali nasledovné priebehy:

Výstup nevyváženého modulátora:

Výstup jednoducho vyváženého modulátora:

Výstup dvojto vyváženého modulátora:

Hodnoty signálov:  	frekvencia modulačného signálu = 	  3 kHz

frekvencia nosného signálu = 	60 kHz

Namerané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

| f teor | Nevyvážený modulátor | Jednocestne vyvážený modulátor | Dvojcestne vyvážený modulátor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] | f [kHz] | U [mV] |
| f | 3,00 | 26,000 | 3 | 0,58 | 3,08 | 1 |
| 2f | 6,05 | 0,090 | 6,03 | 0,34 | 6,12 | 0,24 |
| 3f | 9,00 | 0,020 | 9,05 | 2,3 | 9,12 | 0,1 |
| F-2f | 53,10 | 1,000 | 53,91 | 0,09 | 53,9 | 0,13 |
| F-f | 56,17 | 8,000 | 60 | 1,4 | 56,93 | 30 |
| F | 59,17 | 38,000 | 56,94 | 14 | 60 | 1 |
| F+f | 62,19 | 5,400 | 63,04 | 15 | 63 | 27 |
| F+2f | 65,20 | 0,800 | 66,1 | 0,085 | 66 | 0,11 |
| 2F-f | 118,33 | 1,500 |  |  |  |  |
| 2F | 121,33 | 0,027 |  |  |  |  |
| 2F+f | 124,33 | 0,010 |  |  |  |  |
| 3F | 177,44 | 0,150 |  |  |  |  |

Záver:

Postupne sme realizovali jednotlivé zapojenia modulátorov. Na obrazovke osciloskopu sme sledovali priebehy výstupných signálov. Ako sme zistili, priebehy sa líšili od ideálnych priebehov. To bolo spôsobené najmä nerovnakými vlastnosťami použitých diód.

V ďalšej úlohe sme merali amplitúdy jednotlivých vybraných harmonických, namerané hodnoty sme graficky znázornili zvlášť pre jednotlivé modulátory. Pri nevyváženom modulátore sa v nosnej frekvencii F sústreďuje väčší výkon ako v postranných pásmach (F-f, F+f). Pri jednocestne vyváženom modulátore je pomer amplitúd (F(f):F 10:1, pre dvojcestne vyvážený až 30:1.

# Text boxes

AM