Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Katedra telekomunikácií.

Prenosové systémy.

Meranie na vidliciach.

Meno : Ján Madara

Ročník : IV

Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších elementov v teechnike dvojdrôtových zosiľňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje. Niekedy nazývame diferencialny zosiľňovač tiež vidlicou. Vidlica premieňa ďiaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové vedenia a naopak. (obr. 1)

Obr. 1

Schéma zapojenia transformátorovej vidlice :

Obr. 2

Podľa konštrukcie vidlice rozďelujeme takto :

- vidlica vytvorená jedným transformátorom

- dvojtransformátorová vidlica

- odporová vidlica

Úloha :

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2-2 a 4-4. Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3;  1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlic majú určenú impedanciu vedenia ZL = 600 

- Na základe merania z úlohy č. 1 výpočítajte prevodový pomer p1-2 pre tranformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 smere prijímacom ap4-1 v smere oddelovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Schémy zapojenia :

1. Bloková schéma zapojenia pre meranie vstupných impedancií

3. Bloková schéma zapojenia pre meranie prevádzkového tlmenia vidlice porovnávacou metódou

Tabuľky nameraných hodnôt :

- Meranie vstupnej impedancie

Odporová vidlica :

| f[Hz] | Z20 [] | Z2K [] | Z40 [] | Z4K [] | Z2 [] | Z4 [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 300 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 1000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 2000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 3000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 5000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |
| 10000 | 590 | 590 | 595 | 595 | 590 | 595 |

Tranformátorová vidlica :

| f[Hz] | Z20 [] | Z2K [] | Z40 [] | Z4K [] | Z2 [] | Z4 [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 575 | 575 | 300 | 300 | 575 | 300 |
| 300 | 630 | 630 | 300 | 300 | 630 | 300 |
| 1000 | 640 | 640 | 302 | 302 | 640 | 302 |
| 2000 | 660 | 660 | 302 | 302 | 660 | 302 |
| 3000 | 675 | 675 | 300 | 300 | 675 | 300 |
| 5000 | 758 | 758 | 300 | 300 | 758 | 300 |
| 10000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1000 | 300 |

- Výpočet prevodového pomeru p1-2 pre transformátorovú vidlicu.

Z2 = 2*ZL/p21-2 => p1-2 =  2*ZL/Z2  Z4 = ZL/2 => p1-2 =  4*Z4/Z2

| f[Hz] | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a12 | 1,44463 | 1,380131 | 1,373863 | 1,352887 | 1,333333 | 1,258218 | 1,095445 |

- Meranie prevádzkového tlmenia

Prevádzkové tlmenia vypočítame zo vzťahu:

Pre vysielací smer 1-2 platí:

ZK = Z2,     ZV = 600[(]

Pre prijímací smer 4-1 platí:

ZK = 600(,   ZV = Z4

Pre oddeľovací smer 4-2 platí:

ZV = Z4,     ZK = Z2

Namerané a vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľke:

Prevádzkové tlmenie v smere 1-2 ap1-2

| f[Hz] | Z2 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 585 | 0,37 | -0,01266 | 0,357341 |
| 300 | 627,5 | 0,32 | 0,022407 | 0,342407 |
| 1000 | 647,5 | 0,31 | 0,038095 | 0,348095 |
| 2000 | 660 | 0,3 | 0,047655 | 0,347655 |
| 3000 | 680 | 0,3 | 0,062582 | 0,362582 |
| 5000 | 765 | 0,27 | 0,121473 | 0,391473 |
| 10000 | 1000 | 0,25 | 0,255413 | 0,505413 |

Prevádzkové tlmenie v smere 4-1 ap 4-1

| f[Hz] | Z2 [] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 585 | 0,02 | -0,01266 | 0,007341 |
| 300 | 627,5 | 0,03 | 0,022407 | 0,052407 |
| 1000 | 647,5 | 0,03 | 0,038095 | 0,068095 |
| 2000 | 660 | 0,03 | 0,047655 | 0,077655 |
| 3000 | 680 | 0,03 | 0,062582 | 0,092582 |
| 5000 | 765 | 0,03 | 0,121473 | 0,151473 |
| 10000 | 1000 | 0,03 | 0,255413 | 0,285413 |

Prevádzkové tlmenie v smere 4-2 ap 4-2

| f[Hz] | Z2[] | a0 [Np] | k | ap [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 585 | 7,01 | -0,01266 | 6,997341 |
| 300 | 627,5 | 6,94 | 0,022407 | 6,962407 |
| 1000 | 647,5 | 6,34 | 0,038095 | 6,378095 |
| 2000 | 660 | 6,97 | 0,047655 | 7,017655 |
| 3000 | 680 | 7 | 0,062582 | 7,062582 |
| 5000 | 765 | 7,05 | 0,121473 | 7,171473 |
| 10000 | 1000 | 7,23 | 0,255413 | 7,485413 |

Použité meracie prístroje :

Generátor : RC oscilátor BM 344

Merač impedancií : 12 XL 020

Odporová a transformátorová vidlica

Ovládací panel : 12 XP 226

Tranzistorový merač úrovne : 12 XW 045A

Odporové dekády

Útlmový článok

Záver :

V prípade odporovej vidlice majú vstupné impedancie frekvenčne nezávislý priebeh, v prípade brány 2-2 je to 590 a v prípade brány 4-4 je to 595 Pre transformátorovú vidlicu pre bránu 2-2 nadobúda vstupná impedanciu hodnoty od 575  pri frekvencii 100 Hz až po hodnotu 1000  pri frekvencii 10000Hz a pre bránu 4-4 je konštantná a má hodnotu 300 

Prevádzkové tlmenie vo vysielacom smere a v prijímacom smere má byť v celom frekvrnčnom pásme menšie ako 0,5 Np a v smere oddelovacom väčšie ako 7 Np. V prijímacom smere meraná brána vyhovuje uvedeným kritériam, a vo vysielacom a oddelovacom smere nevyhovuje vo frekvenčnom pásme od 100 Hz do 1000 Hz..

Grafy :

2. prevodový pomer p1-2 = f(f)

3. prevádzkové tlmenie

Grafická závislosť prevádzkového tlmenia v smere 1 - 2 ap1-2 = f(f)

Grafická závislosť prevádzkového tlmenia v smere 4 - 1 ap4-1 = f(f)

Grafická závislosť prevádzkového tlmenia v smere 4 - 2 ap4-2 = f(f)