Prednáška 07/12 doc. Ing. Rastislav ROKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Evolúcia digitálnych prenosových systémov 1/7

• hierarchia PDH - problémy :

- nejednoznačná identifikácia a špecifikácia jednotlivých prítokov v združenom signáli,

- asynchrónne multiplexovanie a demultiplexovanie po jednotlivých krokoch, (stuffing)

- prekladanie prítokových signálov po bitoch

- rozdielne štruktúry rámcov pre rozdielne bitové rýchlosti prítokových signálov,

- obmedzené schopnosti sieťového manažmentu

- nejednotný štandard pre štruktúru základného rámca PCM signálu 1. rádu,

- nemožnosť spolupráce medzi zariadeniami pracujúcich podľa rôznych štandardov

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 2/7

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 3/7

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 4/7

• hierarchia SDH - základné vlastnosti :

- jednotný celosvetový štandard

- synchrónne multiplexovanie a demultiplexovanie

- rozšírené sieťové funkcie operácie, administratívy a údržby OA&M (Operation Administrative &

Maintance)

- prekrytie existujúcich prenosových sietí a flexibilná podpora rozvinutia nových služieb

- vrstvový koncept transportnej siete

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 5/7

• porovnanie hierarchií PDH a SDH

- štruktúra rámcov: v SDH je rovnaká pre všetky úrovne, kým v PDH je špecifická pre každú úroveň

- multiplexovanie: v PDH je asynchrónne, v SDH synchrónne (využitie smerníkov)

- prekladanie prítokov: v PDH je bit po bite, zatiaľ čo v SDH oktet po oktete

- identifikácia rámca nižšieho rádu vo vnútri rámca vyššieho rádu: v PDH je to nemožné, vďaka

synchrónnemu multiplexovaniu je možné v SDH dostať sa k takejto informácii softvérovo
   vyhodnotením smerníkov

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 6/7

• porovnanie hierarchií PDH a SDH

- štandardizované úrovne:  v SDH všetky úrovne hierarchie, v PDH len do úrovne 4. rádu 140 Mbit/s,

- monitorovanie výkonnosti kanála, manažment siete: v PDH neexistuje

- špecifikované rozhranie na strane linky:  na rozdiel od SDH v PDH nie je

- ochrana prevádzky:  zabezpečená v sieťach SDH pri väčších fázových posunoch ako v sieťach PDH

- centrálny zdroj taktovacej frekvencie pre synchronizáciu: prítomný v sieťach SDH na rozdiel od sietí

PDH

Evolúcia digitálnych systémov prenosových 7/7

porovnanie systémov SDH a SONET

= bitové rýchlosti a rámcové formáty signálov

= schémy rámcovej synchronizácie

= pravidlá multiplexovania a demultiplexovania

= zabezpečenie voči chybám

~ definície oktetov hlavičky:  prispôsobenie rozdielov medzi komunikačnými uzlami a sieťami,

~ parametre optického rozhrania:  SDH ich špecifikuje viac ako SONET,

~ množstvo malých rozdielov (technické, pojmové, ...):  prispievajú k zložitosti ich návrhu (HW & SW).

Technológia SDH 1/14

Vonkajší pohľad   	  		vnútorí pohľad

Vrstvy ciest – aké typy signálov sa spracovávajú aby mohli vzniknúť

Vrstva prenos. média – pri zložitejších sieťach ma výraznejšiu úlohu vrstva sekcií

Technológia SDH 2/14

Siete vrstvy ciest využívajú elektrické signály  ak sa prenášajú rádiovou prenosovou sieťou ostávajú

elektrické

Technológia SDH 3/14

K riadeniu je možné pristupovať inak ako hierarchicky.  Ak by boli zariadenia identické, riadenie by bolo komplikované. Je uplatnení pri prenose troch typov informácií (užitočná, riadiaca, smerník)

DS-n PCM USA

E-n PCM EU

Môžeme využit signály iných typov podľa toho čo chcem. (buď na doplnenie,...)

Akékoľvek signály ktoré nepatria do SDH hierarchie musia byť prispôsobené aby mohli byť zabalené do STM-1 rámca

Technológia SDH 4/14

Riadiaca informácia je hierarchicky členená.  ( cesta, linka, sekcia

Pri dlhých trasách treba využívať regenerátori alebo zosiľňovače ( delenie na sekcie

Technológia SDH 5/14

Pojem cesta je spojený s riadiacou informáciou pridanou do hlavičky vo vysielacom zariadení PTE

a čítanou v prijímacom zariadení PTE. Informácia cesty nie je kontrolovaná alebo menená

medziľahlými zariadeniami. PTE(Path Terminating Equipment)

Pojem linka je spojený s riadiacou informáciou pridanou do hlavičky vo vysielacom zariadení LTE

a čítanou v prijímacom zariadení LTE. LTE(Line Terminating Equipment)

Pojem sekcia je spojený s riadiacou informáciou pridanou do hlavičky v zariadení STE zakončujúcom

fyzický segment prenosového vybavenia. STE(Section Terminating Equipment)

Technológia SDH 6/14

• vrstvy siete v systéme SDH

- riadiaca informácia je hierarchicky členená do vrstiev, aby sa tým rozdelila zodpovednosť za prenos
užitočnej informácie cez sieť

- každý sieťový prvok zabezpečuje:

• interpretáciu a generovanie hlavičky svojej vrstvy

• kontrolu komunikácie a stavu iných elementov v tej istej vrstve

• zakončenie príslušnej vrstvy

- možnosť rýchlo lokalizovať poruchy v rámci špecifických úsekov namiesto ich hľadania na celej
   prenosovej ceste.

Technológia SDH 7/14

Technológia SDH 8/14

Pohyblivé rámce umožňujú prenos užitočnej a riadiacej informácie aj v prípadoch, že nie sú totožne organizované

Technológia SDH 9/14

• rámec STM-1

-prenosová rýchlosť

vpSTM-1 =	270 * 9 * 8 * 8000 s-1 = 155 520 000 bit/s

počet stĺpcov * počet riadkov * počet bitov v oktete * počet opakovaní rámca za sekundu

Technológia SDH 10/14

• technika pohyblivých rámcov

- začiatok rámca prijatého VC nie je presne synchrónny zo začiatkom rámca VC , ktorý generuje

prijímací uzol

- naviac, je potrebný určitý čas na spracovanie riadiacej informácie,  pri ktorom sa s používateľskými  informáciami  nevykonáva žiadna činnosť

- vzniká posun v aktuálnom rámci STM-1 v zmysle riadkov a stĺpcov, následne môže dôjsť k eventuálnemu prekročeniu príslušného rámca VC

- proces mapovania sa nezastavuje, ale pokračuje v nasledujúcom rámci STM-1, nevytvára sa žiadny
časový konflikt, pretože štruktúry rámcov VC aj STM-1 sú synchronizované do časového intervalu

125 μs

Technológia SDH 11/14

Technológia SDH 12/14

Technológia SDH 13/14

Technológia SDH 14/14

• šifrovanie rámcov

- po vytvorení kompletného rámca STM-N sa oktety v ňom šifrujú, t.j. prebieha proces rozptyľovania (scrambling)

- takto sa zaistí dostatočná hustota logických jednotiek  v dlhom slede dátových symbolov na zabezpečenie synchronizácie v prijímači;

šifrovací kód sa generuje pomocou polynómu 1+x6+x7.

# Text boxes

Hardvérové multiplexovanie signálov nižsích rádov smerom k vyšším rádom

Hardvérové demultiplexovanie signálov vyšších rádov smerom k nižším rádom

jednostupňové

dvojstupňové