Prednáška 08/12 doc. Ing. Rastislav ROKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Prvky siete SDH 1/8

Transportné – na väčšie vzdialenosti

Prístupové – na menšie vzdialenosti

Prvky siete SDH 2/8

• terminálový multiplexor TM – vytvára signál SDH

- hraničný(počiatočný, koncový) bod siete SDH,

- zariadenie: PTE / LTE / STE,

- hlavná úloha: zbierať a mapovať prítokové signály hierarchie PDH alebo iných dátových sietí do signálu
hierarchie SDH,

- forma: elektrická (STM-N) alebo optická (OC-N).

Prvky siete SDH 3/8

• add/drop multiplexor ADM

- úloha: akoTM, navyše vložiť alebo vyslať prítokové signály z výsledného signálu hierarchie SDH (zvyšný

tok prechádza bez zmeny),

- varianty: vyber a vlož, resp. vyber a opakuj

- typy: terminálový, ADM, lineárny ADM, kruhový ADM,

Prvky siete SDH 4/8

• digitálny prepínač DCS (digital cross-connect system) – je v sieti len 1

- funkcia:manažment všetkých prenosových prostriedkov v centrálnom prenosovom sieťovom uzle,

- úloha: prepojiť individuálne prítokové signály, vykonať funkcie monitorovania výkonnosti a multiplexovania/
/demultiplexovania, resp. vyberania a vkladania signálov,

- hlavný rozdiel medzi sieťovými prvkami DCS a ADM: prvok DCS vie zaobchádzať s oveľa väčším počtom signálov (rádovo tisícky prítokov) ako prvok ADM.

Prvky siete SDH 5/8

• digitálny prepínač DCS

- ak sa funkcia prepojovania dátových signálov vykonáva na úrovni signálu 2,048 Mbit/s, prepínač sa nazýva wideband DCS.

-len hárdverovo (tie predtým sa dali SW)

Prvky siete SDH 6/8

• digitálny prepínač DCS

- ak sa funkcia prepojovania dátových signálov vykonáva na vyššej úrovni, prepínač sa nazýva broadband DCS.

Prvky siete SDH 7/8

• synchrónny digitálny prepojovací systém SDCS

- najvyšší stupeň vývoja DCS, dokáže prepojiť hocijaká úroveň signálov medzi svojimi portami od 64 kbit/s až po STM-4

- drahé, v sieti často len 1-2 krát, centrálny prvok siete

Prvky siete SDH 8/8

• regenerátor REG

- zariadenie: STE,

- úloha: obnoviť časovanie prijatého signálu, aktualizovať hlavičku RSOH

- očakáva príslušný vstupný signál v rámcovej štruktúre, ak sa táto rámcová štruktúra správne neprijme, je
vygenerovaná korešpondujúca rámcová štruktúra STM-N s aktuálnou hlavičkou RSOH modifikovanou
s ohľadom na vzniknuté problémy.

3R – Re-timing, Re-skaping, Re-amplyfing

Topológie siete SDH 1/10

• atribúty

- počet optických vlákien, smer prenosu signálov, funkcia optických vlákien, typ ochrany prevádzky

• rozdelenie

- pevné • bod-bod, bod-mnohobod, linkový systém

- flexibilné • kruh, strom (hviezda), mriežka (polygón)

Topológie siete SDH 2/10

• pevné: bod-bod

- jednoduchá infraštruktúra, jednoduché riešenie smerovania, bez zabezpečenia úplnej schopnosti obnovenia prevádzky pri poruchách optického vlákna alebo prístupových rozhraní v uzloch,

- dva optické prístupové uzly spája iba jedno optické  vlákno – systém v tomto usporiadaní neposkytuje žiadne prostriedky na obnovu prevádzky,

- dva optické prístupové uzly sú spojené dvoma optickými vláknami - systém známy pod pojmom duálne vlákno.

Topológie siete SDH 3/10

pevné: bod-mnohobod

- variant topológie bod-bod , keď do pôvodného usporiadania včlení 1 alebo viac prvkov ADM

- systém je možné rozšíriť použitým funkcie vyberania/vkladania signálov o ďalšie terminálové multiplexory TM.

Topológie siete SDH 4/10

• pevné: linkový systém

- variant topológie bod-bod, keď sa do pôvodného usporiadania včlení prvok MUX (WDM,TDM)

- na prenos združeného signálu je možné použiť využitím funkcie združovania/vkladania signálov viacerých terminálových multiplexorov TM  len 1 optické vlákno.

Topológie siete SDH 5/10

• flexibilné: kruh

- sieťové elementy NE prepojené duálnym optickým vláknom (primárnym a sekundárnym),

- 1 alebo viac NE môže mať pridelenú funkciu zabezpečenia komunikácie s ostatnými sieťami,

- mechanizmus pre ochranu prenosu a schopnosti obnovenia prevádzky

- kruhová topológia ponúka rýchlu ochranu cesty a je široko používaná v sieťach LAN alebo v aplikáciách,
ktoré sú nasadené v rámci (relatívne) obmedzeného dosahu.

Topológie siete SDH 6/10

• flexibilné: kruh

podľa smeru prenosu:
 			a) jednosmerné

b) obojsmerné

podľa počtu optických vlákien:

a) jednovláknové
b) dvojvláknové
c) štvorvláknové

Topológie siete SDH 7/10

• flexibilné: strom

- hierarchické rozloženie sieťových elementov NE,

- uzol s distribučnou funkciou (známy ako HUB) zabezpečuje smerovanie zdrojového paketu do jeho
cieľového uzla,

- úspešnosť prepojenia závisí od toho, či je distribučný uzol HUB  obsadený alebo nie,

- vznik poruchy centrálneho uzla HUB

- stromová topológia je veľmi efektívna pre asynchrónny dátový prenos, ale nie pre dátový a hlasový prenos

v reálnom čase, väčšinou sa používa v sieťach typu LAN, ako je napr. Ethernet.

Topológie siete SDH 8/10

flexibilné: strom

- podľa implementácie:	
 			a) jeden alebo viac prvkov ADM + prepínač Wideband DCS

b) prepínač Broadband DCS

Topológie siete SDH 9/10

• flexibilné: mriežka

- plne prepojené sieťové elementy NE,

- ochrana prenosov a schopnosť obnovenia sieťovej prevádzky, resp. minimalizácia vplyvu prevádzkového kolapsu

- mriežková topológia je lepšie aplikovateľná v husto  osídlených oblastiach,

- sieťové uzly sa nazývajú signalizačné prenosovévbody STP - sú to uzly v princípe zodpovedné za funkčnosť prenosovej siete

Topológie siete SDH 10/10

• flexibilné: mriežka

# Text boxes

Všetky toky musi byť upravené na 2 Mbit/s