Prednáška 10/12doc . Ing. Rastislav ROKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Synchronizácia a časovanie 1/1

•   Typy časovania v digitálnych sieťach

a) asynchrónne siete - každé zariadenie pracuje so svojim vlastným taktovacím signálom

b) synchrónne siete -  spoločné časovanie zariadení je pevne riadené

1. pleziochrónna sieť -  každá jej časť synchronizovaná pomocou vysokopresného taktovacieho signálu

z vlastného  primárneho  referenčného zdroja

2. plne synchrónna sieť - používa iba jeden hlavný referenčný zdroj taktovacieho signálu

Asynchrónny prenos 1/5

• Základy asynchrónneho prenosu

Má dohodnutú štruktúru – ako majú vyzerať znaky (štart bit, znak, stop bity), za každým znakom treba štart a stop bit

Asynchrónny prenos 2/5

• Spôsoby získania bitovej synchronizácie

PISO – paralel in, serial out

SIPO – serial in, paralel out

Asynchrónny prenos 3/5

Časovanie prijímača

taktovacie hodiny prijímača RxC

RxC = N * TxC

N - mocnina čísla 2 . taktovacie hodiny vysielača TxC

- čím je N (=1, 2, 4, 8, 16, ...) väčšie, tým je vzorkovací impulz umiestnený bližšie k stredu bitovej periódy a tým

presnejšia je odčítaná hodnota vzorky

Asynchrónny prenos 4/5

• Vlastnosti asynchrónneho prenosu

- po detekovaní zmeny úrovne signálu na voľnej linke (začiatok nového znaku) sa spustia taktovacie hodiny

Prijímača RxC a generujú sa vzorkovacie impulzy

- 1. vzorkovací impulz je vytvorený za  N/2 periód RxC, ďalšie vzorkovacie impulzy potom za  N periód

RxC – bitová synchronizácia

- každý znak začína štart bitom, končí 1-2 stop bitmi a je tvorený 8 bitmi – znaková synchronizácia

Asynchrónny prenos 5/5

• Vlastnosti asynchrónneho prenosu

- každý rámec textových dát začína riadiacim znakom STX (Start of TeXt), končí riadiacim znakom ETX

(End of TeXt) – rámcová synchronizácia

- pre zabezpečenie transparentnosti binárnych dát sa využíva riadiaci znak DLE(Data Link Escape)

Synchrónny prenos 1/6

• Základy synchrónneho prenosu

Synchrónny prenos 2/6

• Spôsoby získania bitovej synchronizácie

-Kódovanie taktu -  bipolárny kód, fázový (Manchester) kód, diferenciálny Manchester kód, ...

Synchronizácia iba na strane

Synchrónny prenos 3/6

• Spôsoby získania bitovej synchronizácie

- Obvod DPLL (Digital Phase-Locked Loop)

Synchronizácia iba na strane

Synchrónny prenos 4/6

• Spôsoby získania bitovej synchronizácie

- Hybridný = kódovanie taktu + obvod DPLL

aj na stranke prijímacej aj vysielacej je zabezpečené, aby bol prenos synchronizovaný

Synchrónny prenos 5/6

- Činnosť obvodu DPLL

Ak nastane prechod skôr resp. neskôr, mení sa počet periód

Synchrónny prenos 6/6

• Vlastnosti synchrónneho prenosu

- prenos znakovo-orientovaný: rámcová synchronizácia pomocou riadiacich znakov ako pri

asynchrónnom  prenose

- prenos bitovo-orientovaný: rámcová synchronizácia pomocou vopred dohodnutej skupiny bitov

(krídlová značka, príznak), dáta sú vyhodnocované bit po bite až po nájdenie danej skupiny bitov

Základné metódy synchronizácie 1/8

Základné metódy synchronizácie 2/8

Pleziochrónna metóda PLM

- bez vzájomného riadenia taktu jednotlivých ústrední v sieti (asynchrónna metóda)

- základné oscilátory všetkých ústrední takejto siete musia mať rovnakú frekvenciu, a to s čo najmenšou
              chybou

- čím je táto chyba menšia, tým je obecne aj strata informácie pri činnosti týchto ústrední menšia

Základné metódy synchronizácie 3/8

• Metóda jednosmernej vnútenej synchronizácie s jednostranným riadením taktu JNJR

- využíva jednu ústredňu ako nadriadenú - tá určuje frekvenciu taktu nezávisle na ostatných ústredniach

- podriadené ústredne pre svoje riadenie odvodzujú takt pre svoje riadenie z taktu nadriadenej ústredne

(metóda master-slave)

- informáciu o skutočnom fázovom posuve dodáva vyrovnávacia pamäť v každej podriadenej ústrední

Základné metódy synchronizácie 4/8

• Metóda jednosmernej nútenej synchronizácie s obojstranným riadením taktu JNOR

- vhodná najmä pre viacstupňové digitálne siete, keď sa z riadiacej ústredne prenáša takt podľa istej

hierarchie cez podriadené ústredne až eventuálne k ústrední najnižšej úrovne (hierarchická metóda

master-slave)

- pri vypadnutí taktu je automaticky prepojené riadenie taktu v sieti na ďalšiu nižšiu podriadenú ústredňu

Základné metódy synchronizácie 5/8

Externé riadenie ER

- využíva vonkajší (zvyčajne veľmi presný) frekvenčný normál pre riadenie taktu (napr. GPS)

- všetky ústredne v sieti môžu byť na tento normál pripojené prostredníctvom satelitného alebo

káblového spojenia. Potom majú všetky ústredne spoločnú  frekvenciu taktu

Základné metódy synchronizácie 6/8

• Metóda vzájomnej synchronizácie s jednostranným riadením taktu  VJR

- nevyužíva riadiaci takt z jednej nadriadenej ústredne, všetky ústredne sa na určitú priemernú

hodnotu taktu

- nevýhodou tejto metódy je, že najmä zmeny niektorých parametrov prenosového prostredia
              (teplota okolia) môžu spôsobiť zmeny frekvencie taktu celej siete

Základné metódy synchronizácie 7/8

Metóda vzájomnej synchronizácie s obojstranným riadením taktu VOR

- využíva pre riadenie taktu každej ústredne jednak informáciu o fázových odchýlkach taktu podľa

predchádzajúcej metódy, jednak využíva informácie taktu na ostatných ústredniach,

- tak je frekvencia taktu siete do značnej miery nezávislá na zmenách  parametrov prenosových ciest.

Základné metódy synchronizácie 8/8

• V súčasnej dobe sa v budovaných digitálnych prenosových sieťach používajú prevažne metódy nútenej

alebo vzájomnej synchronizácie, teda metódy synchrónne, v nižších úrovniach sietí potom aj metóda

pleziochrónna, a to v rôznych variantoch alebo so špeciálnym vybavením splňujúcim najrozličnejšie

funkcie podľa požiadaviek na digitálne siete, v ktorej sa uplatňujú.

Synchrónna časovacia hierarchia SDH

Synchrónna časovacia hierarchia SDH

Synchronizácia sieťových elementov

•   Zdroje taktovacieho signálu

- primárne referenčné hodinyt PRC (ITU-TG.811)  - najvyššia možná presnosť taktovacieho signálu
dosiahnutá s vysokopresnými atómovými hodinami, napr. GPS

„master"

- synchronizačná napájacia jednotka SSU (G.812) - schopná zabezpečiť veľmi kvalitnú synchronizáciu

sieťových zariadení aspoň na dobu 24 hodín

„slave"

- synchrónne taktovacie zariadenie SEC (G.813) - schopné udržať vzájomnú synchronizáciu sieťových
zariadení na dobu asi len 15 sekúnd

Synchronizácia sieťových elementov

•   Synchronizácia master-slave

Synchronizácia sieťových elementov

•   Sieťové časovanie SSL) a SEC

Synchronizácia sieťových elementov

Regenerácia taktovacieho signálu v SSU a SEC

Obvody fázového závesu PLL - uskutočňuje sa korekcia taktovacieho signálu podľa teploty oscilátora

a korekčných hodnôt

Metódy distribúcie taktovacieho signálu

a) externý štandardný primárny referenčný zdroj

b) časovanie zo signálu STM-1

c) časovanie z prítokového signálu 2,048 Mbit/s prenášaného v sieti SDH

d) obnovenie taktovacieho signálu pomocou vnútorných hodín sieťového prvku SEC.

Jitter a wander

•   Jitter - krátkodobá odchýlka fázy číslicového signálu od jeho optimálnej pozície v čase, ktorá zahŕňa

všetky odchýlky s frekvenciou nad 10 Hz od centrálnej frekvencie.

•   Zdroje jittera : 	a) biely šum, presluchy signálov, komponenty

b) medzisymbolová interferencia, regenerácia impulzov

c) vkladanie a vyberanie bitov (stuffing)

•   Tri základné typy jittera:	a) nesystematický

b) systematický

c) stuffingový

Jitter a wander

•   Wander -  dlhodobá odchýlka fázy číslicového  signálu od jeho optimálnej pozície v čase, ktorá zahŕňa

všetky odchýlky s frekvenciou pod 10 Hz od centrálnej frekvencie.

•   Zdroje wandera : 	a) pri hranici medzi dvoma sieťami, ktoré majú samostatné zdroje taktovacieho signálu PRC

b) medzi master a slave hodinami ako zdrojmi taktovacieho signálu v rámci jednej siete

# Text boxes

1           0 	  0	  1	  0	   1	    0  	    0

štart bit

1-2 stop bity

8-bitový znak

TxD                               RxD

SIPO

Lokálny

Takt RxC

Čítač N

Lokálny

Takt TxC

PISO

Synchronizačný

znak SYN

Synchronizačný

znak SYN

8-bitové znaky

TxD                          RxD

Extrakcia

taktu

Kódovanie

taktu

Lokálny

Takt TxC

PISO

SIPO

TxD                          RxD

N x lokálny

takt

DPLL

SIPO

Lokálny

Takt TxC

PISO

TxD                          RxD

SIPO

N x lokálny

takt

DPLL

Kódovanie

taktu

Lokálny

Takt TxC

PISO

34 periód

32 periód

31 periód

33 periód

30 periód

32 periód CLK

prispôsobenie

počtu  periód

CLK

Vzájomná

synchronizácia

Nútená (priama)

synchronizácia

Synchrónne

metódy

Plezochrónna

metóda

Synchronizačné

metódy

úroveň

stratum 1

úroveň

stratum 2

úroveň

stratum 3

úroveň

stratum 4

TM

TM

TM

DCB

MUX

DCB

COT

TM

DCS

ESS

ESS

Hlavná

ESS

PRS

SSU

G.812

SSU

G.812

SSU

G.812

SSU

G.812

PRC

G.811

SEC

G.813

SSU

G.812

SSU

G.812

SSU

G.812

PRC

G.811