Prednáška 11/12 doc. Ing. Rastislav ROKA, PhD.Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Siete Next-Generation SDH 1/15

• Existujúce služby v sieti SDH :

- prenos hlasu

- prenajaté vedenia

- nákladné a neefektívne dátové služby

- minimálna podpora SAN (Storage Area Network – asi sieť úložísk dát)

• Vznikajúce služby v sieti SDH:

- služby Ethernet - EPL, EVPL, ELAN, EVLAN

- pokročilé služby SAN - Fiber Channel, iSCSI, Infiniband, FCIP

- služby E-science - Fractional Ethernet, EPL, lambdas

Siete Next-Generation SDH 2/15

• Prečo Next-Generation SDH ?

- technológia SDH je zameraná na multiplexovanie a prenos predovšetkým hlasových kanálov (aj

signálov služieb ATM a Frame Relay), teda nie je navrhnutá na prenos dátových služieb (Ethernet)

- prenosové rýchlosti v technológii SDH nie sú vhodné pre paketové rozhrania (Ethernet a Fiber

Channel)

- technológia SDH nemá schopnosť pre dynamické využívanie šírky pásma

- technológia SDH nemá spoločnú schému mapovania dát pre široký rozsah dátových služieb (ATM,

FR, Packet-over-Sonet, Ethernet, Fiber CHannel, IP/PPP)

• Cieľom NG SDH je eliminovať obmedzujúce faktory pri prenose dátových paketových služieb

Siete Next-Generation SDH 3/15

♦ Existujúca vrstva 1 (fyzická) - prenos SDH :

- pevná hierarchia sústredená na prenos hlasu

- globálna transportná synchronizácia

- vlastnícky manažmentový systém

- PoS pre priame mapovanie

♦ Nová vrstva 1 (optická) - prenos WDM :

- veľké prítoky - 2,5 Gbit/s,  Gbit/s a viac ...

- vysoká škálovateľnosť - OXC+DCS, ROADM, ..

- pokročilá rámcová hierarchia  - OTH

♦ Nová vrstva 1,5 (elektrická) – prenos NG SDH :

- robustné „nie-TDM“ mapovanie GFP (ITU-T G.7041)

- efektívne prispôsobenie kapacity VCAT (ITU-T G.707)

- dynamické riadenie šírky pásma LCAS (ITU-T G.7042)

Siete Next-Generation SDH 4/15

♦ Generic Framing Procedure GFP :

- efektívne mapovanie rôznych protokolov priamo do oktetovo-synchrónnych TDM kanálov pre

optický prenos (OC-n) alebo pre synchrónny transportný modul (STM-n),

- používa robustné rámcové zobrazenie s riadením chýb a dve mapovania užitočnej záťaže :

- Frame-Mapped GFP (rámcové mapovanie)

- 1 klientský signálový rámec je prijatý a mapovaný v celistvosti do 1 rámca GFP

- Transparent-Mapped GFP (transparentné mapovanie)

- 8B/1OB blokovo-kódované klientské signály sú dekódované na individuálne znaky a potom sú

mapované do rámcov GFP kódovaných v 64B/65B superblokoch

Siete Next-Generation SDH 5/15

Výstupom GFP sú rámce pripravené na prenos

Siete Next-Generation SDH 6/15

♦ Generic Framing Procedure GFP :

- spoločné vlastnosti GFP-F a GFP-T:

• podpora viacerých služieb, účinnosť prispôsobená typu klienta, využitie šírky pásma, riadenie

zabezpečenia

- vlastnosti GFP-T:

• pevná dĺžka rámca, mapovanie klientských paketov N:1, činnosť po bytoch, bez buffera(lebo pevná

dĺžka rámca), bez oneskorenia, optimalizované pre Fiber Channel (FC), FICON, ESCON a siete SAN

- vlastnosti GFP-F:

• premenlivá dĺžka rámca, mapovanie klientských paketov 1:1, činnosť po celých rámcoch, buffer,
                oneskorenie, optimalizované pre IP/PPP, Ethernet, Gigabit Ethernet a MPLS, (MAPOS)

Siete Next-Generation SDH 7/15

♦ Generic Framing Procedure GFP :

- zloženie rámcov GFP:

• jadrová hlavička (core header), užitočná hlavička (payload header), pole užitočnej informácie

(payload information field).

Siete Next-Generation SDH 8/15

♦ Virtual Concatenation VCAT:

- adresuje prirodzenú prítokovú zmes existujúcej technológie SDH kombinovaním viacerých

nízkorýchlostných prítokov do požadovaných používateľských prítokov

- pridáva dodatočnú flexibilitu pre umožnenie nesúvislého zlučovania užitočných rámcov pre lepšie
  prispôsobenie sa požiadavkám rastúcich dátových tokov klientov

- definované sú dve formy :

- virtuálne zlučovanie VCAT vyššieho rádu HO

- virtuálne zlučovanie VCAT nižšieho rádu LO

Siete Next-Generation SDH 9/15

♦ Virtual Concatenation VCAT:

- HO VCAT:

• poskytuje šírku pásma pre linky požadujúce rýchlosti vyššie ako 51,84 Mbit/s

• kombinuje viaceré VC-3(48,38M)/VC-4(149,76M) pre prenos rýchlostí 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet

Fiber Channel

• je navrhnuté pre VC-m-n, kde n určuje násobok základnej rýchlosti VC-m

- LO VCAT:

• poskytuje šírku pásma pre linky požadujúce rýchlosti vyššie ako 2.048 Mbit/s, ale menšie ako 51,84

Mbit/s

• kombinuje viaceré VC-11(1,6M)/VC-12(2,17M)/VC-2(6,78M) pre prenos rýchlostí pod 10M, pod

100M a 100 Mbit/s

Siete Next-Generation SDH 10/15

♦ Virtual Concatenation VCAT:

- procedúra, ktorá poskytuje inverzné multiplexovanie, ktorým umožňuje modul OC-n a/alebo

združené prítoky rozdeliť do viacerých jednotiek STM

- tieto   jednotky   vytvárajú skupinu VCG (Virtual Concatenation Group), pričom sa každý jej člen

môže v rámci existujúcej siete SDH alebo vznikajúcej siete NG SDH použitím sieťových prvkov
                ADM alebo DCS

- prijímací  koncový  bod  PTE je zodpovedný za opätovné zloženie pôvodného dátového toku OC-n

Siete Next-Generation SDH 11/15

♦ Virtual Concatenation VCAT:

- prijímací koncový bod PTE potrebuje kompenzovať rozdiely v príchodoch jednotlivých členov VCG

do koncového bodu cesty, čo znamená potrebu použitia buffera v koncovom bode spojenia skupiny

VCG

- diferenciálne oneskorenie VCAT je relatívna miera času príchodu medzi členmi skupiny VCG,

pričom štandardy VCAT definujú maximálne diferenciálne oneskorenie medzi členmi skupiny VCG

na 256ms,  avšak hodnota tohto oneskorenia je závislá na veľkosti buffera

Siete Next-Generation SDH 12/15

♦ Virtual Concatenation VCAT:

Siete Next-Generation SDH 13/15

♦ Link Capacity Adjustment Scheme LCAS:

- protokol dopĺňajúci VCAT s opätovným zostavením sledu skupiny VCG - ideálny pre dynamické,

časovo-premenlivé alebo asymetrické požiadavky

- protokol je vhodný pre návrh viacpartnerských služieb

- koncové body spojenia skupiny VCG používajú dvojcestnú signalizáciu pre synchronizáciu
  pridania/odstránenia členov zo skupiny VCG

Ň

Siete Next-Generation SDH 14/15

♦ Link Capacity Adjustment Scheme LCAS:

- umožňuje dynamickú zmenu veľkosti skupiny VCAT, (to znamená zmeni počtu členov použitých

v skupine VCG) v závislosti na známej zmene požiadaviek služby na šírku pásma alebo pri

poruchovom stave spojenia existujúceho člena VCG

- zabezpečuje medzi zariadeniami PTE (vysielacím a prijímacím) pri zvýšení/znížení veľkosti skupiny

VCG(pri zmene počtu členov v skupine VCG) tak, aby sa nerušili so základnou klientskou dátovou

službou

- pri vzniku poruchy pri prenose jedného člena skupiny, veľkosť skupiny VCG môže byť dočasne

znížená (namiesto zrušenia prevádzky celej skupiny), po oprave môže byť obnovená bez vplyvu na

základnú službu

Siete Next-Generation SDH 15/15

• Kombinácia procedúry GFP a virtuálneho zlučovania VCAT  umožňuje významné zlepšenia v účinnosti

časových slotov TDM a v znížení počtu portov

• Inverzné multiplexovania a protokol LCAS sú veľmi efektívne pri zvýšení flexibility a pomáhajú

minimalizovať IP smerovacie tabuľky vyšších vrstiev a/alebo roztrhnutia vetvenia siete Ethernet

• Mapovanie GFP je plne kompatibilné s novými rámcovými formátmi ITU-T OTU, čím umožňuje plynulú

integráciu s budúcimi optickými štandardami

Siete Carrier Ethernet 1/10

• Spojovanie sa zameriava na vlastnosti orientované na služby použitím signalizačných  systémov, zatiaľ čo

prenos sa koncentruje na efektívny manažment prenosovej šírky pásma

• Výhodou prenosovej oblasti je minimalizácia akejkoľvek závislosti  medzi akoukoľvek technológiou

prenosovej siete a akoukoľvek technológiou spojovacej siete.

• Flexibilita vytvorená prenosovou sieťou znamená, že poskytovateľ môže prenosovú sieť použiť na

manažovanie vlastnej vnútornej zložitosti siete a takisto na ponuku prenosových služieb pre iné organizácie pre

vytvorenie ich vlastných sietí.

Siete Carrier Ethernet 2/10

• Služby Ethernet:

- prenos zákazníckej prevádzky typu Ethernet podporovaný rôznymi sieťovými technológiami

(SONET/SDK ATM, OTN)

• Technológia Ethernet:

- existuje problém prenosu služieb Ethernet v rámci prenosovej siete založenej na technológii Ethernet.

Dôvodom je štruktúra rámca Ethernet, v ktorom je len jedna hlavička a akékoľvek polia v hlavičke

využívané zákazníkom nemôžu byť použité poskytovateľom prenosu a naopak

• Cieľom prenosovej siete je dosiahnuť nezávislosť prenosovej siete na akejkoľvek spojovacej sieti vyššej vrstvy

Siete Carrier Ethernet 3/10

• Existujú dva primárne aspekty tejto nezávislosti:

- dátová transparentnosť

- transparentnosť QoS

• Dátové transparentnosť:

• prenosová sieť má nezávislý manažment a riadenie konektivity a sa nesmie spoliehať na akúkoľvek

informáciu spojovacej siete (napr. adresy)

• prenosová sieť je schopná poskytnúť istotu udržania služby bez akejkoľvek závislosti na sieťové

informácie vyšších vrstiev (použitie toku OA&M)

Siete Carrier Ethernet 4/10

• Transparentnosť QoS:

• akákoľvek spojovacia sieť by mala byť schopná manažovať svoju vlastnú alokáciu kapacity zdrojov,

t.j. kým spojovacia sieť vyhovuje požiadavkám základnej množiny prevádzkových parametrov

daných vstupným portom prenosovej siete (ktoré môže spojovacia sieť riadiť), tým prenosová sieť

vie zaručiť prenos dát k cieľu

• ak je prenosová  sieť schopná spoľahlivo zabezpečiť QoS s plnou operačnou nezávislosťou na

akejkoľvek spojovacej sieti, potom prenosová sieť potrebuje vedieť, že manažment a riadenie

prenosovej siete je plne pod jej riadením

• prenosová sieť musí ponúkať iba služby typu bod-bod alebo jednoduché, staticky replikované bod-

mnohobod

Siete Carrier Ethernet 5/10

♦ Technológia Carrier Ethernet:

- infraštruktúra chrbticovej siete založená plne na technológii Ethernet umožňujúca rámcový prenos
   typu koniec-koniec, ktorá zahŕňatypické nosné služby a záruky kvality QoS

- vyvinutá pre linky typu bod-bod spájajúce smerovače IP/MPLS, pre pôvodné služby Ethernet pre L2

VPN, ako prístupová technológia k službám IP/MPLS,

- hlavné ciele :

- škálovateľnosť v geograficky rozsiahlej oblasti

- sieťová pružnosť a obnova porušenej prevádzky

- rozšírené prevádzkové inžinierstvo a manažment QoS typu koniec-koniec

- rozšírené OA&M

- bezpečnosť

Siete Carrier Ethernet 6/10

• Technológia Carrier Ethernet:

- prehľad technológií

• IEEE 802.1Q – Virtual LAN (VLAN)

• IEEE 802.1Q-in-802.1Q –Q-in-Q

• IEEE 802.1AD – Provider Bridges (PB)

• IEEE 802.1AH - Provider Backbone Bridges (PBB)

• RFC4762, RFC4761 – Virtual Private Line Services (VPLS)

• Hierarchical VPLS

Siete Carrier Ethernet 8/10

♦ Technológia Carrier Ethernet:

- škálovateľnosť v geograficky rozsiahlej oblasti:

• evolúcia architektúry od bezspojového modelu smerom k viacnásobným spojovo-orientovaným
   tunelom a od distribuovaného adresového učenia k centralizovanej konfigurácii cesty

♦ evolučné kroky : VLAN (802.1Q) ( PB(802.1AD) ( PBB (802.1AH)

- rozšírené prevádzkové inžinierstvo a manažment a služby QoS typu koniec-koniec

• typy spojení EVC (Ethernet Virtual Connections)

- bod-bod (E-Line),
- mnohobod-mnohobod (E-LAN),
- bod-mnohobod (E-Tree),

Siete Carrier Ethernet 9/10

♦ Technológia Carrier Ethernet:

- sieťová pružnosť a obnova porušenej prevádzky , rozšírené OA&M

• schopnosť siete detekovať poruchy prevádzky, zabezpečiť obnovenie porušenej prevádzky

• štandardy : EFM(802.3AH) ( CFM (802.1AG) ( EPS (G.8031) ( ERPS (G.8032) ( OA&M

(Y.1731)

• protokol G.8031 - špecifikuje ochranné spojovanie 1+1 jednosmerné a 1+1/1:1 obojsmerné podľa
  SDH pre cesty alebo segmenty bod-bod a zahŕňa protokol APS

• PBT - ochranné spojovanie bod-bod zabezpečené  poskytovaním ochrannej cesty pre každú pracovnú

cestu

Siete Carrier Ethernet 10/10

♦ Technológia Carrier Ethernet:

- ochranné protokoly:

• protokol G.8031 - špecifikuje ochranné spojovanie1+1 jednosmerné a 1+1/1:1 obojsmerné podľa
  SDH pre cesty alebo segmenty bod-bod a zahŕňa protokol APS

- poskytuje ochranu pre dopredné mechanizmy založené na spojení bod-bod VLAN a môže
   byť voliteľne aplikovaný pre siete 802.1QAY

• protokol IEEE 802.1QAY (PBB-TE) – ochranné  spojovanie bod-bod iba 1:1 obojsmerné  zabezpečené

poskytovaním ochrannej cesty pre  každú pracovnú cestu

-môže využívať G.8031,  ale podporuje zjednodušenú schému, ktorá umožňuje zdieľanie záťaže

Synchrónny Ethernet 1/6

z pohladu SDH sa moze ethernet javit ako nesynchronizovany. V TDM sietach

Synchrónny Ethernet 2/6

Sprisni poziadavky na taktovacie hodiny a zabezpeci prenos dostatocne presneho taktovacieho signalu

Synchrónny Ethernet 3/6

Cierne – data , ciarkovanie zariadenia,

Z prijateho signalu sa urci takto ktorym sa budu vyssie vrstvy synchronizovat

Synchrónny Ethernet 4/6

Synchrónny Ethernet 5/6

Len tam kde datova siet vyuzivajuca ethernet je napojena na sluzby prostrednictvom sdh

Synchrónny Ethernet 6/6

# Text boxes

Ficon

FC

Escon

Ethernet

WDM/OTN

Dátové rámce CDF

Manažmentové rámce CMF

Nečinné rámce

Rámce OA&M

Klientské rámce

Riadiace rámce

Rámce GFP

VC-4-16c (42%)

VC-4 (67%)

VC-3 (20%)

VC-12-5v(92%)

VC-3-2v(100%)

VC-4-7v(95%)

VC-3-4v(100%)

VC-4-7v(95%)

VC-3-4v(100%)

VC-4-16c (42%)

VC-4-4c (33%)

VC-4-4c (33%)

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE