Cvičenia z predmetu             Elektronické prvky

Téma: 7. Unipolárne tranzistory (L, R). Prahové napätie, výstupné a prevodové charakteristiky tranzistora MOS, určenie dynamických parametrov tranzistora.

Zadanie

1. Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárneho tranzistora KF520.

2. Určte typ činnosti tranzistora KF520 (obohacovací, ochudobňovací a pod.)

3. Pomocou merania určte hodnotu UT prahového napätia.

4. Nastavte js pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (source) v saturačnej oblasti tak, aby IDS  5mA a UDS  10V, a určte v ňom dynamickú strmosť, dynamickú výstupnú vodivosť a dynamický napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov). Odmerajte hodnoty kapacít podľa obr.1 a doplňte konkrétne hodnoty do náhradnej schémy pre striedavé signály malých amplitúd.

Získané hodnoty porovnajte s katalógovými údajmi.

5. Zmerajte tri výstupné a dve prevodové charakteristiky.

Upozornenie: Unipolárne tranzistory sú citlivé na statickú elektrinu, preto s nimi pracujte zvlášť opatrne. Vyhýbajte sa dotyku rúk s ich elektródami!!!!

Obr.1.

Použitý prvok:		KF520

Použité prístroje:	HAMEG stavebnica,	3multimeter,  kapacitný merač

Schéma zapojenia:

Zapojenie pre meranie prahového napätia je rovnaké, pričom Uds= 15V.

Poznámky k úlohám

2. 	Obohacovací typ - vodivý kanál nie je prítomný pri nulovom napätí hradla

Ochudobňovací typ - vodivý kanál je prítomný už pri nulovom napätí hradla, ak UDS  0.

3. 		Pod prahovým napätím budeme z obvodového(praktického) hľadiska rozumieť také napätie hradla voči emitoru, kedy bude v saturačnom režime tiecť kolektorom prúd      10A.

Pozn: Fyzikálna definícia je iná!

4.	 dynamická strmosť  gm,  resp. s

pri Uds = konšt.

dynamický napäťový zosiľňovací činiteľ

pri  Id = konšt.

dynamická výstupná vodivosť   gds

pri Ugs = konšt.

Meranie dynamických parametrov tranzistora je založené na tom istom princípe ako pri 	bipolárnom tranzistore.

5.	 Zmerajte tri výstupné  ID = f(UDS), 	UGS = konšt.

a dve prevodové charakteristiky  ID = f(UGS),	 UDS = konšt.

KF 520 - N-kanálový: