Cvičenia z predmetu              Elektronické prvky

Téma 7: Kapacitné diódy (L, R).  Meranie C-U kriviek kapacitných diód, určenie typu priechodu PN, difúzny potenciál, kapacitný dvih a napäťová citlivosť.

Zadanie:

1.	Oboznámte sa so základnými vastnosťami a parametrami varikapov.

2.	Určte typ varikapu podľa katalógu prirovnaním uvádzamých C-U kriviek s nameranými.

- Z nameraných hodnôt C-U záislostí znázornite graficky

, kde U’=U+UD

Určte n (typ priechodu PN) a vyneste závislosti  , resp.  a určte difúzny potenciál UD.

4.	Vypočítajte kapacitný zdvih a napäťovú citlivosť predložených kapacitných diód.

Kapacitné diódy

## Kapacitná dióda (varikap) je prvok, ktorý využíva napäťovú závislosť kapacity PN priechodu.

Vlastnosti záverne polarizovaného PN priechodu

- veľmi malý stratový uhol tg(

- malá teplotná závislosť

- nízky šum

- minimálna frekvenčná závislosť

- elektronické ovládanie kapacity

### Kapacita strmého priechodu PN

Podmienky pre výpočet hĺbkového profilu koncentrácie voľných nosičov náboja n(X) zo závislosti kapacity priechodu PN od jednosmerného napätia U:

- rovinný priechod

- strmý priechod P+N, N+P

- úplná ionizácia prímesí

- vonkajšie napätie U rozložené iba na OPN

- OPN bez voľných nosičov náboja

# Kapacita priechodu PN

(1)

kde	A je plocha priechodu PN

UD je difúzny potenciál

ND je koncentrácia prímesí

q je elementárny náboj (1,602(10-19 C)

(0 je permitivita vákua (8,854(10-12 Fm-1)

(r je relatívna permitivita (11,8 pre Si)

n je exponent

Napäťová závislosť PN priechodu – C-U krivka sa meria na záverne polarizoanom priechode PN. Pri zyšujúcom sa závernom napätí U sa šírka OPN zväčšuje a tým sa kapacita PN priechodu zmenšuje podľa zorca

kde vzdialenosť “dosiek” d je ovplyvňovaná záverným napätím U na priechode PN.

Z priebehu závislosti C=f(U) je možné určiť typ PN priechodu. Ak v rovnici (1) platí

(2)

### kde n z8vis9 od typu priechodu PN.

### ak	n=1/2	ide o strmý PN priechod,

n=1/3	ide o lineárny PN priechod.

Zlogaritmovaním rovnice (2) dostaneme

(3)

Rovnica (3) predstavuje priamku so smernicou n.

Určenie difúzneho potenciáluUD

(4)

Aproimácoiu lineárnej závislosti (4) zistíme priesečník s napäťovou osou, ktorý nám udáva veľkosť UD.

#### Kapacitný zdvih

#### Napäťová citlivosť

Je to pomer kapacít pri dvoch pevne určených hodnotách napätia.

Napríklad: