- Homogenne dotovany kremik ma pri T=300 K v stave tepelnej rovnovahy koncentraciu minoritnych elektronov np=10e4 cm3 a intrizicku koncentraciu volnych nosicov naboja ni=10e10 cm3. Urcte koncentraciu majoritnycg nosicov naboja a koncentraciyu primesovych atomov pri predpoklade ich uplnej ionizacie. Je to material elektronovy alebo dierovy? Co je zdrojom minoritnych nosicov naboja?									(5b)

- Nevlastny polovodic ma koncentraciu akceptorov 10e16 a 10e18 cm3.Zobrazte pre oba pripady do spolocneho grafu teplotnu zavislost koncentracie volnych nosicov naboja a vyznacte teploty od ktorych  danny polovodic prestava spravat ako nevlastny polovodic. Su tieto teploty vyznacne pre funkciu suciastok vyuzivajucich PN priechod?							(5b)

- Pre symetricky strmy priechod PN vysvetlite vznik OPN a vnutorneho el. Pola ktorej je pricinou jeho nesymetrickych vlastnosti.Zobrazte rozlozenie primesovych atomov a volnych nosicov naboja pre aprochimaciu ochudonenia rozlozenie priesovych atomov a volnych nosicov naboja a pre aproximaciu  ochudobn. Rozlozenie priestoroveho naboja ionizovanych primesi ,intensity elektrickeho pola a potencialu. Difuzne napatie				(10b)

- Vymenujte techniky vyroby P,N. Znazornite graficky princip selektivnej difuzie a casovu zavislost koncentracneho profile primesovych atomov pre difuziu z nekonecneho zdroja.Oba procesy strucne charakterizujte			(10b)

- Kapacitna dioda-varikap. Konstrukcia planarne epitaxnej diody a jej koncentracny profil primesovych atomov, fyzikalny princip,nahradna schema ,zakladne vlastnosti,Aplikacne moznosti						(10b)

- Vysvetlite princip cinnosti bipolarneho tranzistorapomocou rozlozenia minoritnych nosicov naboja.Odvodte pritom zakladnu rovnicu pre kolektorovy prud.Zobrazte siet vstupnych a vystupnych VA charakteristik pre zapojenie tranzistora so spolocnou bazou						(10b)

- Definujte prudovy zosilnovaci cinitel bip.trnzistora v zapojeni SE ,SB.Napiste vztahy pre zavislost takychto prudovych zosiln cinitelov a saturacnych prudov Icb0 a Ice0. Zavis9 prud zosiln cinitel v zapojeni so SB od emitoroveho prudu? Ak ano zobrazte a vysvetlite zavislost.					(10b)

- Znazornite a strucne vysvetlite rezimy MOS so substratum P. Rozdiel medzi MOS a MOSFET. Pre obohateny N kanal tranzistora zobrazte prevodovy a vystupnu VA charakteristiku.Vyznacte saturacny a linearny rezim. Vysvetlite vznik saturacue.Napiste Sahove rovince.					(10b)

Created By Jesus on 15.1.2004. Good luck boys