1.   	Homogénne dotovaný kremík má pri teplote 300 K v stave tepelnej rovnováhy koncentráciu minoritných dier pn=104cm-3 a intrinzickú koncentráciu voľných nosičov náboja ni=1010 cm-3. Určte koncentráciu majoritných nosičov náboja a koncentráciu prímesných atómov pri predpoklade ich úplnej ionizácie! Je to materiál elektrónový alebo dierový? Čo je zdrojom minoritných nosičov náboja?				5b

2.   	Nevlastný polovodič má koncentráciu akceptorov 1018 cm-3. Zobrazte do spolčného grafu teplotnú závislosť koncentrácie voľných nosičov náboja a vyznačte teploty, od ktorých sa daný polovodič prestáva správať ako nevlastný polovodič. Je táto teplota význačná pre funkciu súčiastok využívajúcich priechod PN?														5b

3.   	Pre symetricky strmý priechod PN vysvetlite vznik OPN a vnútorného elektrického poľa, ktoré je príčinou jeho nesymetrických vlastností. Zobrazte rozloženie prímesných atómov a voľných nosičov náboja a pre aproximáciu ochudobnenia rozloženie priestorového náboja ionizovaných prímasí, intenzity elektrického poľa a potenciálu. Difúzne napätie.								10b

4.	Vymenujte metódy výroby priechodov PN. Znázornite graficky princíp selektívnej difúzie a časovú závislosť koncentračného  profilu prímesných atómov pre difúziu z nekonečného zdroja. Oba procesy stručne charakterizujte.												10b

5.	Kapacitná dióda – varikap. Konštrukcia planárne-epitaxnej diódy a jej koncentračný profil prímesných atómov, fyzikálny princíp, náradná schéma, základné vlastnosti, aplikačné možnosti. Čím sa líši varikap od Schottkyho diódy? Nakreslite planárnu Schottkyho diódu v reze.						10b

6.	Vysvetlite princíp činnosti bipolárneho tranzistora pomocou rozloženia minoritných nosičov náboja. Odvoďte pritom základnú rovnicu pre kolektorový prúd. Zobrazte sieť vstupných a výstupných VA charakteristík pre zapojenie tranzistora so spoločnou bázou.						10b

7.	Definujte prúdový zosilňovací činiteľ bipolárneho tranzistora v zapojení so spoločnou bázou a so spoločným emitorom. Napíšte vzťahy pre súvislosť týchto prúdových zosilňovacích činiteľov a saturačných prúdov ICBO a ICEO. Závisí prúdový zosilňovací činiteľ v zapojení so spoločnou bázou od emitorového prúdu? Ak áno, zobrazte túto závislosť a vysvetlite.								10b

8.	Znázornite a stručne vysvetlite pracovné režimy štruktúry MOS s kremíkovým substrátom typu – P. Aký je rozdiel medzi štruktúrou MOS a unipolárnum tranzistorom typu MOSFET. Pre obohatený n-kanálový tranzistor zobrazte prevodovú a výstupné VA charakteristiky. Vyznačte oblasť lineárnu a saturačnú. Vysvetlite vznik saturácie. Napíšte Sahové rovnice pre lineárnu a saturačnú oblasť.			10b