# Pasívne prvky

Zadanie:

- Oboznámte sa s prehľadom, základnými parametrami, teplotnými, frekvenčnými a šumovými vlastnosťami kondenzátorov.

- Určte typy predložených súčiastok a nájdite v katalógu ich základné parametre (typ, menovitá hodnota, menovitá odchýlka, TKR, TKC, tg (, max. napätie, max. výkon a pod.

- Zmerajte hodnoty predložených súčiastok a porovnajte s bodom 2.

- Zapojte dva odpory do série resp. paralelne a zmerajte výsledný TKR. Porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanou hodnotou TKR.

- Zapojte dva kondenzátory do série resp. paralelne a zmerajte výsledný TKC. Porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanou hodnotou.

- Odvoďte vzťah pre:

- TKR  R1 – R2

- TKR R1 (( R2

- TKC C1 – C2

- TKC C1 – C2

Úvod:

## Kondenzátory

Rozdelenie:

- MIM kondenzátory(kov-izolant-kov)

- MIE kondenzátory(kov-izolant-elektrolyt)

- keramické, s plastickým dielektrikom, sľudové, s metalizovaným papierom, sklené, so vzduchovým dielektrikom

- hliníkové, tantalové

Vlastnosti a parametre:

- Menovitá kapacita

- Keramické s nízkym (		pF ÷ 1nF

- Keramické s vysokým (	1nF ÷ 100nF

- S plastickým dielektrikom	10pF ÷ 10µF

- Elektrolytické 	do mF

- Prevádzkové napätie

- MIM	10 ÷ 1000V

- MIE	1 ÷ 100V

- Stratový činiteľ kondenzátora

- Stratový činiteľ kondenzátora je tangens uhla medzi fázorom napätia (prúdu) reálneho a ideálneho kondenzátora.

- Keramické s nízkym (	< 10-3

- Keramické s vysokým (	25•10-3

- Styroflexové	< 10-3

- S plastickou fóliou	10•10-3

- Elektrolytické	100•10-3

- Teplotný koeficient kapacity (TKC)

- Je definovaný podobne ako pre odpory

- Keramické	(+10 ÷ -1500)•106 K-1

- S plastickou fóliou	(-50 ÷ -300)•10-6 K-1

- Náhradná schéma pre striedavé signály

- L – indukčnosť prívodov

- Rs – odpor prívodov

- Rp – straty v dielektriku a izolačný odpor

- Cp – parazitná kapacita

L	Rs	Rp

Cp

## Odpory

Rozdelenie:

### A)	s premenou hodnotou 	1.	drôtové- lakované, tmelené, smaltované

### vrstvové – uhlíkové, lakosadzové, metaloxidové

### B)	premenné	1.	spojite nastaviteľné – potenciometre, trimre

### nastaviteľné v stupňoch

### Vlastnosti:

### 1.	Zaťaženie	a)	vrstvové – 1 ÷ 2 W

b)	drôtové – 300W

2.	Elektrická pevnosť	a)	uhlíkové – 150 ÷ 800V

- metalizované – 50 ÷1500V

- drôtové – 50 ÷ 2800V

3.	Změna odporu s teplotou

a)	R=R0(1+((T-T0))	uhlíkové – 10-3 ÷ 10-1 K-1

metalizované – 10-5 ÷ 10-3 K-1

drôtové – 10-4 ÷ 10-3 K-1

b)	napäťový činiteľ odporu	uhlíkové – 3÷5·10-4V-1

metalizované – 5·10-5V-1

4.	Šum – teplotný, napäťový	________

šumové napätie v prípade tep. šumu UT=2·(k·T·R·∆f

uhlíkové – 0.5µV/A(Ui≈1000UT)

metalizované – 0.02µV/N(Ui≈UT)

- Náhradná schéma

L	R

###### C

C – paraz. kapacita,

Zoznam použitých súčiastok a prístrojov:

C1 – 680pF	TK 794

C2 – 1a	TK 924

R1 – 1k2	TR 147

R2 – 680R	TR 144

Teplotný regulátor, výhrevná pec, RLCmeter HAMEG HM 1808

Tabuľka:

| t (°C) | C1 (pF) | C2 (pF) | R1 (() | R2 (() | C1 – C2 (pF) | C1 (( C2 (pF) | R1 (( R2 (() | R1 – R2 (() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 695 | 855 | 1263 | 661 | 383 | 1545 | 1925 | 434 |
| 85 | 673 | 823 | 1224 | 566 | 371 | 1487 | 1879 | 426 |

Graf:

Odvodenie vzťahov:

Sériovo R1 a R2 (paralelne C1 a C2)

Paralelne R1 a R2 (sériovo C1 a C2)

,  ,

,  ,

Výpočet:

R1(85) – R1(25)	C1(85) – C1(25)

TKR1=  —————— = -5.146·10-4 K-1	TKC1= —————— = -5.276·10-4 K-1

R1(25)(t85-t25)	C1(25)(t85-t25)

R2(85) – R2(25)	C2(85) – C2(25)

TKR2= —————— = -2.797·10-4 K-1	TKC2= —————— = -6.24·10-4 K-1

R2(25)(t85-t25)	C2(25)(t85-t25)

R1TKR1 + R2TKR2

TKRS= ————————— = -4.339·10-4 K-1

R1 + R2

R1TKR2 + R2TKR1

TKRP=(R) ————————— = -3.6·10-4 K-1

R1 R2

C1TKC1 + C2TKC2

TKCP= ————————— = -5.818·10-4 K-1

C1 + C2

C1TKC2 + C2TKC1

TKCS= (C)————————— = -5.7·10-4 K-1

C1 C2

Záver:

Teplotný koeficient odporov a kondenzátora C2  sme  v katalógu nenašli, preto sme ich nemohli porovnať s nameranými údajmi. Odpory aj kondenzátory boli v tolerancii udávanej výrobcom. Teplotný koeficient kapacity pre kondenzátor C1  sa líšil od údaju výrobcu. (podľa výrobcu TKC1 = -1.5·10-4 K-1 ) . Odpor aj kapacita sa s teplotou znižovali.