Elektronické prvky

Zadanie:

Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárneho tranzistora KF520.

- Určte typ činnosti tranzistora KF520 (obohacovací, ochudobňovací a pod.)

- Pomocou merania určte hodnotu UT prahového napätia.

- Nastavte js pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (source) v saturačnej oblasti tak, aby IDS ≈ 5mA a UDS ≈ 10V, a určte v ňom dynamickú strmosť, dynamickú výstupnú vodivosť a dynamický napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov). Odmerajte hodnoty kapacít podľa obr.1 a doplňte konkrétne hodnoty do náhradnej schémy pre striedavé signály malých amplitúd. Získané hodnoty porovnajte s katalógovými údajmi.

- Zmerajte tri výstupné a dve prevodové charakteristiky.

Upozornenie:	Unipolárne tranzistory sú citlivé na statickú elektrinu, preto s nimi pracujte zvlášť 	opatrne. Vyhýbajte sa dotyku rúk s ich elektródami!!!!

Obr.1.

Zoznam prístrojov:

Použitý prvok:	KF520

Použité prístroje:	HAMEG stavebnica,	3*multimeter,  kapacitný merač

Schéma zapojenia:

Zapojenie pre meranie prahového napätia je rovnaké, pričom Uds= 15V.

Poznámky k úlohám:

2. 	Obohacovací typ - vodivý kanál nie je prítomný pri nulovom napätí hradla

Ochudobňovací typ - vodivý kanál je prítomný už pri nulovom napätí hradla, ak UDS ≠ 0.

3. 	Pod prahovým napätím budeme z obvodového(praktického) hľadiska rozumieť také napätie

hradla voči emitoru, kedy bude v saturačnom režime tiecť kolektorom prúd      10A.

Pozn: Fyzikálna definícia je iná!

4.	dynamická strmosť  gm,  resp. S

pri Uds = konšt.

dynamický napäťový zosiľňovací činiteľ  ?

pri  ID = konšt.

dynamická výstupná vodivosť   gds

pri Ugs = konšt.

Meranie dynamických parametrov tranzistora je založené na tom istom princípe ako pri

bipolárnom tranzistore.

5.	Zmerajte tri výstupné  ID = f(UDS) , UGS = konšt.

a dve prevodové charakteristiky  ID = f(UGS) ,	 UDS = konšt.

KF 520 - N-kanálový:

Tabuľky:

|  | Uds=5V | Uds=10V |
| --- | --- | --- |
| Ugs (V) | Id (mA) | Id (mA) |
| -7 | 0,088 | 0,09 |
| -6 | 0,168 | 0,17 |
| -5 | 0,285 | 0,29 |
| -4 | 0,437 | 0,446 |
| -3 | 0,62 | 0,633 |
| -2 | 0,833 | 0,856 |
| -1 | 1,082 | 1,114 |
| 0 | 1,366 | 1,42 |
| 1 | 1,679 | 1,747 |
| 2 | 2,02 | 2,11 |
| 3 | 2,35 | 2,5 |
| 4 | 2,72 | 2,95 |
| 5 | 3,12 | 3,42 |
| 6 | 3,46 | 3,92 |
| 7 | 3,84 | 4,46 |

| Ugs= -5V |  | Ugs=0V |  | Ugs= 5V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uds (V) | Id (mA) | Uds (V) | Id (mA) | Uds (V) | Id (mA) |
| 0,0283 | 0,01 | 0,0132 | 0,01 | 0,0088 | 0,01 |
| 0,14 | 0,05 | 0,124 | 0,1 | 0,0405 | 0,05 |
| 0,29 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,0821 | 0,1 |
| 0,73 | 0,2 | 0,5 | 0,705 | 0,2 | 0,244 |
| 1 | 0,235 | 0,66 | 1 | 0,4 | 0,476 |
| 2 | 0,286 | 1,06 | 2 | 0,6 | 0,686 |
| 3 | 0,29 | 1,27 | 3 | 0,8 | 0,881 |
| 5 | 0,295 | 1,384 | 5 | 1 | 1,075 |
| 10 | 0,297 | 1,428 | 10 | 2 | 1,866 |
| 15 | 0,3 | 1,449 | 15 | 3 | 2,48 |
|  |  |  |  | 5 | 3,15 |
|  |  |  |  | 10 | 3,46 |
|  |  |  |  | 15 | 3,53 |

Vypracovanie:

- Katalógové údaje:

- UCEMAX=30V

- UGEMAX=70V

- IC=30mA

- Ptot=300mW

- y21e=>300(S , C11e=8pF

- y11e=200k( , C11=7pF , y22e=52k( , C22=7pF , y12e=200k( , C12=1,9pF pre f=10MHz