Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

## Projekt č. 1

Téma: 			          Pasívne prvky

Meno: 			Peter Kupec			školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	3.10.2003               Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	17.10.2003

Prevzaté:

Zadanie A:

Úloha č.1: Oboznámte sa s rozdelením, prehľadom, základnými parametrami,

teplotnými, frekvenčnými a šumovými vlastnosťami rezistorov,

kondenzátorov a cievok.

Vypracovanie: oboznámil som sa.

Úloha č.2: Určte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a nájdite v katalógu ich základné parametre. Zmerajte hodnoty predložených súčiastok a porovnajte namerané hodnoty s hodnotami získanými z katalógu.

Vypracovanie:

Odpory:

|  | TYP | MEN. HODNOTA | TOLER. | PN | NAM. HODNOTA | ( [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1–drôtový | TR512 | 680( | ( 5% | 15W | 699,3( | 2,83 |
| R2 | TR193 | 1k5 | ( 5% | 1W | 1,5040k( | 0,2 |

Kondenzátory:

|  | TYP | MEN. HODN. | TOLER. | UN [V] | NAM. HODN. | ( [%] | fmer | GX | vyp. tg  | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1– polyesterový | TC217 | 10nF | ( 20% | 400 | 9,7nF | 3 | 1,6kHz | 10nS |  | 9751 |
| C2–keramický | TE982 | 10nF | ( 5% | 25 | 9,55nF | 4,5 | 1,6kHz | 470nS | 0,0048 | 204,2 |
| C3–tantalový | TE131 | 15F | + 30% - 20% | 6,3 | 14,4F | 4 | 160Hz | 1,8mS | 0,125 | 8 |
| C4-hliníkový | TF007 | 100F | + 50% - 10% | 10 | 127,2F | 27,2 | 160Hz | 15,6mS | 0,122 | 8,19 |

Záver: Namerané hodnoty odpor a kondenzátorov nám vyšli v rámci ich odporúčanej tolerancie.

Úloha č.3: Odmerajte indukčnosť predloženej cievky, určte jej kvalitu a popíšte ako sa mení indukčnosť danej cievky v závislosti od polohy feritového jadra.

Vypracovanie:

|  | MEN. HODN. | UN [V] | ( [%] | fmer | vyp. tg  | Q | NAM. IND. | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 5mH | 250 | 4 | 1,6kHz | 0,03 | 29 | 5,2mH | 1,8( |

Záver: Zasunutím feritového jadra do cievky sa zmení prostredie v ktorom sa vytvárajú elektromagnetické siločiary t.j. jej indukčnosť sa zvýši.

Úloha č.5: Pomocou LC metra HM 8018 zmerajte tg δ predložených kondenzátorov a vypočítajte kvalitu meraných kondenzátorov. Vypočítané výsledky porovnajte.

Vypracovanie:

Kondenzátor C1: fmer = 1,6kHz, GX = 10nS, C1 = 9,7nF

Q = 1 / tg  = ( C1 / GX

Q = 9751 => tg  = 0,0001

Kondenzátor C2: fmer = 1,6kHz, GX = 470nS, C2 = 9,55nF

Q = 1 / tg  = ( C2 / GX

Q = 204,2 => tg  = 0,00489

Kondenzátor C3: fmer = 160Hz, GX = 1,8mS, C3 = 14,4F

Q = 1 / tg  = ( C3 / GX

Q = 8 => tg  = 0,125

Kondenzátor C4: fmer = 160Hz, GX = 15,6mS, C4 = 127,2F

Q = 1 / tg  = ( C4 / GX

Q = 8,19 => tg  = 0,122

Zadanie B:

Úloha č.8: Navrhnite dolnopriepustný alebo hornopriepustný filter použitím

dvojice Rx a Cy z predložených súčiastok. Vypočítajte časovú konštantu a medznú frekvenciu zvoleného zapojenia.

Vypracovanie:

fm = 1/ (2  R C) – medzná frekvencia

 = R C – časová konštanta

Rx k(, Cy = 9,7nF

 = 14,58fm = 10,9kHz

UiA = 6V			UOAVYP = UiA /  = 6 /  = 4,24V ( 4,2V

UOA = 4,2V

(´

Záver: Náš navrhnutý dolnopriepustný filter obsahoval tieto súčiastky: kondenzátor 10nF a odpor 1,5k(, z tohoto nám vyšla medzná frekvencia presne 10,9kHz. Podľa merania na osciloskope nám vyšla chyba merania výstupného napätia o 0,04V a fázového posunu o 0°20´.