Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt č.2

Téma: Fyzikálne vlastnosti polovodičov a polovodičové diódy

Meno: Peter Kupec					školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	24.10.2003

Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	31.10.2003

Prevzaté:

# Stabilizačná diódy

Zadanie A:

Úloha č.1: Oboznámte sa so základnými vlastnosťami a s katalógovými parametrami predložených stabilizačných diód.

Vypracovanie:

|  | IZMAX [mA] | PTOT [mW] | IZ [mA] | UZ [V] | RZ [(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ 241 8V2 | 40 | 400 | 5 | 7,7 – 8,7 | 7 |
| KZ 261 5V6 | 180 | 1300 | 100 | 5 – 6,2 | < 2 |

Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.2: Zmerajte VA-charakteristiky stabilizačných diód v priepustnom

i v závernom smere a znázornite graficky ID = f (UD):

a) pre diódu s UZ < 5V

b) pre diódu s UZ > 6V

Vypracovanie:

Pracovný bod:	0,1 IZMAX < IZPB < 0,2 IZMAX

pre KZ 241 8V2	4mA < 5mA <8mA

pre KZ 261 5V6	18mA < 20mA < 36mA

| KZ 241 8V2 |
| --- |
| IF [(A] | 100 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
| UF [mV] | 620 | 650 | 675 | 701 | 771 |
| KZ 261 5V6 |
| UF [mV] | 555 | 590 | 617 | 643 | 705 |

| KZ 241 8V2 |
| --- |
| IR [A] | 10( | 100( | 250( | 500( | 1m | IZPB | IZPB + 1 | 15m | 20m |
| UR [V] | 7,984 | 7,983 | 7,983 | 8,002 | 8,026 | 8,139 | 8,159 | 8,363 | 8,361 |
| KZ 261 5V6 |
| UR [V] | 2,554 | 3,282 | 3,613 | 3,88 | 4,151 | 5,02 | 5,021 | 5,006 | 5,02 |

Záver: Z volt - ampérových charakteristík vyšlo že, stabilizačná dióda na 5V6 sa v priepustnom smere otvorila skôr ako tá druhá a v závernom smere pri stabilizačnej dióde na 8V2 vyšiel strmší spád prúd počas Zenerovho napätia ako pri tej prvej, mohlo byť zapríčinené aj nedostatkom bodov na popísanie krivky.

Úloha č.3: Zmerajte závernú časť VA-charakteristiky predložených stabilizačných diód pri teplote 363 K a znázornite graficky ID = f (UD) do grafu z úlohy č.2.Vzájomne porovnajte priebehy VA-charakteristík v závernom smere namerané v úlohách 2. a 3.

Vypracovanie:

| KZ 241 8V2 |
| --- |
| ID [A] | 10( | 100( | 250( | 500( | 1m | IZPB | IZPB + 1 | 15m | 20m |
| UD [V] | 8,176 | 8,179 | 8,182 | 8,201 | 8,224 | 8,337 | 8,37 | 8,553 | 8,61 |
| KZ 261 5V6 |
| UD [V] | 2,453 | 3,186 | 3,51 | 3,777 | 4,043 | 4,915 | 4,977 | 4,898 | 4,915 |

#### T = 99°C

Záver: Pri teplote 99°C sa VA- charakteristika v závernom smere stabilizačnej diódy na 5V6 posunula smerom bližšie k osi y, pritom tej druhej diódy sa posunula od osi y. To majú za následok rôzne nedeštruktívne javy na jednotlivých diódach, na prvej dióde (8V2) lavínov jav na druhej dióde tunelov jav.

Úloha č.4: V pracovnom bode (IZ, UZ) určte TKUZ pre dve rôzne teploty. Určte typ prierazu priechodu PN.

Vypracovanie:

Pre KZ 241 8V2

IZ = 5mA

T2 = 99°C = 372 K

T1 = 20°C = 293 K

UZ1 = 8,337 V

UZ2 = 8,139 V

TKUZ = = 3,01 . 10-3 K-1 > 0 uplatňuje sa lavínov jav.

Pre KZ 261 5V6

IZ = 20mA

T2 = 99°C = 372 K

T1 = 20°C = 293 K

UZ1 = 4,915 V

UZ2 = 5,02 V

TKUZ = = - 1,32 . 10-3 K-1 < 0 uplatňuje sa tunelov jav.

Záver: Na stabilizačnej dióde na 8V2 nám vyšiel teplotný zenerov koeficient väčší ako nula, to znamená, že na danej diódy na v závernom smere uplatňuje lavínov jav, na druhej dióde nám vyšiel teplotný zenerov koeficient záporný tu sa uplatňuje tunelov jav.

Úloha č.5: Vypočítajte diferenciálny odpor rz, jednosmerný odpor RZ a činiteľ

nelinearity n predložených stabilizačných diód. Porovnajte nameranú

hodnotu rz s katalógovou hodnotou.

Vypracovanie:

Pre KZ 241 8V2

RZ =  = 8,139 / 0,005 = 1,627k(

rz =  = 0,01 / 0,002 = 5(

n =  = 1627 / 5 = 325,4

Pre KZ 261 5V6

RZ =  = 5,02 / 0,02 = 251 (

rz =  = 0,028 / 0,01 = 2,8(

n =  = 251 / 2,8 = 89,64

Záver: Pri stabilizačnej dióde na 8V2 nám vyšiel rozdiel diferenciálnych odporov nám vyšiel 2(, čo predstavuje odchýlku 28%, činiteľ nelinearity nám vyšiel 325,4. Pri druhej dióde nám vyšiel rozdiel diferenciálnych odporov 0,8(, čo predstavuje odchýlku 40% a zároven podľa katalógovej hodnoty odpor nie je v danom rozsahu, činiteľ nelinearity nám vyšiel 89,64.

Úloha č.6: Vypočítajte aký veľký musí byť predradný odpor k danej stabilizačnej dióde, aby vznikol spoľahlivý stabilizátor napätia.

Vypracovanie: RL = 8,25 k( => RP 310,86 (

Záver: Pomocou ohmovho zákona sme z horeuvedeného obrázku vypočítali hodnotu predradného odporu 310,86(.

Zadanie B:

Úloha č.7: Overte činnosť jednoduchého stabilizátora - použite jednosmerné

napájacie napätie od 0V do 20V, vypočítaný predradný odpor a záťaž

o veľkosti RL1, RL2 a RL3.

Vypracovanie: 	RPVYP = 310(, RPMER = 301(

UN = 10V

UD = 8,037V

ID = 5mA

Záver: