Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt č.4

Téma: Bipolárne a unipolárne tranzistory

Meno: Peter Kupec					školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	14.11.2003

Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	28.11.2003

Prevzaté:

Bipolárne tranzistory - SB

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506.

Vypracovanie:

| UCBmax | 75V | -IEmax | 500mA | IB (UCB=10V, -IE = 10mA) | 80-290mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCER | 50V | IBmax | 50mA | IB (UCB=10V, -IE= 5µA) | <1µA |
| UEbmax | 7V | ICBO (UCB=60V) | …10nA | UBES (IC=150mA, IB=15mA) | <1,3V |
| ICmax | 500mA | ICBO (UCE=30V) | …1µA | UCES (IC=150mA, IB=15mA) | <1,5V |
| Ptot | 0.8W | IEBO (UEB= 5V) | …10µA | r bb (UCB=10V, -IE = 10mA) | 35Ω |

Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.2: Overte funkčnosť priechodov meraného tranzistora.

Vypracovanie: Priechody B-C a B-E sa správali ako diódy zapojené v priepustnom smere, priechody C-B a E-B sa správali ako diódy zapojené v závernom smere.

Záver: Priechody zapojené v priepustnom smere sa správali ako kremíkové diódy, a taktiež aj v závernom smere.

Úloha č.3: Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U  charakteristík tranzistora v zapojení so spoločnou bázou.

Vypracovanie:

Záver: Schéma je navrhnutá na meranie potrebných vstupných a výstupných charakteristík.

Úloha č.4: Zmerajte a graficky znázornite prevodovú prúdovú charakteristiku IC=f(IE) pri UCB= 10V, dve vstupné charakteristiky IE = f(UEB) pri UCB = konštanta (0V, 15V) a tri výstupné charakteristiky IC = f(UCB) pri IE= konštanta (0µA, 10mA, IEP2) tranzistora v zapojení so spoločnou bázou.

Vypracovanie:

| UCB = 10V |
| --- |
| IE [mA] | IC = [mA] |
| 0 | 0,001 |
| 0,1 | 0,1 |
| 0,2 | 0,1972 |
| 1 | 0,982 |
| 5 | 4,95 |
| 10 | 9,88 |
| 20 | 19,55 |
| IE [mA] | UCB = 0V | UCB = 10V |
|  | UEB [mV] | UEB [mV] |
| 0 | 3,5 | 5 |
| 0,1 | 563 | 568 |
| 0,2 | 585 | 587 |
| 0,5 | 608 | 609 |
| 1 | 627 | 626 |
| 5 | 670 | 644 |
| 10 | 697 | 612 |
| 15 | 727 | 561 |

| IE = 0(A | IE = 5mA = -IEP2 | IE = 10mA |
| --- | --- | --- |
| UCB [V] | IC [(A] | UCB [V] | IC [mA] | UCB [V] | IC [mA] |
| -2,91m | 0 | -0,7299 | 0 | -0,695 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 9,83 | 0 | 4,89 |
| 1 | 0,1 | 1 | 9,84 | 1 | 4,9 |
| 2 | 0,2 | 2 | 9,85 | 2 | 4,9 |
| 5 | 0,5 | 5 | 10,03 | 5 | 4,9 |
| 8 | 0,8 | 8 | 10,1 | 8 | 4,91 |
| 10 | 1 | 10 | 10,14 | 10 | 4,92 |

Záver: Pri vstupnej charakteristike nastala veľká skoková zmena napätia preto sme museli tam pridať pomocné body na vykreslenie približne správnej charakteristiky. Pri prevodovej charakteristike sa pri UCB = 10V charakteristika začala nakláňať doľava čo by znamenalo, že tranzistor by tam mal záporný dynamický odpor.

Úloha č.5: V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 -IEP1=10mA, UCB1=10V a P2 -IEP2, UCBP2=10V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IE, IC, UEB, UCB a h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SB).

Vypracovanie:	Pracovné body P1: UCBP1 = 10V	-IEP1 = 10mA

P2: UCBP2 = 10V	-IEP2 = 5mA

|  | UCB [V] | -IE [mA] | UEB [V] | IC [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10 | 10 | 0,623 | 10,08 |
| P1´ | 10 | 11 | 0,616 | 11,11 |
| P1´´ | 11 | 10 | 0,612 | 10,05 |
| P2 | 10 | 5 | 0,629 | 4,92 |
| P2´ | 10 | 6 | 0,631 | 5,93 |
| P2´´ | 11 | 5 | 0,633 | 4,93 |

P1:

h11b = |UCB = konšt. = 7 (	h21b = |UCB = konšt. = 1,03

h22b = |IE = konšt. = 30 (S	h12b = |IE = konšt. = 0,011

P2:

h11b = |UCB = konšt. = 2 (	h21b = |UCB = konšt. = 1,01

h22b = |IE = konšt. = 10 (S	h12b = |IE = konšt. = 0,004

Záver: Z hodnôt h - parametrov sme si vypočítali prvky pre náhradnú schému tranzistora, t.j. vstupný odpor, zosilňovací činiteľ a výstupnú vodivosť.

- Úloha č.6: Z nameraných charakteristík vypočítajte:

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup,

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ α.

Vypracovanie:

RVST =  =  = 69,7 (		pri UCB = 0V

RVST =  =  = 61,2 (		pri UCB = 10V

rVST = =  = 5,7 (		pri UCB = 0V

rVST = =  = 3,6 (		pri UCB = 10V

(ST =  =  = 1,008

Záver: Jednotlivé položky sme vypočítali z grafu cez pracovný bod tranzistora a pri rôznych hodnotách napätia. Zo statického prúdového činiteľa sme zistili ako je schopný tranzistor zosilniť prúd na kolektore oproti bázovému prúdu.