Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt č.4

Téma: Bipolárne a unipolárne tranzistory

Meno: Peter Kupec					školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	21.11.2003

Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	5.12.2003

Prevzaté:

Bipolárne tranzistory - SE

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506.

Vypracovanie:

| UCBmax | 75V |  |
| --- | --- | --- |
| UCER | 50V | h11e | 2.2k( |
| UEbmax | 7V | h12e | 36000 |
| ICmax | 0.5A | h21e | 30-100 |
| Ptot | 0.8W | h22e | 12.5(S |

Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.2: Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h-parametrov pre pracovné body P1: ICP1 = 1mA, UCEP1 = 5V a P2: ICP2, UCEP2 = 5V.

Vypracovanie:

pracovný bod  P1:	UB = 0,63 V			P2:	UB = 0,69 V

IB = 22,5 (A			IB = 186 (A

UC = 5,02 V				UC = 5 V

IC = 1 mA				IC = 5,98 mA

( = 44				( = 32

h11 = 1640 (			h11 = 217 (

h21 = 51				h21 = 35

h22 = 1 (S				h22 = 10 (S

Záver: Na danom prístroji sme si zobrazili jednotlivé výstupné charakteristiky a z nich vypočítal jednotlivé napätia, zosilnenie a h-parametre. Týmto sa dalo jednoducho odskúšať, že či je daný tranzistor funkčný.

Úloha č.3: Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. Zmerajte a graficky znázornite tri vstupné charakteristiky IB = f(UBE) pri UCE = konštanta (0V, 0.1V, 5V) a tri výstupné charakteristiky IC = f(UCE) pri IB = konštanta (0µA, IBP1, IBP2) tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

Vypracovanie:

| UCE = 5V |
| --- |
| IB [mA] | IC [mA] |
| 10( | 0,45 |
| 25( | 1,322 |
| 50( | 2,88 |
| 75( | 4,5 |
| 100( | 6,13 |
| 250( | 17,15 |
| 500( | 39,4 |
| 1 | 92,3 |
| 2 | 215 |
| IB[mA] | UCE = 0V | UCE = 5V |
|  | UBE [mV] | UBE [mV] |
| 10( | 510 | 603 |
| 25( | 550 | 629 |
| 50( | 573 | 648 |
| 75( | 589 | 658 |
| 100( | 597 | 667 |
| 250( | 626 | 674 |
| 500( | 649 | 666 |
| 1 | 671 | 650 |
| 2 | 695 | 580 |

| UCE [V] | IB = 0(A | IB = 17(A | IB = 169(A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC [nA] | IC [(A] | IC [mA] |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | 0 | 5 | 2,87 |
| 0,1 | 0 | 130 | 5,9 |
| 0,2 | 0 | 736 | 9,98 |
| 0,3 | 0 | 763 | 10,24 |
| 0,5 | 0 | 783 | 10,31 |
| 1 | 100 | 788 | 10,47 |
| 2 | 200 | 796 | 10,8 |
| 5 | 500 | 812 | 10,84 |
| 10 | 1000 | 835 | 10,98 |

Záver: Schéma je navrhnutá na meranie potrebných vstupných a výstupných charakteristík. Pri vstupnej charakteristike nastala veľká skoková zmena napätia preto sme museli tam pridať pomocné body na vykreslenie približne správnej charakteristiky. Pri prevodovej charakteristike sa pri UCB = 10V charakteristika začala nakláňať doľava čo by znamenalo, že tranzistor by tam mal záporný dynamický odpor.

Úloha č.4: V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 ICP1=1mA, UCEP1=5V a P2 ICP2, UCEP2=5V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IB, IC, UBE, UCE a h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc

a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h parametre v pracovnom bode P2 .

Vypracovanie:

|  | UCE [V] | -IC [mA] | UBE [V] | IB [(A] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5 | 1 | 0,609 | 14 |
| P1´ | 5 | 2 | 0,631 | 28,6 |
| P1´´ | 6 | 1 | 0,619 | 15,3 |
| P2 | 5 | 6 | 0,666 | 83,8 |
| P2´ | 5 | 8 | 0,67 | 104,2 |
| P2´´ | 7 | 6 | 0,657 | 82,5 |

P1:

h11 = |UCE = konšt. = 1506,84 (	h21 = |UCE = konšt. = 68,493

h22 = |IB = konšt. = 183 mS		h12 = |IB = konšt. = 0,012

P2:

h11 = |UCE = konšt. = 196,07 (		h21 = |UCE = konšt. = 98,03

h22 = |IB = konšt. = 1,2 mS		h12 = |IB = konšt. = 0,076

Záver: Z hodnôt h - parametrov pre druhý pracovný bod sme si vypočítali prvky pre náhradnú schému tranzistora, t.j. vstupný odpor, zosilňovací činiteľ a výstupnú vodivosť a potom ju vykreslili.

Úloha č.5: Z nameraných charakteristík vypočítajte:

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup,

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ β (h21E).

- Vypracovanie:

= 7,966 k		vstupný jednosmerný odpor

= 194,17 		vstupný dynamický odpor

= 71,77		prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ

Záver: Pomocou grafu vstupnej charakteristiky daného tranzistora sme si vypočítali jednotlivé prvky, ktoré charakterizujú zvolený tranzistor, napr. prúdový zosilňovací činiteľ nám vyjadruje koľkokrát je výstupný prúd väčší ako vstupný prúd.

Úloha č.6: Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom tranzistora?

Vypracovanie:

Saturačná oblasť – tranzistor sa využíva na spínanie

Aktívna oblasť – tranzistor sa využíva na zosilňovanie

Záver: Náčrtok je v obrazovej prílohe.