Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt č.4

Téma: Bipolárne a unipolárne tranzistory

Meno: Peter Kupec					školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	28.11.2003

Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	.11.2003

Prevzaté:

Unipolárne tranzistory - JFET

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa z vlastnosťami JFET-u a s katalógovými údajmi JFET tranzistora KS 4393.

Vypracovanie:

| IGmax | 50 mA |
| --- | --- |
| UDSmax | 40 V |
| UGSmax | -40 V |
| UGDmax | -40 V |
| PDSmax | 300 mW |
| IDSS | 5-30 mA (UGS = 0V) |
| rDS(on) | 100  (UGS = 0V, ID = 1mA) |
| UGSoff | -4V pri ID = 1nA |
| IDon | 3mA pri UGSoff = -5V |

Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.2: Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HM 8042.

Odsimulujte I-U charakteristiky unipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti hodnôt prúdov a napätí daného tranzistora v zapojení so spoločným emitorom vo zvolenom pracovnom bode ako aj hodnoty y-parametrov v tomto bode.

Vypracovanie:

pracovný bod  P1:	UG = -0,4 V			P2:	UG = -0,1 V

IG = 0 (A				IG = 0 (A

UD = 10,08 V			UD = 10,08 V

ID = 5,03 mA			ID = 8,49 mA

y21 = 4,84 mS			y21 = 6,6 mS

y22 = 50 (S				y22 = 60 (S

Záver: Na danom prístroji sme si zobrazili jednotlivé výstupné charakteristiky a z nich vypočítal jednotlivé napätia a y-parametre. Týmto sa dalo jednoducho odskúšať, že či je daný tranzistor funkčný.

Úloha č.3: Zmerajte štyri výstupné a tri prevodové charakteristiky unipolárneho

tranzistora KS 4393 a overte správnosť merania konštrukciou prevodovej charakteristiky z nameranej výstupnej charakteristiky tranzistora.

Vypracovanie:

| UDS [V] | UGS = -1,5V | UGS = -0,916V | UGS = -0,531V | UGS = 0V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] | ID [mA] | ID [mA] | ID [mA] |
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 0,2 | 0,376 | 1,146 | 1,75 | 2,48 |
| 0,5 | 0,6 | 2,38 | 3,75 | 5,43 |
| 1 | 0,726 | 3,38 | 5,9 | 9,38 |
| 2 | 0,835 | 3,94 | 7,3 | 12,65 |
| 3 | 0,9 | 4,18 | 7,71 | 13,56 |
| 5 | 0,99 | 4,44 | 8,1 | 14,15 |
| 8 | 1,083 | 4,68 | 8,4 | 14,32 |
| 10 | 1,135 | 4,8 | 8,5 | 14,32 |

| UGS [V] | UDS = 1V | UDS = 5V | UDS = 10V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] | ID [mA] | ID [mA] |
| 0 | 9,44 | 14,22 | 14,7 |
| -0,1 | 9,37 | 12,8 | 13,05 |
| -0,2 | 8 | 11,66 | 11,96 |
| -0,531 | 6 | 8 | 8,45 |
| -0,6 | 5,7 | 7,37 | 7,73 |
| -0,8 | 4,2 | 5,66 | 5,85 |
| -0,961 | 3,28 | 4,26 | 4,6 |
| -1,2 | 2,22 | 2,56 | 2,8 |
| -1,5 | 0,5 | 0,95 | 1,16 |

Záver: Z prevodovej charakteristiky možno určiť aký maximálny prúd potečie vo výstupnej charakteristike, pri danom napätí. To znamená, že zo zvoleného napätia si cez graf odčítame hodnotu prúdu a prenesieme do výstupnej charakteristiky.

Úloha č.4: Z nameraných charakteristík určte hodnotu UT  prahového napätia JFET tranzistora.

Vypracovanie:

UT = -2,05V

Záver: Prahové napätie tranzistora sme dostali nastavením hodnôt UDS = 10V a ID = 10(A a hodnota UGS nám ukazovala naše prahové napätie.

Úloha č.5: Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určte v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).

- Vypracovanie:

výstupný odpor

r0 = |UGS = konšt. = 10k( pri UGS = -0,531V

strmosť tranzistora

gm = |UDS = konšt. = 9,4mS pri UDS = 10V

napäťový zosilňovací činiteľ

(u = |Id = konšt. = 83,33 pri ID = 5mA

| ID = 5mA | UDS = 10 V | UGS = -0,91V |
| --- | --- | --- |
| ID = 5mA | UDS = 5 V | UGS = -0,85V |

Záver: Výstupný odpor sme odčítali z tabuľky v časti výstupnej charakteristiky kde už sa hodonta prúdu vôbec nemenila v závislosti od napätia. Strmosť tranzistora sme vypočítali z tabuľky, resp. z grafu ako smernicu v danej hodnote napätia. Na meranie napäťového zosilňovacieho činiteľa sme museli zvlášť namerať hodnoty UDS a UGS s pomocou ktorých sme cez malé zmeny vypočítali danú veličinu.