Slovenská Technická Univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky

Projekt č.4

Téma: Bipolárne a unipolárne tranzistory

Meno: Peter Kupec					školský rok:		2003/2004

Meno spolupracovníka: 					odcvičené dňa:	5.12.2003

Číslo pracoviska: 		P2				odovzdané dňa:	12.12.2003

Prevzaté:

Unipolárne tranzistory – MOS FET

Zadanie :

Úloha č.1: Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárnych tranzistorov KF 521.

Vypracovanie:

UG1Emax = ±20V 			y21e ≥ 3.5 mA/V (IC = 5mA UCE = 6V)

UCEmax = 20V (UG1E =-6V)

ICEmax = 10mA

ICES = 2...7mA

PTOT = 100mW

-UG1ET =3V (IC =10µA, UCE= 6V)

Záver: Oboznámil som sa.

Úloha č.3: Pomocou merania určite hodnotu UP, prahového napätia tranzistora pri UBS=-10V. Zistite ako vplýva napätie medzi substrátom a emitorom UBS na prahové napätie UP a tento vplyv vysvetlite.

Vypracovanie: 		UDS = 6V	ID = 10(A

UP = UGS = -0,828V

| UBS [V] | UP [V] = UGS |
| --- | --- |
| -10 | -0,828 |
| -6 | -1,129 |
| -4 | -1,33 |

Záver: Vplyv napätia medzi substrátom a emitorom bol taký, že zo zväčšujúcim sa napätím UBS sme potrebovali aj menšie napätie UGS na to aby vopred vytvorené hradlo zaniklo.

Úloha č.4: Zmerajte sieť výstupných charakteristík unipolárneho tranzistora KF521 ID=f(UDS) s parametrom UGS pri UBS=-10V.

Vypracovanie:

UGSPB = 0,7V

| UDS [V] | UGS = -1V | UGS = 0V | UGS = UGSPB | UGS = 1V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] |
| 0,25 | 30 | 0,44 | 0,703 | 0,967 |
| 0,5 | - | - | 1,51 | 1,829 |
| 0,75 | 41,2 | 1,054 | 2,09 | 2,53 |
| 1 | 45 | 1,21 | 2,54 | 3,11 |
| 1,5 | 51,1 | 1,351 | 3,06 | 3,84 |
| 2 | 57,4 | 1,435 | 3,3 | 4,19 |
| 3 | 70,1 | 1,564 | 3,56 | 4,53 |
| 4 | 83,3 | 1,663 | 3,76 | 4,77 |
| 6 | 111,5 | 1,89 | 4,1 | 5,13 |
| 8 | 143,4 | 2,09 | 4,38 | 5,45 |

Záver: Čím väčšie bolo napätie UGS tým väčší prúd pretekal tranzistorom, pretože tranzistor pracoval v obohacovacom režime.

Úloha č.5: Zostrojte sieť prevodových charakteristík tranzistora ID=f(UGS) s parametrom UDS pri UBS=-10V z nameraných výstupných charakteristík.

- Vypracovanie:

| UGS [V] | UDS = 0,25V | UDS = 0,5V | UDS = 0,75V | UDS = 1V | UDS = 1,5V | UDS = 2V | UDS = 3V | UDS = 4V | UDS = 6V | UDS = 8V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] |
| -1 | 30 | - | 41,2 | 45 | 51,1 | 57,4 | 70,1 | 83,3 | 111,5 | 143,4 |
| 0 | 0,44 | - | 1,054 | 1,21 | 1,351 | 1,435 | 1,564 | 1,663 | 1,89 | 2,09 |
| UGSPB | 0,703 | 1,51 | 2,09 | 2,54 | 3,06 | 3,3 | 3,56 | 3,76 | 4,1 | 4,38 |
| 1 | 0,967 | 1,829 | 2,53 | 3,11 | 3,84 | 4,19 | 4,53 | 4,77 | 5,13 | 5,45 |

Záver: Prehodeným funkčnej hodnoty a parametra sme zostrojili jednotlivé prevodové charakteristiky. Čím bolo väčšie napätie UDS tým bola charakteristika strmšia.

Úloha č.6: Vyznačte jednotlivé pracovné oblasti JFET tranzistora do graficky

spracovaných sietí volt-ampérových charakteristík.

- Vypracovanie: Vypracovanie v grafickej prílohe.

Záver: Nakreslili sme hranicu medzi aktívnym a saturačným režimom. Charakteristiku v treťom kvadrante sme nemerali preto sme nemohli naznačiť hranicu medzi triódovým a nulovým režimom.

Úloha č.7: Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určite v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).

- Vypracovanie:

| UGS = konštanta | UDS = konštanta | ID = konštanta |
| --- | --- | --- |
| UDS = 6V | ID = 4mA | UGS = 0,7V | UDS = 6V | UDS = 6V | UGS = 0,7V |
| UDS = 7V | ID = 4,22mA | UGS = 0,9V | UDS = 5,386V | UDS = 7V | UGS = 0,647V |

r0 = 4,545 k(

gm = 3,07 S

(u = 37,73

gDS = 220 nS

Záver: V okolí pracovného bodu sme si pri udržiavaní parametrov menili požadované veličiny a z nich sme si už vedeli vypočítať jednotlivé parametre tranzistora typu MOSFET.