Slovenská technická univerzita v Bratislave

# Fakulta elektrotechniky a informatiky

Predmet:  Elektronické prvky

## Názov:  Bipolárne tranzistory SB

13.11. 2002

## Gabriel Valkay

Zadanie:

1. Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506.

2. Overte funkčnosť priechodov meraného tranzistora.

3. Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločnou bázou.

4. Zmerajte a graficky znázornite prevodovú prúdovú charakteristiku IC = f(IE) pri UCB= 10V, dve vstupné charakteristiky IE = f(UEB) pri UCB = konštanta (0V, 15V) a tri výstupné charakteristiky IC = f(UCB) pri IE= konštanta (0 µA, 10mA, IEP2) tranzistora v zapojení so spoločnou bázou.

5. V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 -IEP1=10mA, UCB1=10V a P2 -IEP2, UCBP2=10V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IE, IC, UEB, UCB a h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SB).

6. Z nameraných charakteristík vypočítajte:

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rvst, rvst,

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ .

Vypracovanie:

Úloha 1:

Typ tranzistora KF 506

| UCBmax | 75V | -IEmax | 500mA | IB (UCB=10V, -IE=10mA) | 80-290mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCER | 50V | IBmax | 50mA | IB (UCB=10V, -IE=5μA) | <1μA |
| UEbmax | 7V | ICBO (UCB = 60V) | β10nA | UBES (IC=150mA, IB=15mA) | <1,3V |
| ICmax | 500mA | ICBO (UCE = 30V) | β1μA | UCES (IC=150mA, IB=15mA) | <1,5V |
| Ptot | 0,8W | IEBO (UEB = 5V) | β10μA | rbb (UCB=10V, -IE=10mA) | 35Ω |

ICmax = 500mA, Ptot  = 0,8W, UEbmax  = 7V

Úloha 2:

Funkčnosť prechodu sme overili tak, že sme premerali charakteristiky prechodov E-B a C-B.

Na základe toho sme aj určili typ tranzistora.

Úloha 3:

Úloha 4:

Prevodová prúdová charakteristika

Meriame závislosť IC = f(IE) pri UCB= 10V

| - IE [mA] | 0 | 0,1 | 0,5 | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] | 0,001 | 0,0986 | 0,978 | 4,92 | 9,86 | 19,85 |

Vstupné charakteristiky

Meriame závislosť  IE = f (UEB)

|  | UCB = 0V | UCB = 15V |
| --- | --- | --- |
| -IE [mA] | -UEB [V] | -UEB [V] |
| 0,1 | 0,57 | 0,579 |
| 0,2 | 0,6 | 0,594 |
| 0,5 | 0,626 | 0,603 |
| 1 | 0,644 | 0,612 |
| 5 | 0,687 | 0,632 |
| 10 | 0,705 | 0,643 |
| 20 | 0,726 | 0,651 |

Výstupné charakteristiky

Meriame závislosť IC = f(UCB)

-IE=0μA

| UCB [V] | -0,5 | -0,329 | -0,2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [μA] | -13,5 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |

-IE=4mA

| UCB [V] | -0,774 | -0,5 | -0,2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] | 0 | 3,85 | 3,92 | 3,92 | 4,00 | 4,02 | 4,1 | 4,1 | 4,15 |

-IE=10mA

| UCB [V] | -0,772 | -0,5 | -0,2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [mA] | 0 | 9,92 | 9,925 | 9,925 | 9,93 | 9,93 | 9,94 | 9,95 | 9,96 |

IC = f(UCB)

Pozn.: V závislosti pri IE=0μA je IC v jednontkách [μA]!!!

Úloha 5:

Parametre H matice sú dané meraniami naprázdno a nakrátko

, vstupný odpor pri výstupe nakrátko

, spätnoväzobný prenos napäťový pri vstupe naprázdno

, prúdový zosilňovací činiteľ pri výstupe nakrátko

, výstupná vodivosť pri vstupe naprázdno

|  | UCB [V] | IC [mA] | UEB [V] | -IE [mA] | h11b [Ω] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10 | 11,51 | 0,44 | 10 | 500 |
| P2 | 10 | 4,09 | 0,53 | 4 | h21b |
|  | UCB | IC‘=IC±ΔIC | UEB‘=UEB±ΔUEB | -IE‘=-IE±ΔIE | 3,55 |
| P1’ | 10 | 10,8 | 0,34 | 10,2 | h22b [μS] |
| P2‘ | 10 | 4,18 | 0,52 | 4,1 | 0,001775 |
|  | UCB‘‘ ± ΔUCB | IC‘‘=IC±ΔIC | UEB‘‘=UEB±ΔUEB | -IE | h12 |
| P1‘‘ | 10,4 | 10,6 | 0,34 | 10 | 0,25 |
| P2‘‘ | 10,4 | 4,03 | 0,52 | 4 |  |

Úloha 6:

vstupný jednosmerný odpor

vstupný dynamicky odpor

statický prúdový zosilňovací činiteľ v zapojení so spoločnou bázou

|  | Rvst [Ω] | rvst [Ω] | αst |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 44 | 500 | 1,151 |
| P2 | 132,5 | 100 | 1,0225 |

Vyhodnotenie:

Oboznámili sme sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506. Funkčnosť prechodu sme overili tak, že sme premerali charakteristiky prechodov E-B a C-B. Na základe toho sme aj určili typ tranzistora.

Navrhli sme a zapojili obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločnou bázou.

Namerané charakteristiky sme vyniesli do grafov, z ktorých možno predpokladať, že meranie prebehlo úspešne, pretože zodpovedajú teoretickým závislostiam.