Slovenská technická univerzita v Bratislave

# Fakulta elektrotechniky a informatiky

Predmet:  Elektronické prvky

## Názov:  Unipolárne tranzistory JFET

27. 11. 2002

## Gabriel Valkay

Zadanie:

1. Oboznámte sa s vlastnosťami JFET-u a s katalógovými údajmi JFET tranzistora KS 4393.

2. Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky unipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti hodnôt prúdov a napätí daného tranzistora v zapojení so spoločným emitorom vo zvolenom pracovnom bode ako aj hodnoty y-parametrov v tomto bode.

3. Zmerajte tri výstupné a tri prevodové charakteristiky unipolárneho tranzistora KS 4393 a overte správnosť merania konštrukciou prevodovej charakteristiky z nameranej výstupnej charakteristiky tranzistora

4. Pomocou merania určite hodnotu UT prahového napätia JFET tranzistora.

5. Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určite v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).

Vypracovanie:

Úloha 1:

Tranzistor KS 4393

N-kanál –JFET na spínacie aplikácie

IGmax = 50 mA 		IDSS = 5(30mA (UGS =0V)

UDSmax = 40V 			rDS(on) = 100Ω(UGS =0V, ID = 1mA)

UGSmax = -40V 		UGSoff = -4V pri ID =1 nA

UGDmax = -40V 		IDon =3 mA pri UGSoff =-5V

PDSmax = 300mW

Úloha 2:

Pracovný bod: ID = 5mA     UDS = 10V

VG = -1,3V;    IG = -0,05μA;    UD = 10V;    ID = 5mA;    y21 = 7450μS;    y22 = 120μS

Úloha 3:			                 Schéma zapojenia

Pracovné body:   	P1: 	ID = 5mA a UDS = 10V

P2: 	ID = 7mA a UDS = 10V

Výstupné charakteristiky

ID = f(UDS)  |   UGS = 0V, UGSP1, UGSP2, -1,5V

UGSP1 = -0.85V

UGSP2 = -0.55V

| UDS [V] | UGS = 0V | UGSP2 = -0.55V | UGSP1 = --0.85V | UGS = -1,5V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ID [mA] |
| 0,2 | 1.95 | 0.35 | 0.38 | 0,73 |
| 0,5 | 4.96 | 0.90 | 0.92 | 1,25 |
| 0,8 | 7.45 | 2.07 | 1.4 | 1,47 |
| 1 | 8.45 | 3.73 | 1.8 | 1,59 |
| 2 | 11.32 | 6.09 | 4.06 | 1,9 |
| 5 | 12.82 | 7.55 | 4.8 | 2,38 |
| 9 | 13.38 | 7.87 | 4.96 | 2,75 |
| 10 | 13.45 | 7.96 | 5.04 | 2,83 |

Prevodové charakteristiky.

ID = f(UGS)  |   UDS = 10V, 5V, 1V

| UDS [V] | ID [mA] |
| --- | --- |
|  | UGS = 0V | UGSP2 = -0.55V | UGSP1 = -0.85V | UGS = -1,5V | UGS = 2,17V |
| 1 | 8.5 | 3.78 | 1.91 | 1,78 | 0,0005 |
| 5 | 13.2 | 7,51 | 4.59 | 2,35 | 0.006 |
| 10 | 14.1 | 8 | 5.08 | 2,87 | 0.010 |

Úloha 4:

Prahové napätie UT určíme ako priesečník predĺženej lieneárnej časti krivky ID = f(UGS) s osou napätia UGS.

UDS = 10V ...........................	UT = -1.375V

UDS = 5V   ...........................	UT = -1.25V

UDS = 1V   ...........................	UT = -1V

Úloha 5:

výstupný odpor ro :		                   ,

strmosť tranzistora gm :	                   ,

napäťový zosilňovací činiteľ (u :

dynamická výstupná vodivosť gDS:

| P1 ID = 5mA | UDS1 = 10V | UDS2 = 5,01V |
| --- | --- | --- |
|  | UGS1 = -1,3V | UGS1 = -1,2V |
| P2 ID = 8mA | UDS1 = 10V | UDS2 = 3,8V |
|  | UGS1 = -1V | UGS1 = -0,9V |

Namerané hodnoty:

### P1	ID = 5mA

UDS1 = 10V		UGS1 = -1,3V

UDS2 = 5,01V		UGS2 = -1,2V

### P2	ID = 8mA

UDS1 = 10V		UGS1 = -1V

UDS2 = 3,8V		UGS2 = -0,9V

Vypočítané hodnoty:

|  | r0 [kΩ] | gm [mS] | (u | gDS [mS] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 12,5 | 10 | 49,9 | 0,1 |
| P2 | 10 | 10.65 | 62 | 0,08 |

Vyhodnotenie:

Zmerali sme tri výstupné a tri prevodové charakteristiky unipolárneho tranzistora KS 4393. Závislosti sme vyniesli do grafov:

Pomocou merania sme určili hodnotu UT prahového napätia JFET tranzistora nasledovne:

| UDS = 10V | UT = -1.375V |
| --- | --- |
| UDS = 5V | UT = -1.25V |
| UDS = 1V | UT = -1V |

V saturačnej oblasti I-U charakteristík sme určili statické a dynamické parametre.