TÉMA 10: Bipolárny tranzistor (L,R – 2b)

odcvičené dňa:     28. 11. 2001

odovzdané dňa:      5. 12. 2001

Vypracoval:  Števove Milan

# Tréger Peter

# Zadanie a vypracovanie:

1. Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506

(včítane h - parametrov).

Katalógové údaje:

NPN – bipolárny tranzistor KF 506

UCB0 = 75 V

UCER = 50 V

UEB0 = 7 V

ICmax = 0,5 A

PCmax = 0,8 W

2. Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte   I-U charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h – parametrov  pre pracovné body P1: ICP1 = 1 mA‚ UCEP1 = 5 V a P2: ICP2 = 4 mA‚ UCEP2 = 5 V

P1:  ICP1 = 1 mA‚ UCEP1 = 5 V

P2:  ICP2 = 12 mA‚ UCEP2 = 5 V

| tab.1 | UB | IB | UC | IC | β | h11 | h21 | h22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0,57 V | 17 µA | 5,05 V | 1,02 mA | 62 | 1053 Ω | 63 | 20 µS |
| P2 | 0,67 V | 169 µA | 5,03 V | 11,63 mA | 68 | 270 Ω | 72 | 60 µS |

3. Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. Zmerajte a  graficky znázornite tri vstupné charakteristiky IB = f(UBE) pri  UCE =  konštanta (0 V; 0,5 V; 5 V) a tri výstupné charakteristiky IC = f(UCE) pri  IB =  konštanta (0 µA, IBP1, IBP2) tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

Schéma:

Vstupné charakteristiky

| tab. 2 | UCE = 0 V | UCE = 2 V | UCE = 5 V |
| --- | --- | --- | --- |
| IB [µA] | UBE [V] | IC [mA] | UBE [V] | IC [mA] | UBE [V] | IC [mA] |
| 0,1 | 0,368 | 0 | 0,424 | 1,8 µA | 0,45 | 3,3 µA |
| 1 | 0,442 | 0 | 0,516 | 35,9 µA | 0,523 | 45,5 µA |
| 10 | 0,513 | 0 | 0,587 | 505 µA | 0,586 | 509 µA |
| 20 | 0,534 | 0 | 0,606 | 1,013 | 0,606 | 1,08 |
| 50 | 0,565 | 0 | 0,633 | 2,85 | 0,63 | 2,86 |
| 100 | 0,594 | 0 | 0,654 | 5,83 | 0,65 | 6,28 |
| 150 | 0,611 | 0 | 0,667 | 9,39 | 0,656 | 10,4 |
| 200 | 0,625 | 0 | 0,676 | 12,75 | 0,659 | 15,98 |

Výstupné charakteristiky

| tab. 3 | IB = 0 µA | IB = 17 µA | IB = 169 µA |
| --- | --- | --- | --- |
| UCE [V] | IC [µA] | UBE [µV] | IC [µA] | UBE [V] | IC [mA] | UBE [V] |
| 0,05 | 0 | 2,7 | 130,5 | 0,561 | 2,87 | 0,641 |
| 0,1 | 0 | 2,7 | 436 | 0,587 | 5,9 | 0,658 |
| 0,2 | 0 | 2,7 | 763 | 0,6 | 9,98 | 0,671 |
| 0,5 | 0,1 | 2,7 | 783 | 0,6 | 10,31 | 0,671 |
| 1 | 0,1 | 2,7 | 788 | 0,6 | 10,47 | 0,671 |
| 2 | 0,2 | 2,7 | 796 | 0,6 | 10,8 | 0,667 |
| 5 | 0,5 | 2,7 | 815 | 0,6 | 11,65 | 0,66 |
| 10 | 1 | 2,7 | 843 | 0,6 | 14,2 | 0,642 |

4. V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných U-I charakteristík Pl ICP1 = 1 mA, UCEP1 = 5 V a P2 ICP2 , UCEP2 = 5 V  (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IB, IC, UBE, UCE a  h - parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc

ueb = h11eib + h12euce

ice = h21eib + h22euce

a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h - parametre v pracovnom bode P2.

| tab.4 | UCE [V] | IC [mA | UBE [V] | IB [µA] | h11kat.[kΩ] | h21 kat. | h22kat.[µS] | β kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5 | 1 | 0,57 | 17 | 1,053 | 63 | 20 | 62 |
| P2 | 5 | 12 | 0,67 | 169 | 0,27 | 72 | 60 | 68 |
|  | UCE´[V] | IC´[mA] | UBE´[V] | IB´[µA] |  |  |  |  |
| P1 | 5 | 0,994 | 0,651 | 125,8 |  |  |  |  |
| P2 | nestihli sme |
|  | UCE´´[V] | IC´´[mA | UBE´´[V] | IB´´[µA] | h11nam.[Ω] | h21 nam. | h22nam.[µS] | β nam. |
| P1 | 4,93 | 1,548 | 0,652 | 138,8 | 76,923 | 57 | 65,714 |  |
| P2 | nestihli sme |
| P1: δ medzi h – parametrami h – char. a h – nam. |  |  |  |  |
| P2: δ medzi h – parametrami h – char. a h – nam. |  |  |  |  |

v pracovnom bode P2 sme nestihli zmerať h – parametre, preto nemôžeme nakresliť náhradnú schému

5. Z nameraných charakteristík vypočítajte:

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ β (h2lE).

- vstupný jednosmerný odpor

- vstupný dynamický odpor

6 Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom?

# Text boxes

h – parametre

pre pracovný bod P1: ICP1 = 1 mA, UCEP1 = 5 V

h11e = 2,2 kΩ

h12e = 3,6 E+4

h21e = 30 – 100

h22e = 12,5 µS