ELEKTRONICKÉ PRVKY             školský rok: 2001/2002        2. BŠ

Téma:  2. Pasívne prvky	  	                          Odcvičené dňa:  3. 10. 2001

Vypracoval:  Milan Števove                                            Odovzdané dňa: 10. 10. 2001

Peter Tréger                                                      Prijaté dňa: 10. 10. 2001

Použité súčiastky

# Rezistory:

# R1 = 5k6   TR 511  drôtový odpor, Umax = 500V , Pm  = 10 W

# R2 = 8k2   TR 193  vrstvový odpor, Umax = 500V, Pm  = 1 W

# Umax - maximálne prípustné napätie

Pm       - menovité zaťaženie pri 70( C

# Kondenzátory

# C1 = 47n   1000V – X6 TESLA TC 269  plastový kondenzátor

C2 = 10n   KVP  TK 783  keramický  kondenzátor

C3 = 15(   6,3V  TE 121  kvapkový tantalový kondenzátor

C4 = 22(   100V TESLA TF 012  elektrolytický kondenzátor

# Cievky

L = 95,4 (H cievka s feritovým jadrom

Zadanie a vypracovanie

- Oboznámte sa s rozdelením, prehľadom, základnými parametrami, teplotnými, frekvenčnými a šumovými vlastnosťami rezistorov, kondenzátorov a cievok.

Preštudovali sme dokumentáciu.

- Určte typy predložených rezistorov a kondenzátorov a nájdite v katalógu ich základné parametre. Zmerajte hodnoty predložených súčiastok a porovnajte namerané hodnoty s hodnotami získanými z katalógu.

# Rezistory:

# R1 = 5k6   drôtový

# R2 = 8k2   vrstvový

| Rezistor | typ | Umax prípustné | men. zaťaženie | men. hodnota | nam. hodnota | nam. odchýlka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | TR 511 | 500 V | 10 W | 5k6 | 5,644 ( | 0,78 % |
| R2 | TR 193 | 500 V | 1 W | 8k2 | 8,216 ( | 0.19 % |

# Kondenzátory

# C1 = 47n   plastový kondenzátor

C2 = 10n   keramický  kondenzátor

C3 = 15(   kvapkový tantalový kondenzátor

C4 = 22(   elektrolytický kondenzátor

| Kondenzátor | typ | prevádzkové napätie | tg ( | men. hodnota | nam. hodnota | nam. odchýlka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | TC 269 | 1000 V | 1 kHz-0,01 10 kHz-0,025 | 47 nF | 44,1 nF | 6,17 % |
| C2 | TK 783 | 32 V | 0.1 | 10 nF | 9.42 nF | 5,8 % |
| C3 | TE 121 | 6.3 V | 50 Hz ( 0.25 | 15 (F | 16.3 (F | 8,67 % |
| C4 | TF 012 | 100 V | 50 Hz – 0.1 100 Hz – 0.15 | 22 (F | 26.8 (F | 21,82 % |

Odchýlka:

Rn, Cn – namerané hodnoty

Rs, Cs – skutočné (menovité) hodnoty

- Odmerajte indukčnosť predloženej cievky, určte jej kvalitu a popíšte ako sa mení indukčnosť danej cievky v závislosti od polohy feritového jadra.

L = 95,4 (H

Rs = 3,24 (

f = 16 kHz

| poloha jadra | L [(H] |
| --- | --- |
| vnútri | 123,4 |
| vonku | 57,1 |

### Činiteľ kvality cievky  sme vypočítali Q = 2,96 čo je pomerne málo, preto usudzujeme, že meraná cievka je nekvalitná. Jej indukčnosť je tým väčšia, čím je jadro viac zasunuté v cievke. Spôsobuje to feromagnetický materiál, z ktorého je jadro vyrobené, lebo lepšie vedie mag. tok ako vzduch (keď je jadro úplne vysunuté z cievky).

- Zapojte rezistory R1 a R2 do série resp. paralerne a zmerajte výslednú hodnotu odporu RS a RP. Porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanými hodnotami  RtS a RtP. Zapojte kondenzátory  C1 a C2  do série resp. paralerne a zmerajte výslednú hodnotu kapacity CS a CP. Číselne porovnajte výsledok merania s teoreticky vypočítanými hodnotami  CtS a CtP.

R1 = 5k6

R2 = 8k2

C1  =  47 nF

C2   = 10 nF

Sériové zapojenie rezistorov:                            Paralelné zapojenie rezistorov:

Sériové zapojenie kondenzátorov:                 Paralelné zapojenie kondenzátorov:

teoreticky:

RtS  =  5 600 + 8 200 = 13 800 (            Rtp  (

CtS       CtP = C1+C2 = 47.10-9 + 10.10–9 =57.10 –9   F

|  | RS | Rp | CS | Cp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| teoret. | 13.8 k( | 3327,54 ( | 8,2456 nF | 57 nF |
| namerané | 13,851 k( | 3344 ( | 7,76 nF | 53,5 nF |
| ([%] | 0.37 | 0.49 | 5.89 | 6.14 |

Odchýlka:

pre Rs:

pre Cs:

Namerané hodnoty sa líšia od teoretických. Pri rezistoroch je odchýlka menšia ako pri kondenzátoroch, pretože odpor je možné vyrobiť s vyššou presnosťou (pri porovnateľných nákladoch). Tieto odchýlky odrážajú vlastnosti skutočných elektrotechnických súčiastok, s ktorými teória nepočíta (tu sa uvažujú ideálne súčiastky).

- Zmerajte ako sa mení hodnota odporu predložených súčiastok v závislosti od zmeny teploty. Definujte pojem teplotný koeficient TKR a ak je to možné, určte jeho veľkosť pre merané súčiastky.

Predložené súčiastky:

R = 3k9

Rt – termistor

R0 = 33(C

| t [(C] | R [(] | Rt [(] |
| --- | --- | --- |
| 33 | 3916 | 5143 |
| 40 | 3915 | 2710 |
| 45 | 3915 | 2284 |
| 50 | 3915 | 1999 |
| 55 | 3914 | 1745 |
| 60 | 3914 | 1591 |
| 65 | 3914 | 1403 |
| 70 | 3914 | 1278 |
| 75 | 3914 | 1172 |
| 80 | 3913 | 1082 |

Zmena odporu:

[ K-1 ]

Termistor:

Rezistor:

def.:

TKR – teplotný koeficient odporu charakterizuje daný materiál. Vyjadruje                                       koľkokrát sa zmena teploty prejaví na zmene odporu.

Graf:

Teplotná závislosť odporu od teploty pre rezistor (R) a pre termistor (Rt) je znázornená v grafe. Pre rezistor je hodnota odporu pre rôzne teploty takmer konštantná R = 3 914 ( , kým odpor termistora so zvyšujúcou sa teplotou prudko klesá.

- Pomocou LC metra HM 8018 zmerajte tg ( predložených kondenzátorov a vypočítajte kvalitu meraných kondenzátorov. Vypočítané výsledky porovnajte.

# Kondenzátory

# C1 = 47n   plastový kondenzátor

C2 = 10n   keramický  kondenzátor

C3 = 15(   kvapkový tantalový kondenzátor

C4 = 22(   elektrolytický kondenzátor

| čís. merania | kondenzátor | G [(S] | Cx | f | tg ( | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 3,20 | 44,1 nF | 16 kHz | 7,218.10-4 | 1385 |
| 2 | C2 | 0,7 | 9,42 nF | 16 kHz | 7,392. 10-4 | 1352 |
| 3 | C3 | 1113 | 16,3 (F | 160 Hz | 6,792. 10-2 | 14,72 |
| 4 | C4 | 822 | 26,8 (F | 160 Hz | 3,05. 10-2 | 32,79 |

pre C1:

. 10-4

Na LC metri sme odmerali vodivosti jednotlivých kondenzátorov G a ich kapacity Cx. Hodnoty C1 a C2 sa pohybovali v rozsahoch s meracou frekvenciou 16 kHz a C3, C4 160 Hz. Tieto frekvencie sme použili v uvedených vzorcoch. Vypočítali sme stratový činiteľ tg ( . Prevrátená hodnota tg ( je kvalita kondenzátora (Q). Pre C1 a C2 sme vypočítali Q1 = 1385 Q2 = 1352 čo sú pomerne veľké hodnoty činiteľa kvality oproti elektrolytickým kondenzátorom, kde  Q3 = 14 a Q4 = 33.