vypracoval: Milan Števove                                                              dátum merania:  17.10. 2001

Peter Tréger                                                            dátum odovzdania:  31.10. 2001

## Téma 4. :   Usmerňovacie diódy

Zadanie - Vypracovanie:

- Oboznámte sa s katalógovými údajmi predložených polovodičových  diód.

D1 = KY 261

D2 = KYS 26-40 -schottkyho

Katalógové údaje:

# KY 261

Ifav = 1,5 A

URRM = 200 V

URSM = 240 V

UR = > 200 V

UF =  < 1,3 V

trr = < 500 ns

IR = < 200 (A

- Zmerajte V-A char. v priepustnom i závernom smere a znázornite graficky

ID=f(UD).

- pre kremíkovú diódu s priechodom PN pri teplote miestnosti a pri 363 K

- pre Schottkyho diódu na kremíku pri teplote miestnosti a pri 363 K

tab.

KY 261 priepustný smer                                      KYS 26-40 priepustný smer

| t = 25(C | t = 80(C |
| --- | --- |
| If [(A] | Uf [V] | If [(A] | Uf [V] |
| 10 | 0.2884 | 10 | 0.1856 |
| 50 | 0.3454 | 50 | 0.2537 |
| 100 | 0.3727 | 100 | 0.2867 |
| 250 | 0.4106 | 250 | 0.3293 |
| 500 | 0.4405 | 500 | 0.3639 |
| 1 mA | 0.4726 | 1 mA | 0.4 |
| 10 mA | 0.6062 | 10 mA | 0.5463 |
| 100 mA | 0.7879 | 100 mA | 0.733 |
| 150 mA | 0.817 | 150 mA | 0.7681 |
| t = 25(C | t = 80(C |
| If [(A] | Uf [V] | If [(A] | Uf [V] |
| 10 | 0,055 | 10 | 0,01 |
| 50 | 0,0989 | 50 | 0,033 |
| 100 | 0,1167 | 100 | 0,051 |
| 250 | 0,14 | 250 | 0,071 |
| 500 | 0,1603 | 500 | 0,094 |
| 1 mA | 0,177 | 1 mA | 0,115 |
| 10 mA | 0,239 | 10 mA | 0,18 |
| 100 mA | 0,3 | 100 mA | 0,245 |
| 150 mA | 0,311 | 150 mA | 0,257 |

KY 261 záverný smer                                      KYS 26-40 záverný smer

| t = 25(C | t = 80(C |
| --- | --- |
| UR [V] | IR [(A] | UR [V] | IR [(A] |
| 5 | 3 | 5 | 7,8 |
| 10 | 4,4 | 10 | 11,2 |
| 15 | 5,4 | 15 | 13,9 |
| 20 | 6,3 | 20 | 16,3 |
| t = 25(C | t = 80(C |
| UR [V] | IR [(A] | UR [V] | IR [(A] |
| 5 | 14,4 | 5 | 69,1 |
| 10 | 23,2 | 10 | 96,1 |
| 15 | 38,4 | 15 | 126,7 |
| 20 | 55,2 | 20 | 163,2 |

3. Z nameraných charakteristík určte pre kremíkovú diódu s priechodom PN

- sériový odpor Rs v priepustnom smere

KY 261

t = 25(C

UD1 = 0,4726 V     ID1 = 1 mA

UD2 = 0,7879 V     ID2 = 100 mA

- saturačný prúd Is (vypočíta sa z priepustného smeru)

- teplotnú citlivosť ct (ID = 10mA ); uveďte príklad, kde je tento jav nežiaduci a kde žiaduci

Id = 10 mA konš.

UD1 = 0,6062 V     T = 298 K

UD2 = 0,5463 V     T = 353 K

- diferenciálny odpor rd a statický odpor RSt v priepustnom smere pre prúdy ID=10 μA, 1 mA a 10mA.

dI = I2 – I1 = 100 mA –10 mA = 90 mA

dU = U2 – U1 =  0,7879 – 0,6062 = 0,1817 V

ID1 =10 μA     UD1 = 0,2844 V         RSt1 = 28 440 (

ID2 =1 mA      UD2 = 0,4726 V         RSt2 = 472,6 (

ID3 =10 mA    UD3 = 0,6062 V         RSt1 = 60,62 (

- prahové napätie UP v priepustnom smere.

Z grafu v úlohe č. 2 extrapoláciou krivky  UP = 0,58 V pre T = 298 K a

UP = 0,53 V pre T = 353 K a

4. Aké je prahové napätie Schottkyho diódy?

Odčítané z grafu:

Up = 0,23 V   pri T = 298 K

Up = 0,175 V pri T = 353 K

5. Zapojte polovodičovú diódu do obvodu so zdrojom harmonického signálu. Zobrazte na osciloskope a zakreslite časové priebehy napätia na dióde a časové priebehy prúdu tečúceho diódou pre rôzne frekvencie. Zdôvodnite rozdielny tvar priebehu prúdu. Zobrazte na osciloskope a zakreslite V-A charakteristiky pre rôzne frekvencie.

Priebeh napätia na diódach

50 Hz              50 kHz              500 kHz             5 MHz

KY 261

KYS 26-40

V-A charakteristiky  pri rôznych frekvenciách

50 Hz              50 kHz              500 kHz             5 MHz

KY 261

KYS 26-40

# Záver

VA charakteristiky som rozdelil kôli prehľadnosti (a lepšiemu odčítavaniu hodnôt) na dve časti: priepustný smer a záverný smer. Sú merané pri dvoch teplotách T1 = 298 K, T2 = 353 K. Vypočítali sme Rs = 2,58 (, saturačné prúdy pri 2 teplotách Is1 = 10,10 pA Is2 = 1,9 nA a teplotnú citlivosť Ct = 1,089 E –3 V.K-1. Určili sme aj sériový a dynamický odpor diódy. Frekvenčné závislosti priebehov napätí ako aj VA char. s osc. sú znázornené v tab. Úlohy 6, 7 sme nestihli odmerať.

# Text boxes

# KYS 26-40

Ifav = 2,6 A (25(C)

URSM = 45 V

UR = > 40 V

UF =  < 0,6 V

Ctot = 400 pF

IR = < 10 mA (UR = 30 V)