vypracoval: Milan Števove                                                              dátum merania: 24. 10. 2001

Peter Tréger                                                            dátum odovzdania:    6.11. 2001

## Téma 5. :   Stabilizačné diódy

Zadanie a vypracovanie

- Oboznámte sa so základnými vlastnosťami a katalógovými parametrami predložených stabilizačných a kapacitných diód.

Katalógové údaje:

KZ 241/ 6V8                                                   KZ 140

Izmax  = 40 mA                                                     Izmax  = 90 mA

Ptot  = 400 mW                                                     Ptot  = 400 mW

Uz  = 6,4 – 7,2 V (pri Iz = 5mA)                          Uz  = 2,8 – 3,2 V (pri Iz = 5mA)

rz = 8 ( (pri Iz = 5 mA)                                       rz < 100 ( (pri Iz = 5 mA)

rz = 150 ( (pri Iz = 1 mA)

- Odmerajte U-I char. Stabilizačných diód v priepustnom i závernom smere  na charakterografe HAMEG.

KZ 241/ 6V8

priepustný smer                                                                záverný smer

KZ 140

priepustný smer                                        záverný smer

- Zmerajte U-I char. stabilizačných diód v priepustnom i závernom smere a znázornite graficky ID = f (UD) v závernom smere:

  - pre diódu s UZ < 5V

  - pre diódu s UZ > 6V

záverný smer

KZ 140      KZ 241/ 6V8

| IZ [mA] | UZ [V] | UZ [V] |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,67 | 6,887 |
| 0,5 | 2,148 | 6,899 |
| 1 | 2,382 | 6,907 |
| 2 | 2,637 | 6,921 |
| 3 | 2,799 | 6,933 |
| 4 | 2,913 | 6,948 |
| 5 | 3,01 | 6,957 |
| 6 | 3,089 | 6,971 |
| 7 | 3,153 | 6,982 |
| 8 | 3,214 | 6,997 |
| 9 | 3,264 | 7,008 |
| 10 | 3,31 | 7,02 |

priepustný smer

KZ 140     KZ 241/ 6V8

| IF [mA] | UF [V] | UF [V] |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,618 | 0,556 |
| 0,5 | 0,676 | 0,634 |
| 1 | 0,699 | 0,665 |
| 2 | 0,726 | 0,698 |
| 3 | 0,741 | 0,717 |
| 4 | 0,752 | 0,731 |
| 5 | 0,762 | 0,743 |
| 6 | 0,769 | 0,751 |
| 7 | 0,776 | 0,759 |
| 8 | 0,783 | 0,767 |
| 9 | 0,788 | 0,772 |
| 10 | 0,793 | 0,778 |

- Zmerajte závernú časť U-I char. predložených stabilizačných diód pri teplote 363 K a znázornite graficky ID = f (UD) do grafu z úlohy č. 3. Jednotlivé priebehy namerané v úlohách č. 3 a 4 vzájomne porovnajte.

t = 90 (C

KZ 140       KZ 241/ 6V8

| IZ [mA] | UZ [V] | UZ [V] |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 1,622 | 7,044 |
| 0,5 | 2,074 | 7,059 |
| 1 | 2,303 | 7,068 |
| 2 | 2,541 | 7,087 |
| 3 | 2,691 | 7,096 |
| 4 | 2,813 | 7,107 |
| 5 | 2,908 | 7,118 |
| 6 | 2,981 | 7,130 |
| 7 | 3,047 | 7,147 |
| 8 | 3,095 | 7,158 |
| 9 | 3,152 | 7,174 |
| 10 | 3,2 | 7,183 |

Graf pre úlohu 3 a 4:

Graf z úlohy č. 3

- V pracovnom bode určte TKUZ pre dve rôzne teploty. Určte typ prierazu priechodu PN.

KZ 140

T0 = 298 K                    UZ0 = 3,01 V

T1 = 363 K                    UZ1 = 2,908 V

zenerov jav

KZ 241/6V8

T0 = 298 K                    UZ0 = 6,957 V

T1 = 363 K                    UZ1 = 7,118 V

lavínový prieraz

- Vypočítajte diferenciálny odpor rd , jednosmerný odpor RS a činiteľ nelinearity predložených stabilizačných diód. Porovnajte nameranú hodnotu rd s katalógovou hodnotou.

KZ 140

U = 3,01 V

U1 = 2,913 V

U2 = 3,082 V

I = 5 mA

I1 = 4 mA

I2 = 6 mA

T = 298 K

rD = 88 (,  RS = 602 (,  n = 6,841  katalógové  rD = 100 (

T = 363 K

rD = 84 (,  RS = 581,6 (,  n = 6,924

KZ 241/ 6V8

U = 6,957 V

U1 = 6,948 V

U2 = 6,971 V

I = 5 mA

I1 = 4 mA

I2 = 6 mA

T = 298 K

rD = 11,5 (,  RS = 1391,4 (;    n = 120,991     katalógové  rD = 8 (

T = 363 K

rD = 11,5 (,  RS = 1423,6 (,  n = 123,791

- Overte činnosť jednoduché stabilizátora a vypočítajte aký veľký musí byť predradný odpor k danej stabilizačnej dióde, aby vznikol spoľahlivý stabilizátor napätia.

DZ = KZ 241/ 6V8

IZ = 5 mA

UZ = 6,975 V

RL = 9090 (

U = 10 V

použitý odpor R = 511 (

IZ [mA]          UZ [V]                      vstup                               výstup

0                       0

0,1                 6,377

1                    6,811

5                    6,925

Záver

Merali sme U-I char. stabilizačných diód pri dvoch rôznych teplotách a to 25 (C a 90 (C. Stabilizáciu napätia spôsoboval pri KZ 140 zenerov jav a pri KZ 241 lavínov jav. Zvýšená teplota spôsobila posun stabilizačného napätia do vyšších hodnôt u oboch diód. V priepustnom smere sa stabilizačná dióda správa ako klasická dióda, má rovnakú U-I char. Teplotný koeficient závisí od typu prierazu PN prechodu a pre naše diódy bol TKUZ = -0,00052 K-1 pre KZ 140 (zenerov jav) a TKUZ = 0,00036 K-1 pre KZ 241 (lavínovn jav). Pri návrhu stabilizátora sme vypočítali hodnotu R = 527,8 (  ale ako odpor v schéme sme použili rezistor s

R = 511 (. Kvalitu stabilizátora sme posudzovali sledovaním časového priebehu výstupného napätia. Priebehy sú znázornené v tabuľke.