TÉMA 6: Kapacitné diódy (L, R)

odcvičené dňa:     7.11.2001

odovzdané dňa:  28.11.2001

Vypracoval:  Števove Milan

# Tréger Peter

# Zadanie:

- Oboznámte sa s katalógovými údajmi a vlastnosťami predložených kapacitných diód (varikapov) a bežnej usmerňovacej diódy.

- Zmerajte kapacitno – napäťovú (C-U) závislosť predložených diód. Meranie vykonajte v závernom aj priepustnom smere. C-U charakteristiky zobrazte graficky.

- Z nameraných závislostí určte pre predložené kapacitné diódy (varikapy) typické parametre varikapov : kapacitný zdvih a napäťovú citlivosť.

- Z nameraných hodnôt znázornite závislosti 1/C2 = f (U) a 1/C3 = f (U) a určte typ priechodu PN meraných kapacitných diód.

Vypracovanie:

1)

Ktalógové údaje

| Typ | KY 274 | KB 113 | KB 205 |
| --- | --- | --- | --- |
| URMAX (V( | 400 | 32 | 30 |
| CTOT (pF( |  | 230-180 (1V( | 17 (1V( |
|  |  | 55( (10V( | 11 (3V( |
|  |  | 16( (20V( | 2,5 (25V( |
|  |  | 13( (30V( |  |
| RS ((( |  | (4 | (0,8 |

KY 274 usmerňovacia dioda

KB 113 varikap

KB 205 varikap

2,	C-U závislosť

KB 113    KB 205    KY 274

| U (V( | C (pF( | C (pF( | C (pF( |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 683 | 40 | 1340 |
| 0,2 | 461 | 32,8 | 193 |
| 0 | 396 | 28,8 | 137 |
| -0,25 | 355 | 25,7 | 114 |
| -0,5 | 320 | 23,8 | 103 |
| -0,75 | 295 | 22 | 96 |
| -1 | 273 | 20,8 | 90 |
| -1,25 | 257 | 19,8 | 86 |
| -1,5 | 242 | 18,7 | 82 |
| -2 | 217 | 17 | 77 |
| -2,5 | 199 | 16 | 72 |
| -3 | 183 | 14,9 | 68 |
| -4 | 156 | 13,1 | 63 |
| -10 | 68 | 7,7 | 47 |
| -15 | 32 | 6,8 | 40 |

3,

kapacitný zdvih

KB113                                                                      KB 205

napäťová citlivosť

KB 113                                                                     KB 205

4,

|  | KB 113 | KB 205 |
| --- | --- | --- |
| U (V( | C (10-12 F( | 1/C2 (1018 F-2( | 1/C3 (1028 F-3( | C (10-12 F( | 1/C2 (1021 F-2( | 1/C3 C (1031 F-3( |
| 0 | 396 | 6,38 | 1,61 | 28,8 | 1,21 | 4,19 |
| -0,25 | 355 | 7,93 | 2,24 | 25,7 | 1,51 | 5,89 |
| -0,5 | 320 | 9,77 | 3,05 | 23,8 | 1,77 | 7,42 |
| -0,75 | 295 | 11,5 | 3,9 | 22 | 2,07 | 9,39 |
| -1 | 273 | 13,4 | 4,91 | 20,8 | 2,31 | 11,1 |
| -1,25 | 257 | 15,1 | 5,89 | 19,8 | 2,55 | 12,9 |
| -1,5 | 242 | 17,1 | 7,06 | 18,7 | 2,86 | 15,3 |
| -2 | 217 | 21,2 | 9,79 | 17 | 3,46 | 20,4 |
| -2,5 | 199 | 25,3 | 12,7 | 16 | 3,91 | 24,4 |
| -3 | 183 | 29,9 | 16,3 | 14,9 | 4,5 | 30,2 |

Aproximáciou 1/C2 = f (U) sme dostali UD (difúzny potenciál)

KB 113 UD=0,92V                KB 205 UD=1,04V

Z logaritmického grafu sme vypočítali n

KB 113 n=0,54 (1/2  strmý PN

KB 205 n=0,34 (1/3  lineárny PN

Záver:

Oboznámili sme sa s katalógovými údajmi predložených diód. Zistili sme, že 2 sú varikapy a jedna je usmerňovacia dióda (KY 274). V druhom cvičení sme odmerali kapacitno-napäťovú závislosť predložených diód v závernom i priepustnom smere. Výsledky sme znázornili graficky. V tretej úlohe sme určily pre oba varikapy kapacitný zdvih a napäťovú citlivosť. Kapacitný zdvih pre KB113 (C= 12,375 a pre   KB205 (C= 4,235. Napäťová citlivosť nám vyšla pre KB113 (C= 2,294 a pre KB205 (C=1,701. Vštvrtej úlohe sme z nameraných hodnôt znázornili závislosti 1/C2 = f (U) a 1/C3 = f (U) a určili typ priechodu PN oboch varikapov. Vyšlo nám, že KB113 má difúzny potenciál UD=0,92V a strmý PN priechod. KB205 má difúzny potenciál UD=1,04V a lineárny PN priechod.